附件：

节能机电设备（产品）推荐目录（第六批）

二○一五年十一月

目   录

一、工业锅炉	1

二、变压器	6

三、电机	38

四、电焊机	61

五、风机	78

六、压缩机	81

七、制冷设备	106

八、塑料机械	124

九、泵	135

十、干燥设备	146

十一、热处理设备	147

## 一、工业锅炉

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 执行标准 | 申报单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 循环流化床锅炉 |
| 1 | 75t/h 燃造纸废渣高低差速循环流化床锅炉 | DZS75- 3.82/450-FZ | 额定蒸发量：75t/h 额定蒸汽温度：450℃ 额定蒸汽压力：3.82MPa 温度：105℃ 排烟温度tpy：145℃ 燃料：造纸废渣 设计热效率：88.57% 实则热效率：88.64% 烟尘：11.71mg/Nm3 汞及其化合物：0.01mg/Nm3 SO2：55.46mg/Nm3 NOX：81.07mg/Nm3 烟气黑度：小于I级 | TSG G0002-2010《锅炉节能技术监督管理规程》 GB 24500-2009《工业锅炉能效限定值及能效等级》 标准指标： 1级:热效率≥88% | 江联重工股份有限公司 |
| 1.2 煤粉锅炉 |
| 1 | 高效煤粉锅炉 | DHS20-1.6-MF | 额定蒸发量：20t/h 额定蒸汽压力：1.6MPa 排烟温度tpy：133.3℃ 燃料：煤粉 59%负荷下实测热效率：88.12% 烟尘浓度：26mg/Nm3(布袋除尘器) SO2：41mg/Nm3（干湿法结合脱硫） NOX：75mg/Nm3 烟气黑度：小于I级 | TSG G0002-2010《锅炉节能技术监督管理规程》 GB 24500-2009《工业锅炉能效限定值及能效等级》 CEEIA B221《煤粉工业锅炉》 标准指标： 2级:热效率≥88% | 杭州燃油锅炉有限公司 |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 执行标准 | 申报单位 |
| 1.3 生物质锅炉 |
| 1 | 90t/h 次高温次高压生物质锅炉 | JG-90/5.3-T | 额定蒸发量：90t/h 额定蒸汽温度：485℃ 额定蒸汽压力：5.3MPa 给水温度：150℃ 排烟温度tpy：158℃ 燃料：生物质 设计热效率：89.03% 实测热效率：90.33% 烟尘：26.35mg/Nm3 SO2：21.17mg/Nm3 NOX：82.83mg/Nm3 烟气黑度：小于I级 | TSG G0002-2010《锅炉节能技术监督管理规程》 GB 24500-2009《工业锅炉能效限定值及能效等级》 标准指标： 1级能效:热效率≥88% | 江联重工股份有限公司 |
| 1.4 链条锅炉 |
| 1 | 单锅筒横置式链条炉排水管热水锅炉 | QXL58-1.25/130/70-AⅡ | 热功率：58MW 额定工作压力：1.25MPa 额定出/进水温度：130/70℃ 排烟温度tpy：155℃ 煤种：Ⅱ类烟煤 设计热效率：83.24% 实测热效率：85.74% SO2：294mg/Nm3 NOX：102.81mg/Nm3 烟气黑度：小于I级 | TSG G0002-2010《锅炉节能技术监督管理规程》 GB 24500-2009《工业锅炉能效限定值及能效等级》 标准指标： 2级能效:热效率≥83% | 泰山集团股份有限公司 |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 执行标准 | 申报单位 |
| 2 | 双锅筒横置式往复推动炉排层燃水管散装热水锅炉 | SHW29-1.25/130/70-H | 额定热功率：29MW 额定工作压力：1.25MPa 额定出/进水温度：130/70℃ 排烟温度tpy：94℃ 煤种：褐煤 设计热效率：86.36% 实测热效率：86.2% SO2：390.68mg/Nm3 NOX：160.06mg/Nm3 烟尘排放浓度：76.83mg/Nm3 烟气黑度：小于I级 | TSG G0002-2010《锅炉节能技术监督管理规程》 GB 24500-2009《工业锅炉能效限定值及能效等级》 标准指标： 1级能效:热效率≥86% | 黑龙江省牡丹江林业锅炉厂 |
| 1.5 燃气锅炉 |
| 1 | 全自动燃油、气模块组装水管热水锅炉 | SZS58-1.6/130/70- Y、Q | 额定热功率：58MW 额定工作压力：1.6MPa 排烟温度tpy：70℃ 额定出/进水温度：130/70℃ 燃料：天然气 设计热效率：96.3% 实测热效率：96.92% NOX：127mg/Nm3 | TSG G0002-2010《锅炉节能技术监督管理规程》 GB 24500-2009《工业锅炉能效限定值及能效等级》 标准指标： 1级能效:热效率≥94% | 江苏双良锅炉有限公司 |
| 2 | 35吨燃油（气）蒸汽锅炉 | KDZS35-1.27/350- Y(Q)Ⅱ | 额定热功率：35t/h 额定压力：1.27MPa 过热蒸汽温度：350℃ 排烟温度tpy：124.81℃ 燃料：天然气 设计热效率: 92.44% 实测热效率:94.94% SO2：40.76mg/Nm3 NOX：94.88mg/Nm3 | TSG G0002-2010《锅炉节能技术监督管理规程》 GB 24500-2009《工业锅炉能效限定值及能效等级》 标准指标： 1级能效:热效率≥94% | 天津宝成机械制造股份有限公司 |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 执行标准 | 申报单位 |
| 3 | 贯流燃气锅炉 | CZI-1000GS(LSS1- 1.0-Q） | 额定热功率：1t/h 额定压力：1.0MPa 排烟温度tpy：106℃ 燃料：天然气 设计热效率: 95% 实测热效率:95.29% NOX：51mg/Nm3 | TSG G0002-2010《锅炉节能技术监督管理规程》 GB 24500-2009《工业锅炉能效限定值及能效等级》 标准指标： 1级能效: 2吨及以下 热效率≥92% 2吨以上 热效率≥94% | 三浦工业设备（苏州）有限公司 |
| 4 |  | CZI-2000GS（LSS2- 1.0-Q） | 额定热功率：2t/h 额定压力：1.0MPa 排烟温度tpy：113℃ 燃料：天然气 设计热效率: 95% 实测热效率:95.29% NOX：55mg/Nm3 |  |  |
| 5 |  | CZI-4000GS（LSS4- 1.0-Q） | 额定热功率：4t/h 额定压力：1.0MPa 排烟温度tpy：109.5℃ 燃料：天然气 设计热效率: 95% 实测热效率:95.29% NOX：41mg/Nm3 |  |  |
| 6 |  | CZI-4000GU（LSS4- 1.0-Q） | 额定热功率：4t/h 额定压力：1.0MPa 排烟温度tpy：51.3℃ 燃料：天然气 设计热效率: 98.11% 实测热效率:99.01% NOX：41mg/Nm3 |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 执行标准 | 申报单位 |
| 7 | 双锅筒纵置式室燃散装热水锅炉 | SZS58-1.6/150/90-Q | 额定热功率：58MW 额定压力：1.6MPa 排烟温度tpy：106.5℃ 出/回水温度：150/90℃ 燃料：天然气 设计热效率: 94.33% 实测热效率:97.03% NOX：102.8mg/Nm3 | TSG G0002-2010《锅炉节能技术监督管理规程》 GB 24500-2009《工业锅炉能效限定值及能效等级》 标准指标： 1级能效:热效率≥94% | 泰山集团股份有限公司 |
| 8 | 冷凝式卧式内燃燃气蒸汽锅炉 | WNS6-1.25-Q | 额定热功率：6t/h 额定压力：1.25MPa 排烟温度tpy：79.2℃ 燃料：天然气 设计热效率:98.43% 实测热效率:98.5% NOX：54.66mg/Nm3 | TSG G0002-2010《锅炉节能技术监督管理规程》 GB 24500-2009《工业锅炉能效限定值及能效等级》 标准指标： 1级能效:热效率≥94% | 无锡中正锅炉有限公司 |

## 二、变压器

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 执行标准 | 申报单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 配电变压器 |
| 1 | 油浸式配电变压器 | S-M-(30- /10- NX2 | 容量：30-1600kVA 额定电压：10kV 空载损耗： 0.093kW(50kVA)；0.332kW(315kVA)； 0.801kW（1000 kVA)；0.97kW（1250kVA) 负载损耗： 0.635kW(50kVA)；2.712kW(315kVA)； 8.408kW(1000kVA)；9.97 kW(1250kVA) | GB20052-2013《三相配电变压器能效限定值及能效等级》 标准指标（2级能效）： 空载损耗： 0.1kW(50kVA)；0.34kW(315kVA)； 0.831kW（1000 kVA)；0.97kW（1250kVA) 负载损耗： 0.87kW(50kVA)；3.65kW(315kVA)； 10.3kW(1000kVA)；12kW(1250kVA) | 特变电工股份有限公司 |
| 2 | 干式变压器 | SC(B)-(30-2500)/10- NX2 | 容量：30-2500kVA 额定电压：10kV 空载损耗： 0.157kW(50kVA)；0.549kW(315kVA)； 0.706kW（630 kVA)；1.511kW（1600kVA) 负载损耗： 0.799kW(50kVA)；2.811kW(315kVA)； 4.811kW(630kVA)；9.65kW(1600kVA) | GB20052-2013《三相配电变压器能效限定值及能效等级》 标准指标（2级能效）： 空载损耗： 0.215kW(50kVA)；0.705kW(315kVA)； 1.04kW（630kVA)；1.96kW（1600kVA) 负载损耗： 1kW(50kVA)；3.47kW(315kVA)； 5.96kW(630kVA)；11.73kW(1600kVA) | 特变电工股份有限公司 |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 执行标准 | 申报单位 |
| 3 | 非晶合金电力变压器 | SH-M-(30- /10- NX2 | 容量：30-1600kVA 额定电压：10kV 空载损耗： 0.035kW(50kVA)；0.144kW(315kVA)； 0.33kW（1000 kVA)；0.426kW（1250kVA) 负载损耗： 0.75kW(50kVA)；3.093kW(315kVA)； 8.717kW(1000kVA)；10.31 kW(1250 kVA) | GB20052-2013《三相配电变压器能效限定值及能效等级》 标准指标（2级能效）： 空载损耗： 0.043kW(50kVA)；0.17kW(315kVA)； 0.45kW（1000 kVA)；0.53kW（1250kVA) 负载损耗： 0.91kW(50kVA)；3.83kW(315kVA)； 10.3kW(1000kVA)；12kW(1250 kVA) | 特变电工股份有限公司 |
| 4 | 电力变压器 | S11-M-500/10 | 容量：500kVA 额定电压：10kV 空载损耗:0.467kW(500kVA) 负载损耗：5.278kW(500kVA) | GB20052-2013《三相配电变压器能效限定值及能效等级》 标准指标（2级能效）： 空载损耗：0.48kW(500kVA) 负载损耗：5.41kW(500kVA) | 四川盛鑫源电器设备制造有限公司 |
| 5 | 配电变压器 | S-M-(30- 10000)/10-NX2 | 容量：30-1000kVA 额定电压：10kV 空载损耗： 0.139kW(100kVA)；0.326kW(315kVA)； 0.684kW（800 kVA) 负载损耗： 1.43kW(100kVA)；3.52kW(315kVA)； 7.4kW(800kVA) | GB20052-2013《三相配电变压器能效限定值及能效等级》 标准指标（2级能效）： 空载损耗： 0.15kW(100kVA)；0.34kW(315kVA)； 0.7kW（800 kVA) 负载损耗： 1.58kW(100kVA)；3.83kW(315kVA)； 7.5kW(800kVA) | 沈阳全密封变压器股份有限公司 |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 执行标准 | 申报单位 |
| 6 | 干式非晶配电变压器 | SCBH13-(30-2500)/10-NX2 | 容量：30-2500kVA 额定电压：10kV 空载损耗： 1.315kW(160kVA)；0.311kW(500kVA)； 0.478kW（1000kVA)；0.645kW（1600kVA) 负载损耗： 1.881kW(160kVA)；4.271kW(500kVA)； 7.269kW(1000kVA)；10.375kW(1600kVA) | GB20052-2013《三相配电变压器能效限定值及能效等级》 标准指标（2级能效）： 空载损耗： 0.17kW(160kVA)；0.36kW(500kVA)； 0.55kW（1000kVA)；0.76kW（1600kVA) 负载损耗： 2.13kW(160kVA)；4.88kW(500kVA)； 8.13kW(1000kVA)；11.73kW(1600kVA) | 天津市特变电工变压器有限公司 |
| 7 | 油浸式非晶合金铁心配电变压器 | SBH-M-(30-1600)/10- NX2 | 容量：30-1600kVA 额定电压：10kV 空载损耗： 0.065kW(100kVA)；0.183kW(500kVA)； 0.226kW（630kVA)； 0.542kW（1600kVA) 负载损耗： 1.237kW(100kVA)；5.001kW(500kVA)；5.785kW(6300kVA)； 12.037kW(1600kVA) | GB20052-2013《三相配电变压器能效限定值及能效等级》 标准指标（2级能效）： 空载损耗： 0.075kW(100kVA)；0.24kW(500kVA)； 0.32kW（630kVA)； 0.63kW（1600kVA) 负载损耗：1.58kW(100kVA)；5.41kW(500kVA)； 6.2kW(6300kVA)； 14.5kW(1600kVA) | 天津市特变电工变压器有限公司 |
| 8 | 配电变压器 | S13-M-1000/10-0.4 | 容量： 1000kVA 额定电压：10kV 空载损耗：0.822kW 负载损耗：10.125kW | GB20052-2013《三相配电变压器能效限定值及能效等级》 标准指标（2级能效）： 空载损耗：0.83kW 负载损耗：10.3kW | 浙江纪元变压器有限公司 |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 执行标准 | 申报单位 |
| 9 | 配电变压器 | S(B)H15-M-1000/10 | 容量： 1000kVA 额定电压：10kV 空载损耗：0.279kW 负载损耗：10.499kW | GB20052-2013《三相配电变压器能效限定值及能效等级》 标准指标（2级能效）： 空载损耗：0.45kW 负载损耗：9.27kW | 浙江纪元变压器有限公司 |
| 10 | 配电变压器 | S-M.RL- 1000/10- NX2 | 容量：1000kVA 额定电压：10kV 空载损耗：0.817kW 负载损耗：10.272kW | GB20052-2013《三相配电变压器能效限定值及能效等级》 标准指标（2级能效）： 空载损耗：0.83kW 负载损耗：10.3kW | 安德利集团有限公司 |
| 11 | 配电变压器 | S-M.RL-500/10-NX2 | 容量：500kVA 额定电压：10kV 空载损耗：0.462kW 负载损耗：5.389kW | GB20052-2013《三相配电变压器能效限定值及能效等级》 标准指标（2级能效）： 空载损耗：0.48kW 负载损耗：5.41kW | 安德利集团有限公司 |
| 12 | 配电变压器 | S-M.RL-125/10-NX2 | 容量：125kVA 额定电压：10kV 空载损耗：0.165kW 负载损耗：1.858kW | GB20052-2013《三相配电变压器能效限定值及能效等级》 标准指标（2级能效）： 空载损耗：0.17kW 负载损耗：1.89kW | 安德利集团有限公司 |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 执行标准 | 申报单位 |
| 13 | 配电变压器 | S13-M-800/10 | 容量：800kVA 额定电压：10kV 空载损耗：0.692kW 负载损耗：7.328kW | GB20052-2013《三相配电变压器能效限定值及能效等级》 标准指标（2级能效）： 空载损耗：0.7kW 负载损耗：7.5kW | 浙江江山变压器股份有限公司 |
| 14 | 配电变压器 | SH15-M(F)-200/10G2 | 容量：200kVA 额定电压：10kV 空载损耗：0.114kW 负载损耗：2.723kW | GB20052-2013《三相配电变压器能效限定值及能效等级》 标准指标（2级能效）： 空载损耗：0.12kW 负载损耗：2.73kW | 浙江江山变压器股份有限公司 |
| 15 | 配电变压器 | S13-M.R(F)-200/10G2 | 容量：200kVA 额定电压：10kV 空载损耗：0.231kW 负载损耗：2.71kW | GB20052-2013《三相配电变压器能效限定值及能效等级》 标准指标（2级能效）： 空载损耗：0.24kW 负载损耗：2.73kW | 浙江江山变压器股份有限公司 |
| 16 | 配电变压器 | S13-M(F)- 200/10G2 | 容量：200kVA 额定电压：10kV 空载损耗：0.232kW 负载损耗：2.484kW | GB20052-2013《三相配电变压器能效限定值及能效等级》 标准指标（2级能效）： 空载损耗：0.24kW 负载损耗：2.73kW | 浙江江山变压器股份有限公司 |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 执行标准 | 申报单位 |
| 17 | 配电变压器 | SBH16-M- 1250/10 | 容量：1250kVA 额定电压：10kV 空载损耗：0.506kW 负载损耗：10.158kW | GB20052-2013《三相配电变压器能效限定值及能效等级》 标准指标（1级能效）： 空载损耗：0.53kW 负载损耗：10.8kW | 浙江江山变压器股份有限公司 |
| 18 | 配电变压器 | SCBH16-500/10 | 容量：500kVA 额定电压：10kV 空载损耗：0.355kW 负载损耗：3.812kW | GB20052-2013《三相配电变压器能效限定值及能效等级》 标准指标（1级能效）： 空载损耗：0.36kW 负载损耗：4.635kW | 浙江江山变压器股份有限公司 |
| 19 | 配电变压器 | SBH15-M- 315/10 | 容量：315kVA 额定电压：10kV 空载损耗：0.171kW 负载损耗：3.558kW | GB20052-2013《三相配电变压器能效限定值及能效等级》 标准指标（2级能效）： 空载损耗：0.17kW 负载损耗：3.83kW | 浙江永固输配电设备有限公司 |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 执行标准 | 申报单位 |
| 20 | 油浸式非晶合金配电变压器 | SBH-M-30- 1600/10- NX2 | 容量：30-1600kVA 额定电压：10kV 空载损耗： 0.046kW(80kVA)； 0.081kW(160kVA)； 0.29kW（800kVA)； 0.502kW（1600kVA) 负载损耗： 1.237kW(80kVA)； 0.06kW(160kVA)； 6.85kW(800kVA)； 13.634kW(1600kVA) | GB20052-2013《三相配电变压器能效限定值及能效等级》 标准指标（2级能效）： 空载损耗： 0.06kW(80kVA)；0.1kW(160kVA)； 0.38kW（800kVA)； 0.63kW（1600kVA) 负载损耗：1.31kW(80kVA)；2.31kW(160kVA)； 7.5kW(800kVA)； 14.5kW(1600kVA) | 上海置信电器非晶有限公司 |
| 21 | 三相干式电工钢带配电变压器 | SCB-RL-30-2000/10- NX2 | 容量：30-2000kVA 额定电压：10kV 空载损耗： 0.409kW(160kVA)；1.061kW(630kVA)； 1.201kW（800kVA)； 2.412kW（2000kVA) 负载损耗： 2.082kW(160kVA)；5.86kW(630kVA)； 6.9kW(800kVA)； 14.171kW(2000kVA) | GB20052-2013《三相配电变压器能效限定值及能效等级》 标准指标（2级能效）： 空载损耗： 0.43kW(160kVA)；1.07kW(630kVA)； 1.215kW（800kVA)； 2.44kW（2000kVA) 负载损耗： 2.13kW(160kVA)；5.88kW(630kVA)； 6.96kW(800kVA)； 14.45kW(2000kVA) | 华翔翔能电气股份有限公司 |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 执行标准 | 申报单位 |
| 22 | 三相油浸式电工钢带配电变压器 | S-M.RL-30-1250/10- NX2 | 容量：30-1250kVA 额定电压：10kV 空载损耗： 0.161kW(125kVA)；0.335kW(315kVA)； 0.689kW（800kVA)； 0.959kW（1250kVA) 负载损耗： 1.845kW(125kVA)；3.791kW(315kVA)； 7.46kW(800kVA)； 11.959kW(1250kVA) | B20052-2013《三相配电变压器能效限定值及能效等级》 标准指标（2级能效）： 空载损耗： 0.17kW(125kVA)；0.34kW(315kVA)； 0.7kW（800kVA)； 0.97kW（1250kVA) 负载损耗： 1.89kW(125kVA)；3.83kW(315kVA)； 7.5kW(800kVA)； 12kW(1250kVA) | 华翔翔能电气股份有限公司 |
| 23 | 三相油浸式非晶合金配电变压器 | SH-M-30- 400/10-NX2 | 容量：30-400kVA 额定电压：10kV 空载损耗： 0.04kW(50kVA)；0.138kW(250kVA) 负载损耗：0.885kW(50kVA)；3.154kW(250kVA) | B20052-2013《三相配电变压器能效限定值及能效等级》 标准指标（2级能效）： 空载损耗： 0.043kW（50kVA）；0.14kW（250KVA） 负载损耗： 0.91kW(50kVA)；3.2kW(250kVA) | 华翔翔能电气股份有限公司 |
| 24 | 三角形立体卷铁心配电变压器 | S13-M.RL- 1000/10- NX2 | 容量：1000kVA 额定电压：10kV 空载损耗：0.802kW 负载损耗：10.28kW | B20052-2013《三相配电变压器能效限定值及能效等级》 标准指标（2级能效）： 空载损耗：0.83kW 负载损耗：10.3kW | 申大变压器有限公司 |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 执行标准 | 申报单位 |
| 25 | 三角形立体卷铁心配电变压器 | S13-M.RL- 315/10-NX2 | 容量：315kVA 额定电压：10kV 空载损耗：0.32kW 负载损耗：3.635kW | B20052-2013《三相配电变压器能效限定值及能效等级》 标准指标（2级能效）： 空载损耗：0.34kW 负载损耗：3.83kW | 申大变压器有限公司 |
| 26 | 三角形立体卷铁心配电变压器 | S13-M.RL- 100/10-NX2 | 容量：100kVA 额定电压：10kV 空载损耗：0.143kW 负载损耗：1.455kW | B20052-2013《三相配电变压器能效限定值及能效等级》 标准指标（2级能效）： 空载损耗：0.15kW 负载损耗：1.58kW | 申大变压器有限公司 |
| 27 | 三相油浸配电变压器 | S13-M-500/10 | 容量：500kVA 额定电压：10kV 空载损耗：0.449kW 负载损耗：5.042kW | B20052-2013《三相配电变压器能效限定值及能效等级》 标准指标（2级能效）： 空载损耗：0.48kW 负载损耗：5.41kW | 武汉天仕达电气有限公司 |
| 28 | 油浸非晶合金变压器 | SBH15-M- 500/10 | 容量：500kVA 额定电压：10kV 空载损耗：0.22kW 负载损耗：5.367kW | B20052-2013《三相配电变压器能效限定值及能效等级》 标准指标（2级能效）： 空载损耗：0.24kW 负载损耗：5.41kW | 甘肃宏宇变压器有限公司 |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 执行标准 | 申报单位 |
| 29 | 非晶合金立体卷铁心变压器 | SH15-M.RL-30-630/10-NX2 | 容量：30-630kVA 额定电压：10kV 空载损耗： 0.037kW(50kVA)；0.139kW(315kVA)； 0193kW（400kVA)； 0.252kW（630kVA) 负载损耗： 0.816kW(50kVA)；3.624kW(315kVA)； 4.43kW(400kVA)； 5.886kW(630kVA) | GB20052-2013《三相配电变压器能效限定值及能效等级》 标准指标（2级能效）： 空载损耗： 0.043kW(50kVA)；0.17kW(315kVA)； 0.2kW（400kVA)； 0.32kW（630kVA) 负载损耗： 0.91kW(50kVA)；3.83kW(315kVA)； 4.52kW(400kVA)；6.2kW(630kVA) | 海鸿电气有限公司 |
| 30 | 油浸式配电变压器 | S13-M-1600/10 | 容量：1600kVA 额定电压：10kV 空载损耗：4.156kW 负载损耗：13.96kW | GB20052-2013《三相配电变压器能效限定值及能效等级》 标准指标（2级能效）： 空载损耗：1.17kW 负载损耗：14.5kW | 卧龙电气银川变压器有限公司 |
| 31 | 油浸式立体卷铁心变压器 | S-M-R.L- 1600/10 | 容量:1600kVA 额定电压：10kV 空载损耗：1.041kW 负载损耗：13.94kW | GB20052-2013《三相配电变压器能效限定值及能效等级》 标准指标（2级能效）： 空载损耗：1.17kW 负载损耗：14.5kW | 卧龙电气银川变压器有限公司 |
| 32 | 油浸式非晶合金变压器 | SBH15-1600/10 | 容量:1600kVA 额定电压：10kV 空载损耗：0.375kW 负载损耗：14.21kW | GB20052-2013《三相配电变压器能效限定值及能效等级》 标准指标（2级能效）： 空载损耗：0.63kW 负载损耗：14.5kW | 卧龙电气银川变压器有限公司 |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 执行标准 | 申报单位 |
| 33 | 配电变压器 | SCBH15-(30-2500)/10-NX1 | 容量：30-2500kVA 额定电压：10kV 空载损耗： 0.1385kW(160kVA)；0.317kW(500kVA)； 0.518kW（1000kVA)；0.704kW（1600kVA) 负载损耗： 1.861kW(160kVA)；4.277kW(500kVA)； 7.284kW(1000kVA)； 0.325kW(1600kVA) | GB20052-2013《三相配电变压器能效限定值及能效等级》 标准指标（1级能效）： 空载损耗： 0.17kW(160kVA)；0.36kW(500kVA)； 0.55kW（1000kVA)；0.76kW（1600kVA) 负载损耗： 2.025kW(160kVA)；4.635kW(500kVA)； 7.725kW(1000kVA)； 11.145kW(1600kVA) | 天津市特变电工变压器有限公司 |
| 34 | 油浸式非晶合金铁心配电变压器 | SBH-M-(30-1600)/10- NX1 | 容量：30-1600kVA 额定电压：10kV 空载损耗： 0.058kW(100kVA)；0.1575kW(400kVA)； 0.235kW（630kVA)；0.284kW（1250kVA) 负载损耗： 1.108kW(100kVA)；4.005kW(400kVA)； 5.134kW(630kVA)； 9.560kW(1250kVA) | GB20052-2013《三相配电变压器能效限定值及能效等级》 标准指标（1级能效）： 空载损耗： 0.075kW(100kVA)；0.2kW(400kVA)； 0.32kW（630kVA)；0.53kW（1250kVA) 负载损耗： 1.42kW(100kVA)；4.07kW(400kVA)； 5.58kW(630kVA)； 10.8kW(1250kVA) | 天津市特变电工变压器有限公司 |
| 35 | 环氧浇注干式变压器 | SCB13-500/10-NX1 | 容量：500kVA 额定电压：10kV 空载损耗：0.831kW 负载损耗：4.025kW | GB20052-2013《三相配电变压器能效限定值及能效等级》 标准指标（1级能效）： 空载损耗：0.8351kW 负载损耗：4.39kW | 河南铜牛变压器有限公司 |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 执行标准 | 申报单位 |
| 36 | 干式变压器 | SCB13-1250/10-NX1 | 容量：1250kVA 额定电压：10kV 空载损耗：1.483kW 负载损耗：7.984kW | GB20052-2013《三相配电变压器能效限定值及能效等级》 标准指标（1级能效）： 空载损耗：1.505kW 负载损耗：8.72kW | 河南铜牛变压器有限公司 |
| 37 | 树脂浇注型非晶铁心干式变压器 | SCBH15- 1600/10 | 容量：1600kVA 额定电压：10kV 空载损耗：0.701kW 负载损耗：11.472kW | GB20052-2013《三相配电变压器能效限定值及能效等级》 标准指标（2级能效）： 空载损耗：0.76kW 负载损耗：11.73kW | 山东达驰电气有限公司 |
| 38 | 有载调容配电变压器 | S13-M.2T- 315(100)/ 10 | 容量：315(100)kVA 额定电压：10kV 空载损耗： 0.31kW(315kVA)；0.128kW(100kVA) 负载损耗： 3.75kW(315kVA)；1.4kW(100kVA) | GB20052-2013《三相配电变压器能效限定值及能效等级》 标准指标（2级能效）： 空载损耗： 0.34kW(315kVA)；0.15kW(100kVA) 负载损耗： 3.83kW(315kVA)；1.5kW(100kVA) | 南阳市鑫特电气有限公司 |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 执行标准 | 申报单位 |
| 39 | 树脂浇注立体卷铁心干式变压器 | SCB-RL-30-2500/10- NX1 | 容量：30-2500kVA 额定电压：10kV 空载损耗： 0.327kW(160kVA)；0.587kW(315kVA)； 0.811kW（500kVA)；1.42kW（1250kVA)； 1.518kW（1600kVA)；2.572kW（2500kVA) 负载损耗： 1.733kW(160kVA)；2.974kW(315kVA)； 3.96kW（500kVA)；7.977kW（1250kVA)； 9.38kW（1600kVA)；14.584kW（2500kVA) | GB20052-2013《三相配电变压器能效限定值及能效等级》 标准指标（1级能效）： 空载损耗： 0.385kW(160kVA)；0.635kW(315kVA)； 0.835kW（500kVA)；1.505kW（1250kVA)； 1.765kW（1600kVA)；2.59kW（2500kVA)； 负载损耗： 1.915kW(160kVA)；3.125kW(315kVA)； 4.39kW（500kVA)；8.72kW（1250kVA)； 10.555kW（1600kVA)；15.455kW（2500kVA) | 海鸿电气有限公司 |
| 40 | 敞开式立体卷铁心干式变压器 | SGB-RL- 1000-2500/10-NX1 | 容量：1000-2500kVA 额定电压：10kV 空载损耗： 1.402kW(1250kVA)； 1.579kW（1600kVA)；2.333kW（2500kVA) 负载损耗： 8.162kW(1250kVA)； 9.938kW（1600kVA)；15.178kW（2500kVA) | GB20052-2013《三相配电变压器能效限定值及能效等级》 标准指标（1级能效）： 空载损耗： 1.505kW(1250kVA)； 1.765kW（1600kVA)；2.59kW（2500kVA) 负载损耗： 9.335kW(1250kVA)； 11.32kW（1600kVA)；16.605kW（2500kVA) | 海鸿电气有限公司 |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 执行标准 | 申报单位 |
| 41 | 立体卷铁心变压器 | S-M.RL-30-1600/10- NX2 | 容量：30-1600kVA 额定电压：10kV 空载损耗： 0.142kW(100kVA)；0.264kW（315kVA)； 0.548kW（800kVA)；1.071kW（1600kVA) 负载损耗： 1.456kW (100kVA)；3.13kW（315kVA)； 6.171kW（800kVA)；13.913kW（1600kVA) | GB20052-2013《三相配电变压器能效限定值及能效等级》 标准指标（2级能效）： 空载损耗： 0.15kW(100kVA)；0.34kW（315kVA)； 0.7kW（800kVA)；1.17kW（1600kVA) 负载损耗： 1.58kW(100kVA)；3.83kW（315kVA)； 7.5kW（800kVA)；14.5kW（1600kVA) | 海鸿电气有限公司 |
| 42 | 油浸式配电变压器 | S-M-1600/ 10-NX1 | 容量： 1600kVA 额定电压：10kV 空载损耗：1.168 kW 负载损耗：14.223 kW | GB20052-2013《三相配电变压器能效限定值及能效等级》 标准指标（1级能效）： 空载损耗：1.17 kW 负载损耗：14.5kW | 正泰电气股份有限公司 |
| 43 | 油浸式配电变压器 | SBH15-M- 315/10-NX1 | 容量： 315kVA 额定电压：10kV 空载损耗：0.146 kW 负载损耗：3.096 kW | GB20052-2013《三相配电变压器能效限定值及能效等级》 标准指标（1级能效）： 空载损耗：0.17 kW 负载损耗：3.83kW | 正泰电气股份有限公司 |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 执行标准 | 申报单位 |
| 44 | 油浸式配电变压器 | SBH15-M- 630/10-NX2 | 容量： 630kVA 额定电压：10kV 空载损耗：0.171 kW 负载损耗：5.419 kW | GB20052-2013《三相配电变压器能效限定值及能效等级》 标准指标（2级能效）： 空载损耗：0.32 kW 负载损耗：6.2kW | 正泰电气股份有限公司 |
| 45 | 干式配电变压器 | SCBH-1250/10-NX1 | 容量： 1250kVA 额定电压：10kV 空载损耗：0.526 kW 负载损耗：8.806 kW | GB20052-2013《三相配电变压器能效限定值及能效等级》 标准指标（1级能效）： 空载损耗：0.65 kW 负载损耗：9.69kW | 正泰电气股份有限公司 |
| 46 | 油浸式配电变压器 | S-M-(30- /10- NX1 | 容量：30-1600kVA 额定电压：10kV 空载损耗： 0.138kW(100kVA)；0.472kW（500kVA)； 0.558kW（630kVA)；1.109kW（1600kVA) 负载损耗： 1.104 kW (100kVA)；3.854kW（315kVA)； 4.725kW（630kVA)；11.444kW（1600kVA) | GB20052-2013《三相配电变压器能效限定值及能效等级》 标准指标（1级能效）： 空载损耗： 0.15kW(100kVA)；0.48kW（500kVA)； 0.570kW（630kVA)；1.17kW（1600kVA) 负载损耗： 1.2 kW (100kVA)；4.12kW（315kVA)； 4.96kW（630kVA)；11.6kW（1600kVA) | 特变电工股份有限公司 |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 执行标准 | 申报单位 |
| 47 | 干式配电变压器 | SC(B)-(30-2500)/10- NX1 | 容量：30-2500kVA 额定电压：10kV 空载损耗： 0.239kW(100kVA)；0.722kW（500kVA)； 1.295kW（1250kVA)；2.398kW（2500kVA) 负载损耗： 1.246 kW (100kVA)；4.039kW（500kVA)； 7.822kW（1250kVA)；14.155kW（2500kVA) | GB20052-2013《三相配电变压器能效限定值及能效等级》 标准指标（1级能效）： 空载损耗： 0.29kW(100kVA)；0.835kW（500kVA)； 1.505kW（1250kVA)；2.59kW（2500kVA) 负载损耗： 1.415 kW (100kVA)；4.39kW（500kVA)； 8.72kW（12500kVA)；15.455kW（2500kVA) | 特变电工股份有限公司 |
| 48 | 非晶合金干式变压器 | SC(B)H-(30-2500)/10-NX1 | 容量：30-2500kVA 额定电压：10kV 空载损耗： 0.108kW(100kVA)；0.272kW（500kVA)； 0.458kW（1250kVA)；0.631kW（1600kVA) 负载损耗： 1.104kW(100kVA)；4.094kW（500kVA)； 8.212kW（1250kVA)；10.142kW（1600kVA) | GB20052-2013《三相配电变压器能效限定值及能效等级》 标准指标（1级能效）： 空载损耗： 0.13kW(100kVA)；0.36kW（500kVA)； 0.65kW（1250kVA)；0.76kW（1600kVA) 负载损耗： 1.49kW(100kVA)；4.635kW（500kVA)； 9.205kW（1250kVA)；11.145kW（1600kVA) | 特变电工股份有限公司 |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 执行标准 | 申报单位 |
| 49 | 非晶合金配电变压器 | SH-M-(30-1000)/10- NX1 | 容量：30-1000kVA 额定电压：10kV 空载损耗： 0.063kW(100kVA)； 0.169kW（500kVA)；0.216kW（630kVA) 负载损耗： 1.26kW(100kVA)； 0.445kW（500kVA)；5.078kW（630kVA) | GB20052-2013《三相配电变压器能效限定值及能效等级》 标准指标（1级能效）： 空载损耗： 0.075kW (100kVA)； 0.24kW（500kVA)；0.32kW（630kVA) 负载损耗： 1.42kW (100kVA)； 4.87kW（500kVA)；5.58kW（630kVA) | 特变电工股份有限公司 |
| 50 | 三相油浸式配电变压器 | S-M-1600/ 10-NX1 | 容量：1600kVA 额定电压：10kV 空载损耗：1.111kW 负载损耗：11.592kW | GB20052-2013《三相配电变压器能效限定值及能效等级》 标准指标（1级能效）： 空载损耗：1.17kW 负载损耗：11.6kW | 江苏华鹏变压器有限公司 |
| 51 | 配电变压器 | SBH15-M- 630/10 | 容量：630kVA 额定电压：10kV 空载损耗：0.171kW 负载损耗：5.35kW | GB20052-2013《三相配电变压器能效限定值及能效等级》 标准指标（2级能效）： 空载损耗：0.32kW 负载损耗：6.2kW | 明珠电气有限公司 |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 执行标准 | 申报单位 |
| 52 | 油浸式电工钢带铁心配电变压器 | SB-M-250/ 10-NX2 | 容量：250kVA 额定电压：10kV 空载损耗：0.283kW 负载损耗：3.066kW | B20052-2013《三相配电变压器能效限定值及能效等级》 标准指标（2级能效）： 空载损耗：0.29kW 负载损耗：3.2kW | 明珠电气有限公司 |
| 53 | 油浸式电工钢带铁心配电变压器 | SBH15-M- 1600/10 | 容量：1600kVA 额定电压：10kV 空载损耗：0.388kW 负载损耗：12.67kW | GB20052-2013《三相配电变压器能效限定值及能效等级》 标准指标（2级能效）： 空载损耗：0.63kW 负载损耗：14.5kW | 明珠电气有限公司 |
| 54 | 干式电工钢带铁心配电变压器 | SCB13-800/10-NX1 | 容量：800kVA 额定电压：10kV 空载损耗：0.905kW 负载损耗：5.706kW | GB20052-2013《三相配电变压器能效限定值及能效等级》 标准指标（1级能效）： 空载损耗：1.095kW 负载损耗：6.265kW | 明珠电气有限公司 |
| 55 | 干式电工钢铁心配电变压器 | SCB13-1000/10-NX1 | 容量：1000kVA 额定电压：10kV 空载损耗：1.259kW 负载损耗：7.065kW | GB20052-2013《三相配电变压器能效限定值及能效等级》 标准指标（1级能效）： 空载损耗：1.275kW 负载损耗：7.315kW | 明珠电气有限公司 |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 执行标准 | 申报单位 |
| 56 | 干式电工钢铁心配电变压器 | SCB13-1600/10-NX1 | 容量：1600kVA 额定电压：10kV 空载损耗：1.577kW 负载损耗：9.916kW | GB20052-2013《三相配电变压器能效限定值及能效等级》 标准指标（1级能效）： 空载损耗：1.765kW 负载损耗：10.555kW | 明珠电气有限公司 |
| 57 | 干式非晶合金铁心配电变压器 | SCBH16-630-2500/10- NX1 | 容量：630-2500kVA 额定电压：10kV 空载损耗： 0.301kW(630kVA)； 0.754kW（1600kVA)；0.774kW（2500kVA) 负载损耗： 5.36(630kVA)； 10.96kW（1600kVA)；15.99kW（2500kVA) | GB20052-2013《三相配电变压器能效限定值及能效等级》 标准指标（1级能效）： 空载损耗： 0.41kW(630kVA)； 0.76kW（1600kVA)；1.2kW（2500kVA) 负载损耗： 5.66(630kVA)； 11.145kW（1600kVA)；17.525kW（2500kVA) | 明珠电气有限公司 |
| 58 | 油浸式非晶合金配电变压器 | S(B)H-M-( 30-1600)/ 10-NX1 | 容量：30-1600kVA 额定电压：10kV 空载损耗： 0.068kW(100kVA)；0.176kW（400kVA)； 0.429kW（1000kVA)；0.479kW（1600kVA) 负载损耗： 1.314kW(100kVA)；3.856kW（400kVA)； 9.005kW（1000kVA)；11.91kW（1600kVA) | GB20052-2013《三相配电变压器能效限定值及能效等级》 标准指标（1级能效）： 空载损耗： 0.075kW(100kVA)；0.2kW（400kVA)； 0.45kW（1000kVA)；0.63kW（1600kVA) 负载损耗： 1.42kW(100kVA)；4.07kW（400kVA)； 9.27kW（1000kVA)；13.05kW（1600kVA) | 华城电机（武汉）有限公司 |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 执行标准 | 申报单位 |
| 59 | 干式电工钢带配电变压器 | SCB13-30- 2500/10- NX1 | 容量：30-2500kVA 额定电压：10kV 空载损耗： 0.287kW(100kVA)；0.601kW（315kVA)； 1.23kW（1000kVA)；2.62kW（2000kVA) 负载损耗： 1.404kW(100kVA)；3.213kW（315kVA)； 7.488kW（1000kVA)；13.329kW（2000kVA) | GB20052-2013《三相配电变压器能效限定值及能效等级》 标准指标（1级能效）： 空载损耗： 0.29kW(100kVA)；0.635kW（315kVA)； 1.275kW（1000kVA)；2.195kW（2000kVA) 负载损耗： 1.52 kW(100kVA)；3.355kW（315kVA)； 7.885kW（1000kVA)；14.005kW（2000kVA) | 江苏宏源电气有限责任公司 |
| 60 | 油浸式非晶合金配电变压器 | SH(B)-M-( 30-800)/10-NX1 | 容量：30-800kVA 额定电压：10kV 空载损耗： 0.054kW(100kVA)； 0.087kW（200kVA)；0.205kW（630kVA) 负载损耗： 1.356(100kVA)； 2.362kW（200kVA)；5.34kW（630kVA) | GB20052-2013《三相配电变压器能效限定值及能效等级》 标准指标（1级能效）： 空载损耗： 0.075kW(100kVA)； 0.12kW（200kVA)；0.32kW（630kVA) 负载损耗： 1.42kW(100kVA)； 2.455kW（200kVA)；5.58kW（630kVA) | 江苏宏源电气有限责任公司 |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 执行标准 | 申报单位 |
| 61 | 配电变压器 | S-M-30- 1600/10- NX1 | 容量：30-1600kVA 额定电压：10kV 空载损耗： 0.129kW(100kVA)；0.361kW（400kVA)； 0.621kW（800kVA)；1.049kW（1600kVA) 负载损耗： 1.175kW(100kVA)；3.514kW（400kVA)； 5.459kW（800kVA)；11.488kW（1600kVA) | GB20052-2013《三相配电变压器能效限定值及能效等级》 标准指标（1级能效）： 空载损耗： 0.15kW(100kVA)；0.41kW（400kVA)； 0.7kW（800kVA)；1.17kW（1600kVA) 负载损耗： 1.58kW(100kVA)；4.52kW（400kVA)； 7.5kW（800kVA)；14.5kW（1600kVA) | 江苏宏源电气有限责任公司 |
| 62 | 干式非晶合金配电变压器 | SCBH-30- 2500/10- NX2 | 容量：30-2500kVA 额定电压：10kV 空载损耗： 0.167kW(160kVA)；0.312kW（500kVA)； 0.546kW（1250kVA)；0.645kW（1600kVA) 负载损耗： 2.0kW(160kVA)；4.474kW（500kVA)； 8.985kW（1250kVA)；11.625kW（1600kVA) | GB20052-2013《三相配电变压器能效限定值及能效等级》 标准指标（2级能效）： 空载损耗： 0.17kW(160kVA)；0.36kW（500kVA)； 0.65kW（1250kVA)；0.76kW（1600kVA） 负载损耗： 2.13kW(160kVA)；4.88kW（500kVA)； 9.69kW（1250kVA)；11.73kW（1600kVA) | 上海置信电气非晶有限公司 |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 执行标准 | 申报单位 |
| 63 | 油浸式非晶合金配电变压器 | SBH-M-30- 1600/10- NX1 | 容量：30-1600kVA 额定电压：10kV 空载损耗： 0.056kW(100kVA)；0.143kW（400kVA)； 0.248kW（630kVA)；0.513kW（1600kVA) 负载损耗： 1.404kW(100kVA)；3.906kW（400kVA)； 5.276kW（630kVA)；12.987kW（1600kVA) | GB20052-2013《三相配电变压器能效限定值及能效等级》 标准指标（1级能效）： 空载损耗： 0.075kW(100kVA)；0.2kW（400kVA)； 0.32kW（630kVA)；0.633kW（1600kVA) 负载损耗： 1.42kW (100kVA)；4.07kW（400kVA)； 5.58kW（630kVA)；13.05kW（1600kVA) | 上海置信电气非晶有限公司 |
| 64 | 干式非晶合金配电变压器 | SCBH-30- 2500/10- NX1 | 容量：30-2500kVA 额定电压：10kV 空载损耗： 0.098kW(100kVA)；0.316kW（500kVA)； 0.495kW（1000kVA)；0.778kW（2000kVA) 负载损耗： 1.333kW (100kVA)；4.423kW（500kVA)； 7.518kW（1000kVA)；13.388kW（2000kVA) | GB20052-2013《三相配电变压器能效限定值及能效等级》 标准指标（1级能效）： 空载损耗： 0.13kW(100kVA)；0.36kW（500kVA)； 0.55kW（1000kVA)；1.0kW（2000kVA) 负载损耗： 1.49kW (100kVA)；4.635kW（500kVA)； 7.725kW（1000kVA)；13.725kW（2000kVA) | 上海置信电气非晶有限公司 |
| 65 | 配电变压器 | S13-M-100/10 | 容量：100kVA 额定电压：10kV 空载损耗：0.134kW 负载损耗：1.174 kW | GB20052-2013《三相配电变压器能效限定值及能效等级》 标准指标（1级能效）： 空载损耗：0.15kW 负载损耗：1.58kW | 广州广高高压电器有限公司 |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 执行标准 | 申报单位 |
| 66 | 三相非晶合金铁心配电变压器 | SBH15-M- 800/10 | 容量：800kVA 额定电压：10kV 空载损耗：0.327kW 负载损耗：6.563 kW | GB20052-2013《三相配电变压器能效限定值及能效等级》 标准指标（1级能效）： 空载损耗：0.38kW 负载损耗：6.75kW | 广州广高高压电器有限公司 |
| 67 | 油浸式三相非晶合金铁心配电变压器 | SBH16-630/10 | 容量：630kVA 额定电压：10kV 空载损耗：0.27kW 负载损耗：5.137kW | GB20052-2013《三相配电变压器能效限定值及能效等级》 标准指标（1级能效）： 空载损耗：0.32kW 负载损耗：5.58kW | 广州广高高压电器有限公司 |
| 68 | 配电变压器 | SCB11-1250/10 | 容量：1250kVA 额定电压：10kV 空载损耗：1.586kW 负载损耗：9.571kW | GB20052-2013《三相配电变压器能效限定值及能效等级》 标准指标（1级能效）： 空载损耗：1.67kW 负载损耗：9.69kW | 山东华驰变压器股份有限公司 |
| 69 | 配电变压器 | SB13-M-315/10 | 容量：315kVA 额定电压：10kV 空载损耗：0.13kW 负载损耗：3.56kW | GB20052-2013《三相配电变压器能效限定值及能效等级》 标准指标（1级能效）： 空载损耗：0.34kW 负载损耗：3.83kW | 山东华驰变压器股份有限公司 |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 执行标准 | 申报单位 |
| 70 | 配电变压器 | SBH15-M- 630/10 | 容量：630kVA 额定电压：10kV 空载损耗：0.274kW 负载损耗：5.611kW | GB20052-2013《三相配电变压器能效限定值及能效等级》 标准指标（1级能效）： 空载损耗：0.32kW 负载损耗：6.2kW | 山东华驰变压器股份有限公司 |
| 71 | 油浸式非晶合金配电变压器 | SBH15-M- 400/10 | 容量：400kVA 额定电压：10kV 空载损耗：0.1163kW 负载损耗：4.52kW | GB20052-2013《三相配电变压器能效限定值及能效等级》 标准指标（2级能效）： 空载损耗：0.2kW 负载损耗：4.52kW | 杭州钱江电气集团有限公司 |
| 72 | 油浸式非晶合金配电变压器 | SBH15-M- 500/10 | 容量：500kVA 额定电压：10kV 空载损耗：0.204kW 负载损耗：4.631kW | GB20052-2013《三相配电变压器能效限定值及能效等级》 标准指标（1级能效）： 空载损耗：0.24kW 负载损耗：5.41kW | 常德国力变压器有限公司 |
| 73 | 油浸式立体卷铁心配电变压器 | S13-M·RL- 100/10-NX2 | 容量：100kVA 额定电压：10kV 空载损耗：0.132kW 负载损耗：1.372kW | GB20052-2013《三相配电变压器能效限定值及能效等级》 标准指标（2级能效）： 空载损耗：0.15kW 负载损耗：1.58kW | 绿能电力科技有限公司 |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 执行标准 | 申报单位 |
| 74 | 油浸式非晶合金配电变压器 | SBH15-M- 100/10-NX2 | 容量：100kVA 额定电压：10kV 空载损耗：0.067kW 负载损耗：1.46kW | GB20052-2013《三相配电变压器能效限定值及能效等级》 标准指标（2级能效）： 空载损耗：0.075kW 负载损耗：1.58kW | 绿能电力科技有限公司 |
| 75 | 非晶合金配电变压器 | SH15-M-100/10-NX2 | 容量：100kVA 额定电压：10kV 空载损耗：0.063kW 负载损耗：1.56kW | GB20052-2013《三相配电变压器能效限定值及能效等级》 标准指标（2级能效）： 空载损耗：0.075kW 负载损耗：1.58kW | 泰州海田电气制造有限公司 |
| 76 | 非晶合金配电变压器 | SH15-M-250/10-NX2 | 容量：250kVA 额定电压：10kV 空载损耗：0.131kW 负载损耗：2.666kW | GB20052-2013《三相配电变压器能效限定值及能效等级》 标准指标（2级能效）： 空载损耗：0.14kW 负载损耗：3.2kW | 泰州海田电气制造有限公司 |
| 77 | 非晶合金配电变压器 | SH15-M-800/10-NX2 | 容量：800kVA 额定电压：10kV 空载损耗：0.276kW 负载损耗：7.396kW | GB20052-2013《三相配电变压器能效限定值及能效等级》 标准指标（2级能效）： 空载损耗：0.38kW 负载损耗：7.5kW | 泰州海田电气制造有限公司 |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 执行标准 | 申报单位 |
| 78 | 非晶合金配电变压器 | SH15-M- 1600/10- NX2 | 容量：1600kVA 额定电压：10kV 空载损耗：0.421kW 负载损耗：13.828kW | GB20052-2013《三相配电变压器能效限定值及能效等级》 标准指标（2级能效）： 空载损耗：0.63kW 负载损耗：14.5kW | 泰州海田电气制造有限公司 |
| 79 | 油浸式非晶合金配电变压器 | SH-M-30- 400/10-NX1 | 容量：30-1000kVA 额定电压：10kV 空载损耗： 0.041kW(50kVA)；0.808kW(250kVA) 负载损耗： 0.138kW(50kVA)；2.803kW(250kVA) | GB20052-2013《三相配电变压器能效限定值及能效等级》 标准指标（1级能效）： 空载损耗： 0.043kW(50kVA)；0.82kW(250kVA) 负载损耗： 0.14kW(50kVA)；2.88kW(250kVA) | 华翔翔能电气股份有限公司 |
| 80 | 油浸式电工钢带配电变压器 | S-M·RL-30-1600/10- NX1 | 容量：30-1600kVA 额定电压：10kV 空载损耗： 0.125kW(80kVA)；0.337kW(315kVA)； 0.565kW(630kVA)； 1.134kW(1600kVA) 负载损耗： 1.017kW(80kVA)；3.009kW(315kVA)； 4.919kW(630kVA)；10.138kW(1600kVA) | GB20052-2013《三相配电变压器能效限定值及能效等级》 标准指标（1级能效）： 空载损耗： 0.13kW(80kVA)；0.34kW(315kVA)； 0.57kW(630kVA)； 1.17kW(1600kVA) 负载损耗： 1.05kW(80kVA)；3.065kW(315kVA)； 4.96kW(630kVA)；11.6kW(1600kVA) | 华翔翔能电气股份有限公司 |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 执行标准 | 申报单位 |
| 81 | 干式电工钢带配电变压器 | SCB-RL-200-2500/10- NX1 | 容量：200-2500kVA 额定电压：10kV 空载损耗： 0.96kW(630kVA)；1.208kW(1000kVA)； 1.685kW(1600kVA) 负载损耗： 5.084kW(630kVA)；7.241kW(1000kVA)； 10.395kW(1600kVA) | GB20052-2013《三相配电变压器能效限定值及能效等级》 标准指标（1级能效）： 空载损耗： 0.965kW(630kVA)；1.275kW(1000kVA)； 1.765kW(1600kVA) 负载损耗： 5.29kW(630kVA)；7.315kW(1000kVA)； 10.555kW(1600kVA) | 华翔翔能电气股份有限公司 |
| 82 | 油浸式非晶合金配电变压器 | SBH15-M- 100/10 | 容量：100kVA 额定电压：10kV 空载损耗：0.061kW 负载损耗：1.41kW | GB20052-2013《三相配电变压器能效限定值及能效等级》 标准指标（2级能效）： 空载损耗：0.075kW 负载损耗：1.58kW | 福建和盛置信非晶合金变压器有限公司 |
| 83 | 干式配电变压器 | SC13-100/ 10 | 容量：100kVA 额定电压：10kV 空载损耗：0.236kW 负载损耗：1.36kW | GB20052-2013《三相配电变压器能效限定值及能效等级》 标准指标（1级能效）： 空载损耗：0.29kW 负载损耗：1.415kW | 武汉振源电气股份有限公司 |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 执行标准 | 申报单位 |
| 84 | 干式配电变压器 | SCB13-500/10 | 容量：500kVA 额定电压：10kV 空载损耗：0.759kW 负载损耗：4.32kW | GB20052-2013《三相配电变压器能效限定值及能效等级》 标准指标（1级能效）： 空载损耗：0.835kW 负载损耗：4.39kW | 武汉振源电气股份有限公司 |
| 85 | 树脂绝缘干式配电变压器 | SC-160/10-NX2 | 容量：160kVA 额定电压：10kV 空载损耗：0.413kW 负载损耗：2.058kW | GB20052-2013《三相配电变压器能效限定值及能效等级》 标准指标（2级能效）： 空载损耗：0.43kW 负载损耗：2.13kW | 顺特电气设备有限公司 |
| 86 | 树脂绝缘干式配电变压器 | SC-630/10-NX2 | 容量：630kVA 额定电压：10kV 空载损耗：1.006kW 负载损耗：5.724kW | GB20052-2013《三相配电变压器能效限定值及能效等级》 标准指标（2级能效）： 空载损耗：1.07kW 负载损耗：5.88kW | 顺特电气设备有限公司 |
| 87 | 树脂绝缘干式配电变压器 | SCB-2500/ 10-NX1 | 容量：2500kVA 额定电压：10kV 空载损耗：2.477kW 负载损耗：14.775kW | GB20052-2013《三相配电变压器能效限定值及能效等级》 标准指标（1级能效）： 空载损耗：2.59kW 负载损耗：15.455kW | 顺特电气设备有限公司 |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 执行标准 | 申报单位 |
| 88 | 油浸式硅钢配电变压器 | S-M-30-500/10-NX1 | 容量：30-500kVBVA 额定电压：10kV 空载损耗： 0.16kW(125kVA)；0.463kW(500kVA) 负载损耗： 1.351kW(125kVA)；3.848kW(500kVA) | GB20052-2013《三相配电变压器能效限定值及能效等级》 标准指标（1级能效）： 空载损耗： 0.17kW(125kVA)；0.48kW(500kVA) 负载损耗： 1.44kW(125kVA)；4.12kW(500kVA)； | 上海置信电气非晶有限公司 |
| 89 | 干式硅钢配电变压器 | SCB-200- 2500/10- NX2 | 容量：200-2500kVA 额定电压：10kV 空载损耗： 0.714kW(500kVA)；1.104kW(1000kVA)； 2.002kW(2000kVA) 负载损耗： 3.815kW(500kVA)；6.644kW(1000kVA)； 12.846kW(2000kVA) | GB20052-2013《三相配电变压器能效限定值及能效等级》 标准指标（2级能效/1级能效）： 空载损耗： 0.93kW/0.835kW(500kVA)； 1.415kW/1.27kW(1000kVA)； 2.44kW/2.195kW(2000kVA) 负载损耗： 4.88kW/4.39kW(500kVA)； 8.13kW/7.315kW(1000kVA)； 14.45kW/13.005kW(2000kVA) | 上海置信电气非晶有限公司 |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 执行标准 | 申报单位 |
| 2.2 电力变压器 |
| 1 | 有载调压电力变压器 | SZ11-16000/35 | 容量：16000kVA 额定电压：35kV 空载损耗：12.291kW 负载损耗：72.265kW | GB24790-2009《电力变压器能效限定值及能效等级》 标准指标（1级能效）： 空载损耗：13kW 负载损耗：73.9kW | 华城电机（武汉）有限公司 |
| 2 | 有载调压电力变压器 | SZ11-8000/ 35 | 容量：8000kVA 额定电压：35kV 空载损耗：6.759kW 负载损耗：40.905kW | GB24790-2009《电力变压器能效限定值及能效等级》 标准指标（1级能效）： 空载损耗：7.8kW 负载损耗：42.7kW | 华城电机（武汉）有限公司 |
| 3 | 有载调压电力变压器 | SZ11-6300/ 35 | 容量：6300kVA 额定电压：35kV 空载损耗：5.472kW 负载损耗：36.933kW | GB24790-2009《电力变压器能效限定值及能效等级》 标准指标（1级能效）： 空载损耗：5.6kW 负载损耗：38.6kW | 华城电机（武汉）有限公司 |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 执行标准 | 申报单位 |
| 4 | 有载调压电力变压器 | SSZ-180000/220 | 容量：180000kVA 额定电压：220kV 空载损耗：72.78kW 负载损耗：488.43kW | GB24790-2009《电力变压器能效限定值及能效等级》 标准指标（1级能效）： 空载损耗：122.9kW 负载损耗：628.5kW | 江苏华鹏变压器有限公司 |
| 5 | 有载调压电力变压器 | SZ11-63000/110 | 容量：63000kVA 额定电压：110kV 空载损耗：21.712kW 负载损耗：209.421kW | GB24790-2009《电力变压器能效限定值及能效等级》 标准指标（1级能效）： 空载损耗：44.8kW 负载损耗：233.5kW | 江苏华鹏变压器有限公司 |
| 6 | 有载调压电力变压器 | SZ11-10000/35 | 容量：10000kVA 额定电压：35kV 空载损耗：9.23kW 负载损耗：46.25kW | GB24790-2009《电力变压器能效限定值及能效等级》 标准指标（2级能效）： 空载损耗：9.9kW 负载损耗：51kW | 武汉振源电气股份有限公司 |
| 7 | 有载调压电力变压器 | SZ11-20000/35 | 容量：20000kVA 额定电压：35kV 空载损耗：14.337kW 负载损耗：83.196kW | GB24790-2009《电力变压器能效限定值及能效等级》 标准指标（1级能效）： 空载损耗：15.4kW 负载损耗：87kW | 山东华驰变压器股份有限公司 |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 执行标准 | 申报单位 |
| 8 | 三绕组有载调压电力变压器 | SSZ11-50000/110 | 容量：50000kVA 额定电压：110kV 空载损耗：28.85kW 负载损耗：211.18kW | GB24790-2009《电力变压器能效限定值及能效等级》 标准指标（1级能效）： 空载损耗：48.3kW 负载损耗：226.6kW | 杭州钱江电气集团股份有限公司 |
| 9 | 电力变压器 | SFZ11-40000/132 | 容量：40000kVA 额定电压：132kV 空载损耗：26.152kW 负载损耗：163.47kW | GB24790-2009《电力变压器能效限定值及能效等级》 标准指标（1级能效）： 空载损耗：40.9kW 负载损耗：190.4kW | 杭州钱江电气集团股份有限公司 |

## 三、电机

| 3.1低压三相异步电动机 |
| --- |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 执行标准 | 申报单位 |
| 1 | 低压三相异步电动机 | TCA系列 | 机座号：80-355 功率：0.75-315kW 频率：50Hz 极数：2,4,6 电压：380V 效率：符合GB18613-2012标准2级能效指标 | GB 18613-2012《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》 标准指标： 2级能效:效率≥91.2%-95.4% | 雷勃电气（无锡）有限公司 |
| 2 | 低压三相异步电动机 | YE3系列 | 机座号：80-355 功率：0.75-315kW 频率：50Hz 极数：2,4,6 电压：380V,380/660V 效率：符合GB18613-2012标准2级能效指标 | GB 18613-2012《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》 标准指标： 2级能效:效率≥78.9%-96% | 上海品星防爆电机有限公司 |
| 3 | 隔爆型三相异步电动机 | YB3系列 | 机座号：80-355 功率：0.75-315kW 频率：50Hz 极数：2,4,6 电压：380V,380/660V 效率：符合GB18613-2012标准2级能效指标 | GB 18613-2012 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》 标准指标： 2级能效:效率≥78.9%-96% | 上海品星防爆电机有限公司 |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 执行标准 | 申报单位 |
| 4 | 低压三相异步电动机 | YE3系列 | 机座号：80-355 功率：0.75-375kW 频率：50Hz 极数：2,4,6 电压：380V 效率：符合GB18613-2012标准2级能效指标 | GB 18613-2012 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》 标准指标： 2级能效:效率≥78.9%-96% | 开封电机制造有限公司 |
| 5 | 低压三相异步电动机 | YE3系列 | 机座号：80-355 功率：0.75-375kW 频率：50Hz 极数：2,4,6 电压：380V 效率：符合GB18613-2012标准2级能效指标 | GB 18613-2012 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》 标准指标： 2级能效:效率≥78.9%-96% | 襄阳世阳电机有限公司 |
| 6 | 低压三相异步电动机 | YE3系列 | 机座号：112-355 功率：2.2-315kW 频率：50Hz 极数：2,4,6 电压：380V 效率：符合GB18613-2012标准2级能效指标 | GB 18613-2012 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》 标准指标： 2级能效:效率≥93.3%-96% | 江西特种电机股份有限公司 |
| 7 | 低压三相异步电动机 | YE3系列 | 机座号：80-355 功率：0.75-315kW 频率：50Hz 极数：2,4,6 电压：380V 效率：符合GB18613-2012标准2级能效指标 | GB 18613-2012 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》 标准指标： 2级能效:效率≥78.9%-96% | 佛山市顺德区信源电机有限公司 |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 执行标准 | 申报单位 |
| 8 | 隔爆型三相异步电动机 | YBKE3系列 | 机座号：315-355 功率：200-315kW 频率：50Hz 极数：4 电压：660/1140V 效率：符合GB18613-2012标准2级能效指标 | GB 18613-2012 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》 标准指标： 2级能效:效率≥93%-96% | 宁夏西北骏马电机制造股份有限公司 |
| 9 | 隔爆型三相异步电动机 | YBX3系列 | 机座号：80-355 功率：0.75-375kW 频率：50Hz 极数：2,4,6 电压：380V,660v,380/660V, 660/1140V 效率：符合GB18613-2012标准2级能效指标 | GB 18613-2012 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》 标准指标： 2级能效:效率≥78.9%-96% | 河南省南洋防爆电机有限公司 |
| 10 | 低压三相异步电动机 | YE3系列 | 机座号：80-355 功率：0.75-375kW 频率：50Hz 极数：2,4,6 电压：380V,660v,380/660V, 660/1140V 效率：符合GB18613-2012标准2级能效指标 | GB 18613-2012 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》 标准指标： 2级能效:效率≥78.9%-96% | 河南省南洋防爆电机有限公司 |
| 11 | 低压三相异步电动机 | YE3系列 | 机座号：80-355 功率：0.75-315kW 频率：50Hz 极数：2,4,6 电压：380V,400V 效率：符合GB18613-2012标准2级能效指标 | GB 18613-2012 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》 标准指标： 2级能效:效率≥78.9%-96% | 江苏大中电机股份有限公司 |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 执行标准 | 申报单位 |
| 12 | 隔爆型三相异步电动机 | YBX3系列 | 机座号：80-355 功率：0.75-315kW 频率：50Hz 极数：2,4,6 电压：380V,660v,1140V 效率：符合GB18613-2012标准2级能效指标 | GB 18613-2012 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》 标准指标： 2级能效:效率≥78.9%-96% | 江苏大中电机股份有限公司 |
| 13 | 隔爆型三相异步电动机 | YBX3系列 | 机座号：80-355 功率：0.75-315kW 频率：50Hz 极数：2,4,6 电压：380V 效率：符合GB18613-2012标准2级能效指标 | GB 18613-2012 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》 标准指标： 2级能效:效率≥78.9%-96% | 无锡市华东电机厂 |
| 14 | 低压三相异步电动机 | YE3系列 | 机座号：80-355 功率：0.75-315kW 频率：50Hz 极数：2,4,6 电压：380V 效率：符合GB18613-2012标准2级能效指标 | GB 18613-2012 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》 标准指标： 2级能效:效率≥78.9%-96% | 无锡市华东电机厂 |
| 15 | 低压三相异步电动机 | YE3系列 | 机座号：100-355 功率：1.5-375kW 频率：50Hz 极数：2,4,6 电压：380V 效率：符合GB18613-2012标准2级能效指标 | GB 18613-2012 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》 标准指标： 2级能效:效率≥82.5%-96% | 哈尔滨电机厂（昆明）有限责任公司 |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 执行标准 | 申报单位 |
| 16 | 低压三相异步电动机 | JM4系列 | 机座号：90-355 功率：0.75-375kW 频率：50Hz 极数：2,4 电压：380V 效率：符合GB18613-2012标准2级能效指标 | GB 18613-2012 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》 标准指标： 2级能效:效率≥84.2%-96% | 浙江金龙电机股份有限公司 |
| 17 | 低压三相异步电动机 | YE3系列 | 机座号：80-355 功率：0.75-375kW 频率：50Hz 极数：2,4,6 电压：380V,660v,380/660V, 660/1140V 效率：符合GB18613-2012标准2级能效指标 | GB 18613-2012 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》 标准指标： 2级能效:效率≥78.9%-96% | 开封盛达电机科技股份有限公司 |
| 18 | 隔爆型三相异步电动机 | YBX3系列 | 机座号：80-355 功率：0.75-375kW 频率：50Hz 极数：2,4,6 电压：380V,660v,380/660V 效率：符合GB18613-2012标准2级能效指标 | GB 18613-2012 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》 标准指标： 2级能效:效率≥78.9%-96% | 安徽皖南电机股份有限公司 |
| 19 | 低压三相异步电动机 | YCE2系列 | 机座号：132-355 功率：3-315kW 频率：50Hz 极数：2,4,6 电压：380V 效率：符合GB18613-2012标准2级能效指标 | GB 18613-2012 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》 标准指标： 2级能效:效率≥85.6%-96% | 重庆赛力盟电机有限责任公司 |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 执行标准 | 申报单位 |
| 20 | 低压三相异步电动机 | YE3系列 | 机座号：132-355 功率：3-375kW 频率：50Hz 极数：2,4,6 电压：380V 效率：符合GB18613-2012标准2级能效指标 | GB 18613-2012 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》 标准指标： 2级能效:效率≥85.6%-96% | 西安泰富西玛电机有限公司 |
| 21 | 低压三相异步电动机 | JYE3系列 | 机座号：80-355 功率：0.75-315kW 频率：50Hz 极数：2,4,6 电压：380V 效率：符合GB18613-2012标准2级能效指标 | GB 18613-2012 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》 标准指标： 2级能效:效率≥78.9%-96% | 江门市江晟电机厂有限公司 |
| 22 | 隔爆型三相异步电动机 | YB3系列 | 机座号：80-355 功率：0.75-315kW 频率：50Hz 极数：2,4,6 电压：380/660V 效率：符合GB18613-2012标准2级能效指标 | GB 18613-2012 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》 标准指标： 2级能效:效率≥78.9%-96% | 浙江永发机电有限公司 |
| 23 | 低压三相异步电动机 | YE3系列 | 机座号：80-355 功率：0.75-315kW 频率：50Hz 极数：2,4,6 电压：380V,660v 效率：符合GB18613-2012标准2级能效指标 | GB 18613-2012 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》 标准指标： 2级能效:效率≥78.9%-96% | 浙江永发机电有限公司 |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 执行标准 | 申报单位 |
| 24 | 低压三相异步电动机 | MME系列 | 机座号：80-160 功率：0.75-18.5kW 频率：50Hz 极数：2,4,6 电压：380V 效率：符合GB18613-2012标准2级能效指标 | GB 18613-2012 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》 标准指标： 2级能效:效率≥78.9%-92.6% | 福建惠丰电机有限公司 |
| 25 | 低压三相异步电动机 | YE3系列 | 机座号：80-355 功率：0.75-315kW 频率：50Hz 极数：2,4,6 电压：380V 效率：符合GB18613-2012标准2级能效指标 | GB 18613-2012 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》 标准指标： 2级能效:效率≥78.9%-96% | 方力控股有限公司 |
| 26 | 低压三相异步电动机 | YE3系列 | 机座号：80-355 功率：0.75-375kW 频率：50Hz 极数：2,4,6 电压：380V 效率：符合GB18613-2012标准2级能效指标 | GB 18613-2012 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》 标准指标： 2级能效:效率≥78.9%-96% | 长沙电机厂有限责任公司 |
| 27 | 低压三相异步电动机 | YE3系列 | 机座号：180-355 功率：15-375kW 频率：50Hz 极数：4,6 电压：220/380V 效率：符合GB18613-2012标准2级能效指标 | GB 18613-2012 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》 标准指标： 2级能效:效率≥91.2%-96% | 湖北华博三六电机有限公司 |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 执行标准 | 申报单位 |
| 28 | 低压三相异步电动机 | YTE2系列 | 机座号：80-355 功率：0.75-315kW 频率：50Hz 极数：2,4,6 电压：380V 效率：符合GB18613-2012标准2级能效指标 | GB 18613-2012 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》 标准指标： 2级能效:效率≥78.9%-96% | 青岛天一集团红旗电机有限公司 |
| 29 | 低压三相异步电动机 | YE3系列 | 机座号：80-355 功率：0.75-375kW 频率：50Hz 极数：2,4,6 电压：380V 效率：符合GB18613-2012标准2级能效指标 | GB 18613-2012 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》 标准指标： 2级能效:效率≥78.9%-96% | 江苏华源防爆电机有限公司 |
| 30 | 低压三相异步电动机 | YE3系列 | 机座号：80-355 功率：0.75-375kW 频率：50Hz 极数：2,4,6 电压：380V 效率：符合GB18613-2012标准2级能效指标 | GB 18613-2012 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》 标准指标： 2级能效:效率≥78.9%-96% | 六安市微特电机有限责任公司 |
| 31 | 低压三相异步电动机 | YE3系列 | 机座号：80-355 功率：0.75-375kW 频率：50Hz 极数：2,4,6 电压：380V 效率：符合GB18613-2012标准2级能效指标 | GB 18613-2012 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》 标准指标： 2级能效:效率≥78.9%-96% | 湖北特众电机有限公司 |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 执行标准 | 申报单位 |
| 32 | 低压三相异步电动机 | YE3系列 | 机座号：80-355 功率：0.75-315kW 频率：50Hz 极数：2,4,6 电压：380V 效率：符合GB18613-2012标准2级能效指标 | GB 18613-2012 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》 标准指标： 2级能效:效率≥78.9%-96% | 江苏环球特种电机有限公司 |
| 33 | 隔爆型三相异步电动机 | YB3系列 | 机座号：80-355 功率：0.75-315kW 频率：50Hz 极数：2,4,6 电压：380/660V 效率：符合GB18613-2012标准2级能效指标 | GB 18613-2012 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》 标准指标： 2级能效:效率≥78.9%-96% | 江苏环球特种电机有限公司 |
| 3.2 高压三相异步电动机 |
| 1 | 高压三相异步电动机 | YX系列，6kV | 机座号：560-710 功率：500-5000 kW 频率：50Hz 极数：2,4,6,8,10,12 电压：6kV 效率：符合GB 30254-2013标准2级能效指标 冷却方法：IC01 | GB 30254-2013 《高压三相笼型异步电动机能效限定值级能效等级》 标准指标： 2级能效:效率≥95.0%-96.4% | 江苏航天动力机电有限公司 |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 执行标准 | 申报单位 |
| 2 | 高压三相异步电动机 | YX列, 10kV | 机座号：560-630 功率：355-2240kW 频率：50Hz 极数：2,4,6,8,10,12 电压：10kV 效率：符合GB 30254-2013标准2级能效指标 冷却方法：IC01 | GB 30254-2013 《高压三相笼型异步电动机能效限定值级能效等级》 标准指标： 2级能效:效率≥94.3%-95.4% | 江苏航天动力机电有限公司 |
| 3 | 隔爆型高压三相异步电动机 | YB2系列 | 机座号：400-560 功率：160-1600kW 频率：50Hz 极数：2,4,6,8 电压：6kV 效率：符合GB 30254-2013标准2级能效指标 冷却方法：IC411 | GB 30254-2013 《高压三相笼型异步电动机能效限定值级能效等级》 标准指标： 2级能效:效率≥93%-96.1% | 江苏航天动力机电有限公司 |
| 4 | 高压三相异步电动机 | Y2W系列 | 机座号：400-500 功率：315-1120kW 频率：50Hz 极数：2 电压：6kV 效率：符合GB 30254-2013标准2级能效指标 冷却方法：IC411 | GB 30254-2013 《高压三相笼型异步电动机能效限定值级能效等级》 标准指标： 2级能效:效率≥93.9%-95.9% | 江苏航天动力机电有限公司 |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 执行标准 | 申报单位 |
| 5 | 隔爆型高压三相异步电动机 | YB3系列 | 机座号：355-560 功率：185-1600kW 频率：50Hz 极数：2,4,6 电压：6kV 效率：符合GB 30254-2013标准2级能效指标 冷却方法：IC411 | GB 30254-2013 《高压三相笼型异步电动机能效限定值级能效等级》 标准指标： 2级能效:效率≥93%-96.3% | 佳木斯电机股份有限公司 |
| 6 | 高压三相异步电动机 | YX450-630，10kV | 机座号：450-630 功率：220-900kW 频率：50Hz 极数：2-12 电压：10kV 效率：符合GB 30254-2013标准2级能效指标 冷却方法： IC01,IC11,IC21,IC31，IC81W | GB 30254-2013 《高压三相笼型异步电动机能效限定值级能效等级》 标准指标： 2级能效:效率≥93.3%-94.8% | 淄博牵引电机集团股份有限公司 |
| 7 | 高压三相异步电动机 | NMI 450L6A,900kW,6kV | 机座号：450 功率：900kW 频率：50Hz 极数：6 电压：6kV 效率：95.5% 冷却方法：IC611 | GB 30254-2013 《高压三相笼型异步电动机能效限定值级能效等级》 标准指标： 2级能效:效率≥95.5% | ABB高压电机有限公司 |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 执行标准 | 申报单位 |
| 8 | 高压三相异步电动机 | NXR 355MF2 450kW,6kV | 机座号：355 功率：450kW 频率：50Hz 极数：2 电压：6kV 效率：95.7% 冷却方法：IC411 | GB 30254-2013 《高压三相笼型异步电动机能效限定值级能效等级》 标准指标： 2级能效:效率≥94.7% | ABB高压电机有限公司 |
| 9 | 高压三相异步电动机 | YXKS400，900，1000, 6kV | 机座号：400,900,1000 功率：400-10000kW 频率：50Hz 极数：4,6,12 电压：6kV 效率：符合GB 30254-2013标准2级能效指标 冷却方法：IC81W | GB 30254-2013 《高压三相笼型异步电动机能效限定值级能效等级》 标准指标： 2级能效:效率≥94.4%-97.5% | 长沙电机厂有限责任公司 |
| 10 | 高压三相异步电动机 | YXKS450-630,10kV | 机座号：450-630 功率：400-2800kW 频率：50Hz 极数：2,6 电压：10kV 效率：符合GB 30254-2013标准2级能效指标 冷却方法：IC81W | GB 30254-2013 《高压三相笼型异步电动机能效限定值级能效等级》 标准指标： 2级能效:效率≥94.5%-96.4% | 长沙电机厂有限责任公司 |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 执行标准 | 申报单位 |
| 11 | 高压三相异步电动机 | YX2 500,560,6kV | 机座号：500,560 功率：355-1600kW 频率：50Hz 极数：4,6 电压：6kV 效率：符合GB 30254-2013标准2级能效指标 冷却方法：IC411 | GB 30254-2013 《高压三相笼型异步电动机能效限定值级能效等级》 标准指标： 2级能效:效率≥94.3%-96.1% | 长沙电机厂有限责任公司 |
| 12 | 高压三相异步电动机 | YX400,450,500,1000,1120, 6kV | 机座号：400,450,500,1000, 1120 功率：315-8000kW 频率：50Hz 极数：4,6,10,12 电压：6kV 效率：符合GB 30254-2013标准2级能效指标 冷却方法：IC01 | GB 30254-2013 《高压三相笼型异步电动机能效限定值级能效等级》 标准指标： 2级能效:效率≥94.1%-96.9% | 长沙电机厂有限责任公司 |
| 13 | 高压三相异步电动机 | YXKK 400,450,500,6kV | 机座号：400,450,500 功率：355-1000kW 频率：50Hz 极数：4,6 电压：6kV 效率：符合GB 30254-2013标准2级能效指标 冷却方法：IC611 | GB 30254-2013 《高压三相笼型异步电动机能效限定值级能效等级》 标准指标： 2级能效:效率≥94%-95.6% | 长沙电机厂有限责任公司 |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 执行标准 | 申报单位 |
| 14 | 高压三相异步电动机 | YX 500,630,1000,10kV | 机座号：500,630,1000 功率：1000-6300kW 频率：50Hz 极数：2,4,8,10 电压：10kV 效率：符合GB 30254-2013标准2级能效指标 冷却方法：IC01 | GB 30254-2013 《高压三相笼型异步电动机能效限定值级能效等级》 标准指标： 2级能效:效率≥95.5%-96.6% | 长沙电机厂有限责任公司 |
| 15 | 高压三相异步电动机 | YXKS710-4 | 机座号：710 功率：4000kW 频率：50Hz 极数：4 电压：10kV 效率：97% 冷却方法：IC81W | GB 30254-2013 《高压三相笼型异步电动机能效限定值级能效等级》 标准指标： 2级能效:效率≥96.7% | 东方电气集团东方电机有限公司 |
| 16 | 高压三相异步电动机 | YKS系列 6kV | 机座号：400-1000 功率：355-18000kW 频率：50Hz 极数：2,4,6,8,10,12 电压：6kV 效率：符合GB 30254-2013标准2级能效指标 冷却方法：IC81W | GB 30254-2013 《高压三相笼型异步电动机能效限定值级能效等级》 标准指标： 2级能效:效率≥94.1%-97.9% | 兰州电机股份有限公司 |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 执行标准 | 申报单位 |
| 17 | 高压三相异步电动机 | YKS系列10kV | 机座号：500-1000 功率：355-14000kW 频率：50Hz 极数：2,4,6,8,10,12 电压：10kV 效率：符合GB 30254-2013标准2级能效指标 冷却方法：IC81W | GB 30254-2013 《高压三相笼型异步电动机能效限定值级能效等级》 标准指标： 2级能效:效率≥94.3%-97.5% | 兰州电机股份有限公司 |
| 18 | 高压三相异步电动机 | Y系列 6kV | 机座号：560-1000 功率：500-18000kW 频率：50Hz 极数：2,4,6,8,10,12 电压：6kV 效率：符合GB 30254-2013标准2级能效指标 冷却方法：IC01 | GB 30254-2013 《高压三相笼型异步电动机能效限定值级能效等级》 标准指标： 2级能效:效率≥95%-97.9% | 兰州电机股份有限公司 |
| 19 | 高压三相异步电动机 | Y系列 10kV | 机座号：500-1000 功率：355-14000kW 频率：50Hz 极数：2,4,6,8,10,12 电压：10kV 效率：符合GB 30254-2013标准2级能效指标 冷却方法：IC01 | GB 30254-2013 《高压三相笼型异步电动机能效限定值级能效等级》 标准指标： 2级能效:效率≥94.3%-97.5% | 兰州电机股份有限公司 |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 执行标准 | 申报单位 |
| 20 | 高压三相异步电动机 | YKK系列 | 机座号：400-630 功率：355-2500kW 频率：50Hz 极数：2,4,6,8,10,12 电压：6kV 效率：符合GB 30254-2013标准2级能效指标 冷却方法：IC611 | GB 30254-2013 《高压三相笼型异步电动机能效限定值级能效等级》 标准指标： 2级能效:效率≥94.1%-96.4% | 兰州电机股份有限公司 |
| 21 | 高压三相异步电动机 | YJS系列 | 机座号：450-560 功率：355-1600kW 频率：50Hz 极数：2,4,6,8 电压：6kV 效率：符合GB 30254-2013标准2级能效指标 冷却方法：IC411 | GB 30254-2013 《高压三相笼型异步电动机能效限定值级能效等级》 标准指标： 2级能效:效率≥94.1%-96.1% | 兰州电机股份有限公司 |
| 3.3 永磁同步电动机 |
| 1 | 永磁同步电动机 | TYC系列 | 梯速：1-2.5m/s 功率：5.1-26.7kW 频率：25.3-56.5Hz 转速：95-212r/min 电压：340,513V 效率：符合GB 30253-2013标准2级能效指标 | GB 30253-2013 《永磁同步电动机能效限定值及能效等级》 标准指标： 2级能效:效率≥84.9%-90.5% | 浙江西子富沃德电机有限公司 |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 执行标准 | 申报单位 |
| 2 | 永磁同步电动机 | THE&TQE系列 | 机座号：80-355 功率：0.75-315kW 频率：50Hz 极数：2,4,6 电压：380V 效率：符合GB 30253-2013标准2级能效指标 | GB 30253-2013 《永磁同步电动机能效限定值及能效等级》 标准指标： 2级能效:效率≥80.7%-96% | 青岛天一集团红旗电机有限公司 |
| 3 | 永磁同步电动机 | GT18，GT25，GT30系列 | 机座号：180-300 功率：5.5-90kW 频率：66.7-150Hz 极数：6,8 电压：310-370V 效率：符合GB 30253-2013标准2级能效指标 | GB 30253-2013 《永磁同步电动机能效限定值及能效等级》 标准指标： 2级能效:效率≥90.0%-95.3% | 广东省东莞电机有限公司 |
| 4 | 永磁同步电动机 | XYT系列 | 机座号：90-225 功率：1.1-90kW 频率：50Hz 极数：2,4,6 电压：380V 效率：符合GB 30253-2013标准2级能效指标 | GB 30253-2013 《永磁同步电动机能效限定值及能效等级》 标准指标： 2级能效:效率≥84.2%-95.2% | 无锡市亨达电机有限公司 |
| 5 | 永磁同步电动机 | WSM-T系列 | 梯速：1-2m/s 功率：4.5-13.5 kW 频率：25.6-44.5Hz 转速：96-191 r/min 电压：340V 效率：符合GB 30253-2013标准2级能效指标 | GB 30253-2013 《永磁同步电动机能效限定值及能效等级》 标准指标： 2级能效:效率≥84.2%-88.7% | 江西特种电机股份有限公司 |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 执行标准 | 申报单位 |
| 6 | 永磁同步电动机 | YS-K系列 | 机座号：71-280 功率：0.75-90 kW 频率：50-150Hz 转速：1500-3000 r/min 电压：400V 效率：符合GB 30253-2013标准2级能效指标 | GB 30253-2013 《永磁同步电动机能效限定值及能效等级》 标准指标： 2级能效:效率≥82.5%-95.2% | 宁波韵升股份有限公司 |
| 7 | 永磁同步电动机 | 215YS系列、300YS系列 | 机座号：215,300 功率：6-74.5 kW 频率：100-133.3 Hz 转速：1500-2000 r/min 电压：380V 效率：符合GB 30253-2013标准2级能效指标 | GB 30253-2013 《永磁同步电动机能效限定值及能效等级》 标准指标： 2级能效:效率≥89.8%-95% | 宁波韵升股份有限公司 |
| 8 | 永磁同步电动机 | LH系列 | 机座号：215 功率：6.7-41kW 频率：100-133.3 Hz 转速：1500-2000 r/min 电压：380V 效率：符合GB 30253-2013标准2级能效指标 | GB 30253-2013 《永磁同步电动机能效限定值及能效等级》 标准指标： 2级能效:效率≥90%-94.3% | 广东力好科技股份有限公司 |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 执行标准 | 申报单位 |
| 9 | 永磁同步电动机 | WJ&WJC块式制动器系列 | 梯速：1-1.75 m/s 功率：4.3-11.7 kW 频率：15.9-27.8 Hz 转速：95-167 r/min 电压：380V 效率：符合GB 30253-2013标准2级能效指标 | GB 30253-2013 《永磁同步电动机能效限定值及能效等级》 标准指标： 2级能效 效率≥84%-88.4% | 佛山市顺德区金泰德胜电机有限公司 |
| 10 | 永磁同步电动机 | WTY1鼓式制动器系列 | 梯速：1-2 m/s 功率：5.4-13.4kW 频率：15.9-31.8Hz 转速：95-191 r/min 电压：380V 效率：符合GB 30253-2013标准2级能效指标 | GB 30253-2013 《永磁同步电动机能效限定值及能效等级》 标准指标： 2级能效 效率≥85%-88.72% | 佛山市顺德区金泰德胜电机有限公司 |
| 11 | 永磁同步电动机 | YGT系列 | 机座号：132-315 功率：7.5-45 kW 频率：50 Hz 极数：4,6,8,12,16 电压：380,660V 效率：符合GB 30253-2013标准2级能效指标 | GB 30253-2013 《永磁同步电动机能效限定值及能效等级》 标准指标： 2级能效 90.4%-94.3% | 无锡市华东电机厂 |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 执行标准 | 申报单位 |
| 12 | 永磁同步电动机 | TE系列 | 机座号：64 功率：0.55-1.3 kW 频率：50Hz 转速：3000 r/min 电压：220V 效率：符合GB 30253-2013标准2级能效指标 | GB 30253-2013 《永磁同步电动机能效限定值及能效等级》 标准指标： 2级能效:效率≥79.8%-83.8% | 浙江特种电机有限公司 |
| 13 | 永磁同步电动机 | CM500-200F04015RW-CM500-200F18017RW | 功率：6.3-32 kW 频率：100-133.3 Hz 转速：1500-2000 r/min 电压：380V 效率：符合GB 30253-2013标准2级能效指标 | GB 30253-2013 《永磁同步电动机能效限定值及能效等级》 标准指标： 2级能效:效率≥89.9%-93.7% | 深圳市四方电气技术有限公司 |
| 14 | 永磁同步电动机 | XYT系列 | 机座号：100-315 功率：3-250 kW 频率：50Hz 极数：2,4,6,8 电压：380V 效率：符合GB 30253-2013标准2级能效指标 | GB 30253-2013 《永磁同步电动机能效限定值及能效等级》 标准指标： 2级能效:效率≥92.1%-96% | 江苏爱尔玛科技有限公司 |
| 15 | 永磁同步电动机 | BYT系列 | 机座号：112-180 功率：4-18.5kW 频率：50Hz 极数：4 电压：380V 效率：符合GB 30253-2013标准2级能效指标 | GB 30253-2013 《永磁同步电动机能效限定值及能效等级》 标准指标： 2级能效:效率≥88.6%-92.6% | 无锡市华文机电有限公司 |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 执行标准 | 申报单位 |
| 16 | 永磁同步电动机 | TYYA/TYYB系列 | 机座号：100-315 功率：5.5-200 kW 频率：50 Hz 极数：4,6 电压：380V 效率：符合GB 30253-2013标准2级能效指标 | GB 30253-2013 《永磁同步电动机能效限定值及能效等级》 标准指标： 2级能效:效率≥89.6%-95.8% | 江苏吉泓达电机科技有限公司 |
| 17 | 永磁同步电动机 | SQ系列 | 机座号：60-180 功率：0.55-7.5kW 频率：66.7-200 Hz 转速：1000-3000 r/min 电压：220V,380V 效率：符合GB 30253-2013标准2级能效指标 | GB 30253-2013 《永磁同步电动机能效限定值及能效等级》 标准指标： 2级能效:效率≥79.8%-90.4% | 江苏上骐集团有限公司 |
| 18 | 永磁同步电动机 | ISMH&ISMG系列伺服电机 | 机座号：80-266 功率：0.55-68.5 kW 频率：100-250Hz 转速：1500-3000 r/min 电压：220V,380V 效率：符合GB 30253-2013标准2级能效指标 | GB 30253-2013 《永磁同步电动机能效限定值及能效等级》 标准指标： 2级能效:效率≥79.8%-94.9% | 苏州汇川技术有限公司 |
| 19 | 永磁同步电动机 | TYCX系列 | 机座号：132-355 功率：1.1-250kW 频率：50Hz 极数：4,6,8,12 电压：380V 效率：符合GB 30253-2013标准2级能效指标 | GB 30253-2013 《永磁同步电动机能效限定值及能效等级》 标准指标： 2级能效:效率≥84.1%-95.8% | 安徽明腾永磁机电设备有限公司 |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 执行标准 | 申报单位 |
| 20 | 隔爆型永磁同步电动机 | TYBCX，TYB系列 | 机座号：132-315 功率：5.5-75kW 频率：50Hz 极数：4,6,8 电压：380-1140V 效率：符合GB 30253-2013标准2级能效指标 | GB 30253-2013 《永磁同步电动机能效限定值及能效等级》 标准指标： 2级能效:效率≥89.6%-94.3% | 安徽明腾永磁机电设备有限公司 |
| 21 | 永磁同步电动机 | SYX系列 | 机座号：80-360 功率：0.55-37kW 频率：100-200Hz 转速：1500-3000 r/min 电压：220-380V 效率：符合GB 30253-2013标准2级能效指标 | GB 30253-2013 《永磁同步电动机能效限定值及能效等级》 标准指标： 2级能效:效率≥79.8%-93.6% | 北京京仪敬业电工科技有限公司 |
| 22 | 永磁同步电动机 | YXT系列 | 机座号：80-180 功率：0.55-22kW 频率：75-150Hz 转速：1500-3000 r/min 电压：220-380V 效率：符合GB 30253-2013标准2级能效指标 | GB 30253-2013 《永磁同步电动机能效限定值及能效等级》 标准指标： 2级能效:效率≥81.5%-93% | 北京京仪敬业电工科技有限公司 |
| 23 | 永磁同步电动机 | ST系列 | 机座号：60-220 功率：0.6-17.6kW 频率：66.67-200Hz 转速：1000-3000 r/min 电压：220、380V 效率：符合GB 30253-2013标准2级能效指标 | GB 30253-2013 《永磁同步电动机能效限定值及能效等级》 标准指标： 2级能效:效率≥79.8%-92.5% | 杭州米格电机有限公司 |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 执行标准 | 申报单位 |
| 24 | 永磁同步电动机 | TS-280S-4-75kW、TS-280M-4-110kW、TS-280M-4-90kW | 机座号：280 功率：75-110kW 频率：50Hz 转速：1500 r/min 电压：380V 效率：符合GB 30253-2013标准2级能效指标 | GB 30253-2013 《永磁同步电动机能效限定值及能效等级》 标准指标： 2级能效 效率≥95.0%-95.4% | 天津市科麟机电设备有限公司 |
| 25 | 永磁同步电动机 | WYT系列 | 梯速：1.0-4.0m/s 功率：4.6-32.7kW 频率：13.33-53Hz 转速：80-318 r/min 电压：380V 效率：符合GB 30253-2013标准2级能效指标 | GB 30253-2013 《永磁同步电动机能效限定值及能效等级》 标准指标： 2级能效 效率≥85%-92.5% | 沈阳蓝光驱动技术有限公司 |

## 四、电焊机

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 执行标准 | 申报单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 直流手工焊条电弧焊机 |
| 1 | 逆变式直流弧焊机 | ZX7-400W | 额定电流：400A 负载持续率：35% 设计效率：89.0% 实测效率：89.5% 设计功率因数：0.90 实测功率因数：0.92 实测空载电流占额定输入电流的百分比：1.3% | GB28736-2012 《电弧焊机能效限定值及能效等级》 标准指标（1级）： 效率≥89.0% 功率因数≥0.88 空载电流占额定输入电流的百分比 ≤3.0% | 上海沪工焊接集团股份有限公司 |
| 2 | 逆变式直流弧焊机 | ZX7-500S | 额定电流：500A 负载持续率：60% 设计效率：90.0% 实测效率：90.3% 设计功率因数：0.95 实测功率因数：0.95 实测空载电流占额定输入电流的百分比：0.4% | GB28736-2012 《电弧焊机能效限定值及能效等级》 标准指标（1级）： 效率≥90.0% 功率因数≥0.90 空载电流占额定输入电流的百分比 ≤3.0% | 山东奥太电气有限公司 |
| 3 | 逆变式直流弧焊机 | ZX7- 400CEL | 额定电流：400A 负载持续率：60% 设计效率：89.2% 实测效率：89.8% 设计功率因数：0.90 实测功率因数：0.91 实测空载电流占额定输入电流的百分比：1.7% | GB28736-2012 《电弧焊机能效限定值及能效等级》 标准指标（1级）： 效率≥89.0% 功率因数≥0.88 空载电流占额定输入电流的百分比 ≤3.0% | 上海威特力焊接设备制造股份有限公司 |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 执行标准 | 申报单位 |
| 4 | 逆变式直流弧焊机 | ZX7- 630CEL | 额定电流：630A 负载持续率：60% 设计效率：91.0% 实测效率：91.1% 设计功率因数：0.93 实测功率因数：0.95 实测空载电流占额定输入电流的百分比：0.7% | GB28736-2012 《电弧焊机能效限定值及能效等级》 标准指标（1级）： 效率≥91.0% 功率因数≥0.91 空载电流占额定输入电流的百分比 ≤6.0% | 上海威特力焊接设备制造股份有限公司 |
| 5 | 逆变手工直流弧焊机 | ZX7-400S | 额定电流：400A 负载持续率：60% 设计效率：85.0% 实测效率：88.0% 设计功率因数：0.79 实测功率因数：0.93 实测空载电流占额定输入电流的百分比：0.6% | GB28736-2012 《电弧焊机能效限定值及能效等级》 标准指标（2级）： 效率≥85.0% 功率因数≥0.79 | 上海通用电焊机股份有限公司 |
| 6 | 逆变手工直流弧焊机 | ZX7-315T | 额定电流：315A 负载持续率：60% 设计效率：89.4% 实测效率：89.8% 设计功率因数：0.94 实测功率因数：0.95 实测空载电流占额定输入电流的百分比：1.0% | GB28736-2012 《电弧焊机能效限定值及能效等级》 标准指标（1级）： 效率≥87.0% 功率因数≥0.80 空载电流占额定输入电流的百分比 ≤2.5% | 上海通用电焊机股份有限公司 |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 执行标准 | 申报单位 |
| 7 | 逆变手工直流弧焊机 | ZX7-500T | 额定电流：500A 负载持续率：60% 设计效率：91.6% 实测效率：90.9% 设计功率因数：0.95 实测功率因数：0.95 实测空载电流占额定输入电流的百分比：0.5% | GB28736-2012 《电弧焊机能效限定值及能效等级》 标准指标（1级）： 效率≥90.0% 功率因数≥0.90 空载电流占额定输入电流的百分比 ≤3.0% | 上海通用电焊机股份有限公司 |
| 8 | IGBT控制直流弧焊电源 | YD-630AT | 额定电流：630A 负载持续率：60% 设计效率：88.0% 实测效率：88.3% 设计功率因数：0.93 实测功率因数：0.95 实测空载电流占额定输入电流的百分比：1.8% | GB28736-2012 《电弧焊机能效限定值及能效等级》 标准指标（2级）： 效率≥88.0% 功率因数≥0.86 | 唐山松下产业机器有限公司 |
| 9 | IGBT控制直流弧焊电源 | YD- 400AT3HV | 额定电流：400A 负载持续率：60% 设计效率：86.0% 实测效率：87.0% 设计功率因数：0.93 实测功率因数：0.95 实测空载电流占额定输入电流的百分比：1.1% | GB28736-2012 《电弧焊机能效限定值及能效等级》 标准指标（2级）： 效率≥85.0% 功率因数≥0.79 | 唐山松下产业机器有限公司 |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 执行标准 | 申报单位 |
| 10 | 逆变手工直流弧焊机 | ZX7-400T | 额定电流：400A 负载持续率：60% 设计效率：89.0% 设计功率因数：0.88 实测效率：89.5% 实测功率因数：0.94 实测空载电流占额定输入电流的百分比：0.8% | GB28736-2012 《电弧焊机能效限定值及能效等级》 标准指标（1级）： 效率≥89.0% 功率因数≥0.88 空载电流占额定输入电流的百分比 ≤3.0% | 上海通用电焊机股份有限公司 |
| 4.2 MIG/MAG弧焊机 |
| 1 | 逆变式二氧化碳气体保护焊机 | NB-350G | 额定电流：350A 负载持续率：30% 设计效率：87.0% 实测效率：87.5% 设计功率因数：0.90 实测功率因数：0.94 实测空载电流占额定输入电流百分比：3.2% | GB28736-2012 《电弧焊机能效限定值及能效等级》 标准指标（1级）： 效率≥87.0% 功率因数≥0.88 空载电流占额定输入电流的百分比 ≤3.5% | 上海沪工焊接集团股份有限公司 |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 执行标准 | 申报单位 |
| 2 | 逆变式二氧化碳气体保护焊机 | NB-250F | 额定电流： CO2/MAG：250AMMA：220A 负载持续率：50% 设计效率：CO2/MAG ≥82.0% MMA≥84.0% 设计功率因数：CO2/MAG≥ 0.82 MMA≥0.76 实测效率： CO2/MAG：85.1% MMA:87.1% 实测功率因数： CO2/MAG：0.94 MMA:0.94 实测空载电流占百分比： CO2/MAG：2.4% MMA:1.9% | GB28736-2012 《电弧焊机能效限定值及能效等级》 标准指标（2级）： 效率： CO2/MAG ≥82.0% MMA≥84.0% 功率因数： CO2/MAG≥ 0.82 MMA≥0.76 | 上海沪工焊接集团股份有限公司 |
| 3 | 逆变式CO2气体保护焊机 | NBC-500d | 额定电流：500A 负载持续率： 60% 设计效率：:89.8% 设计功率因数：0.95 实测效率：89.4% 实测功率因数：0.95 实测空载电流占额定输入电流的百分比：2.9% | GB28736-2012 《电弧焊机能效限定值及能效等级》 标准指标（1级）： 效率≥89.0% 功率因数≥0.88 空载电流占额定输入电流的百分比 ≤3.5% | 山东奥太电气有限公司 |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 执行标准 | 申报单位 |
| 4 | 逆变式CO2气体保护焊机 | NB-350d | 额定电流：350A 负载持续率： 60% 设计效率：87.8% 设计功率因数：0.95 实测效率：87.2% 实测功率因数：0.95 实测空载电流占额定输入电流的百分比：3.4% | GB28736-2012 《电弧焊机能效限定值及能效等级》 标准指标（1级）： 效率≥87.0% 功率因数≥0.88 空载电流占额定输入电流的百分比 ≤3.5% | 山东奥太电气有限公司 |
| 5 | IGBT 逆变多功能焊机 | MPS-500 | 额定电流： MIG/MAG ：500A MMA ：490A 负载持续率：60% 设计效率：MIG/MAG :85.0% MMA:87.0% 实测效率： MIG/MAG ：85.6% MMA ：85.4% 设计功率因数： MIG/MAG :0.82 MMA ：0.81 实测功率因数： MIG/MAG ：0.91 MMA： 0.91 实测空载电流占比： MIG/MAG ：1.3% MMA ：2.9% | GB28736-2012 《电弧焊机能效限定值及能效等级》 标准指标（2级）： 效率： MIG/MAG≥85.0% MMA≥87.0% 功率因数： MIG/MAG≥0.82 MMA≥0.81 | 成都熊谷加世电器有限公司 |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 执行标准 | 申报单位 |
| 6 | CO2/MAG弧焊机 | CPVE- 400S | 额定电流：400A 负载持续率：100% 设计效率：88.0% 实测效率：88.5% 设计功率因数：0.92 实测功率因数：0.95 实测空载电流占额定输入电流的百分比：1.4% | GB28736-2012 《电弧焊机能效限定值及能效等级》 标准指标（1级）： 效率≥88.0% 功率因数≥0.88 空载电流占额定输入电流的百分比 ≤3.5% | 牡丹江欧地希焊接机有限公司 |
| 7 | CO2/MAG弧焊机 | CPVE- 500S | 额定电流：500A 负载持续率：100% 设计效率：89.0% 实测效率：91.0% 设计功率因数：0.92 实测功率因数：0.96 实测空载电流占额定输入电流的百分比：1.0% | GB28736-2012 《电弧焊机能效限定值及能效等级》 标准指标（1级）： 效率≥89.0% 功率因数≥0.88 空载电流占额定输入电流的百分比 ≤3.5% | 牡丹江欧地希焊接机有限公司 |
| 8 | CO2/MAG弧焊机 | CPVE- 500(S-2) | 额定电流：500A 负载持续率：100% 设计效率：86.0% 实测效率：88.6% 设计功率因数：0.92 实测功率因数：0.96 实测空载电流占额定输入电流的百分比：1.0% | GB28736-2012 《电弧焊机能效限定值及能效等级》 标准指标（2级）： 效率≥85% 功率因数≥0.82 | 牡丹江欧地希焊接机有限公司 |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 执行标准 | 申报单位 |
| 9 | CO2/MAG弧焊机 | CPVE- 400(S-1)/CPVE- 400R(S-2) | 额定电流：400A 负载持续率：100% 设计效率：84.0% 实测效率：89.5% 设计功率因数：0.92 实测功率因数：0.95 实测空载电流占额定输入电流的百分比：1.1% | GB28736-2012 《电弧焊机能效限定值及能效等级》 标准指标（2级）： 效率≥84% 功率因数≥0.82 | 牡丹江欧地希焊接机有限公司 |
| 10 | 逆变式多功能气体保护焊机 | NB-350T | 额定电流：350A 负载持续率：60% 设计效率： MMA： 86.0% MIG/MAG：86.0% 实测效率： MMA：89.1% MIG/MAG：88.4% 设计功率因数： MIG/MAG 0.82 MMA 0.78 实测功率因数： MIG/MAG 0.92 MMA 0.92 实测空载电流占额定输入电流的百分比： MMA ：3.2% MIG/MAG：2.9% | GB28736-2012 《电弧焊机能效限定值及能效等级》 标准指标（2级）： 效率： MIG/MAG≥83.0% MMA≥84.0% 功率因数： MIG/MAG≥0.82 MMA≥0.78 | 上海通用电焊机股份有限公司 |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 执行标准 | 申报单位 |
| 11 | IGBT逆变式半自动气体保护焊机 | NB-350 | 额定电流：350A 负载持续率：60% 设计效率：87.5% 实测效率：87.8% 设计功率因数：0.90 实测功率因数：0.92 实测空载电流占额定输入电流的百分比：3% | GB28736-2012 《电弧焊机能效限定值及能效等级》 标准指标（1级）： 效率≥87.0% 功率因数≥0.88 空载电流占额定输入电流的百分比 ≤3.5% | 上海通用电焊机股份有限公司 |
| 12 | IGBT逆变式半自动气体保护焊机 | NB-500 | 额定电流：500A 负载持续率：60% 设计效率：86.8% 实测效率：90.0% 设计功率因数：0.91 实测功率因数：0.90 实测空载电流占额定输入电流的百分比：5.3% | GB28736-2012 《电弧焊机能效限定值及能效等级》 标准指标（2级）： 效率≥85.0% 功率因数≥0.82 | 上海通用电焊机股份有限公司 |
| 13 | IGBT逆变式半自动气体保护焊机 | NB-630 | 额定电流：630A 负载持续率：60% 设计效率：87.4% 实测效率：90.2% 设计功率因数：0.90 实测功率因数：0.92 实测空载电流占额定输入电流的百分比：5.2% | GB28736-2012 《电弧焊机能效限定值及能效等级》 标准指标（2级）： 效率≥87.0% 功率因数≥0.90 | 上海通用电焊机股份有限公司 |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 执行标准 | 申报单位 |
| 14 | 逆变式多功能气体保护焊机 | NB-500T | 额定电流：480A 负载持续率：50% 设计效率： MMA ：89.0% MIG/MAG ：89.0% 实测效率： MMA ：89.8% MIG/MAG：89.4% 设计功率因数： MMA ： 0.90 MIG/MAG：0.90 实测功率因数： MMA：0.94 MIG/MAG：0.94 实测空载电流占额定输入电流的百分比： MMA：0.6% MIG/MAG：2.0% | GB28736-2012 《电弧焊机能效限定值及能效等级》 标准指标（1级）： 效率： MIG/MAG≥89.0% MMA≥90.0% 功率因数： MIG/MAG≥0.88 MMA≥0.90 空载电流占额定输入电流的百分比 MIG/MAG≤3.5% MMA≤3.0% | 上海通用电焊机股份有限公司 |
| 15 | 数字IGBT控制 MIG/MAG电弧焊机 | YD-350FR | 额定电流：350A 负载持续率：60% 设计效率：83.4% 设计功率因数：0.93 实测效率：83.2% 实测功率因数：0.95 实测空载电流占额定输入电流的百分比：3.4% | GB28736-2012 《电弧焊机能效限定值及能效等级》 标准指标（2级）： 效率≥83.0% 功率因数≥0.82 | 唐山松下产业机器有限公司 |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 执行标准 | 申报单位 |
| 16 | 数字IGBT控制 MIG/MAG电弧焊机 | YD-500FR | 额定电流：500A 负载持续率：100% 设计效率：85.0% 实测效率：87.2% 设计功率因数：0.82 实测功率因数：0.96 实测空载电流占额定输入电流的百分比：2.1% | GB28736-2012 《电弧焊机能效限定值及能效等级》 标准指标（2级）： 效率≥85% 功率因数≥0.82 | 唐山松下产业机器有限公司 |
| 17 | 数字IGBT控制 MIG/MAG电弧焊机 | YD-630FR | 额定电流：630A 负载持续率：100% 设计效率：87.0% 实测效率：89.1% 设计功率因数：0.90 实测功率因数：0.95 实测空载电流占额定输入电流的百分比：2.0% | GB28736-2012 《电弧焊机能效限定值及能效等级》 标准指标（2级）： 效率≥87.0% 功率因数≥0.90 | 唐山松下产业机器有限公司 |
| 18 | 数字IGBT控制 MIG/MAG电弧焊机 | YD-350RX | 额定电流：350A 负载持续率：60% 设计效率：83.0% 实测效率：83.7% 设计功率因数：0.82 实测功率因数：0.96 实测空载电流占额定输入电流的百分比：2.7% | GB28736-2012 《电弧焊机能效限定值及能效等级》 标准指标（2级）： 效率≥83% 功率因数≥0.82 | 唐山松下产业机器有限公司 |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 执行标准 | 申报单位 |
| 19 | 数字IGBT控制 MIG/MAG电弧焊机 | YD-500RX | 额定电流：500A 负载持续率：100% 设计效率：85.0% 实测效率：87.1% 设计功率因数：0.82 实测功率因数：0.96 实测空载电流占额定输入电流的百分比：1.5% | GB28736-2012 《电弧焊机能效限定值及能效等级》 标准指标（2级）： 效率≥85.0% 功率因数≥0.82 | 唐山松下产业机器有限公司 |
| 20 | 数字IGBT控制 MIG/MAG电弧焊机 | YD-630RX | 额定电流：630A 负载持续率：60% 设计效率：87.0% 实测效率：88.2% 设计功率因数：0.90 实测功率因数：0.96 实测空载电流占额定输入电流的百分比：6.5% | GB28736-2012 《电弧焊机能效限定值及能效等级》 标准指标（2级）： 效率≥87.0% 功率因数≥0.90 | 唐山松下产业机器有限公司 |
| 21 | 数字IGBT控制 MIG/MAG电弧焊机 | YD-350GR | 额定电流：350A 负载持续率：60% 设计效率：83.0% 实测效率：84.7% 设计功率因数：0.82 实测功率因数：0.96 实测空载电流占额定输入电流的百分比：2.9% | GB28736-2012 《电弧焊机能效限定值及能效等级》 标准指标（2级）： 效率≥83.0% 功率因数≥0.82 | 唐山松下产业机器有限公司 |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 执行标准 | 申报单位 |
| 22 | 数字IGBT控制 MIG/MAG电弧焊机 | YD-500GR | 额定电流：500A 负载持续率：100% 设计效率：85.0% 实测效率：86.1% 设计功率因数：0.82 实测功率因数：0.96 实测空载电流占额定输入电流的百分比：1.8% | GB28736-2012 《电弧焊机能效限定值及能效等级》 标准指标（2级）： 效率≥85% 功率因数≥0.82 | 唐山松下产业机器有限公司 |
| 23 | 数字IGBT控制 MIG/MAG电弧焊机 | YD-350GL | 额定电流：350A 负载持续率：60% 设计效率：83.0% 实测效率：84.2% 设计功率因数：0.82 实测功率因数：0.96 实测空载电流占额定输入电流的百分比：2.8% | GB28736-2012 《电弧焊机能效限定值及能效等级》 标准指标（2级）： 效率≥83.0% 功率因数≥ 0.82 | 唐山松下产业机器有限公司 |
| 24 | 数字IGBT控制 MIG/MAG电弧焊机 | YD-500GL | 额定电流：500A 负载持续率：100% 设计效率：85.0% 实测效率：86.4% 设计功率因数：0.82 实测功率因数：0.95 实测空载电流占额定输入电流的百分比：1.8% | GB28736-2012 《电弧焊机能效限定值及能效等级》 标准指标（2级）： 效率≥85% 功率因数≥0.82 | 唐山松下产业机器有限公司 |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 执行标准 | 申报单位 |
| 25 | 数字IGBT控制 MIG/MAG电弧焊机 | YD-250RT | 额定电流：250A 负载持续率：60% 设计效率：82.0% 实测效率：84.3% 设计功率因数：0.82 实测功率因数：0.96 实测空载电流占额定输入电流的百分比：3.5% | GB28736-2012 《电弧焊机能效限定值及能效等级》 标准指标（2级）： 效率≥82.0% 功率因数≥0.82 | 唐山松下产业机器有限公司 |
| 26 | 数字IGBT控制 MIG/MAG电弧焊机 | YD-250RD | 额定电流：250A 负载持续率：60% 设计效率：82.0% 实测效率：83.6% 设计功率因数：0.82 实测功率因数：0.96 实测空载电流占额定输入电流的百分比：2.4% | GB28736-2012 《电弧焊机能效限定值及能效等级》 标准指标（2级）： 效率≥82.0% 功率因数≥0.82 | 唐山松下产业机器有限公司 |
| 27 | 数字IGBT控制 MIG/MAG电弧焊机 | YD- 500ER2 | 额定电流：500A 负载持续率：100% 设计效率：85.0% 实测效率：86.7% 设计功率因数：0.82 实测功率因数：0.95 实测空载电流占额定输入电流的百分比：2.3% | GB28736-2012 《电弧焊机能效限定值及能效等级》 标准指标（2级）： 效率≥85.0% 功率因数≥0.82 | 唐山松下产业机器有限公司 |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 执行标准 | 申报单位 |
| 28 | 数字IGBT控制 MIG/MAG电弧焊机 | YD- 500EL2 | 额定电流：500A 负载持续率：100% 设计效率：85.0% 设计功率因数：0.82 实测效率：86.6% 实测功率因数：0.96 实测空载电流占额定输入电流的百分比：1.6% | GB28736-2012 《电弧焊机能效限定值及能效等级》 标准指标（2级）： 效率≥85.0% 功率因数≥0.82 | 唐山松下产业机器有限公司 |
| 29 | 数字IGBT控制 MIG/MAG电弧焊机 | YD- 500FR1HV | 额定电流：500A 负载持续率：100% 设计效率：89.0% 设计功率因数：0.95 实测效率：89.3% 实测功率因数：0.96 实测空载电流占额定输入电流的百分比：2.2% | GB28736-2012 《电弧焊机能效限定值及能效等级》 标准指标（1级）： 效率≥89.0% 功率因数≥0.88 空载电流占额定输入电流的百分比 ≤3.5% | 唐山松下产业机器有限公司 |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 执行标准 | 申报单位 |
| 4.3 直流TIG焊机 |
| 1 | 逆变式直流氩弧焊机 | WSM-315K | 额定电流：250A 负载持续率：35% 设计效率：MMA:87% TIG：85.0% 实测效率：MMA：87.9% TIG：86.6% 设计功率因数：MMA:0.87% TIG：0.85% 实测功率因数：MMA：0.95 TIG：0.94 实测空载电流占输入比： MMA：0.3% TIG：1.4% | GB28736-2012 《电弧焊机能效限定值及能效等级》 标准指标（1级）： 效率：TIG≥85.0% MMA≥87.0% 功率因数：TIG≥0.90 MMA≥0.80 空载电流占额定输入电流的百分比 TIG≤3.0% MMA≤2.5% | 上海沪工焊接集团股份有限公司 |
| 2 | IGBT控制直流TIG弧焊机 | YC- 315TXE | 额定电流：315A 负载持续率：60% 设计效率：MMA 87.8% TIG 85.0% 设计功率因数：MMA 0.80 TIG：0.90 实测效率：MMA：88.5% TIG：85.3% 实测功率因数： MMA：0.95 TIG:0.95 实测空载电流占额定输入电流的百分比： MMA：2.2% TIG：1.6% | GB28736-2012 《电弧焊机能效限定值及能效等级》 标准指标（1级）： 效率：TIG≥85.0% MMA≥87.0% 功率因数：TIG≥0.90 MMA≥0.80 空载电流占额定输入电流的百分比 TIG≤3.0% MMA≤2.5% | 唐山松下产业机器有限公司 |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 执行标准 | 申报单位 |
| 4.4 等离子弧切割机 |
| 1 | 逆变式等离子切割机 | LGK-100E | 额定电流：100A 负载持续率：45% 设计效率：90.0% 实测效率：91.2% 设计功率因数：0.88 实测功率因数：0.88 空载电流占额定输入电流的百分比：1.3% | GB28736-2012 《电弧焊机能效限定值及能效等级》 标准指标（2级）： 效率≥88.5% 功率因数≥0.88 | 上海沪工焊接集团股份有限公司 |
| 2 | 等离子弧切割电源 | TDL1200 | 额定电流：120A 负载持续率：60% 设计效率：92.0% 设计功率因数：0.92 实测效率：93.8% 实测功率因数：0.95 实测空载电流占额定输入电流的百分比：1.4% | GB28736-2012 《电弧焊机能效限定值及能效等级》 标准指标（1级）： 效率≥92.0% 功率因数≥0.92 空载电流占额定输入电流的百分比 ≤3.0% | 北京时代科技股份有限公司 |

## 五、风机

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 执行标准 | 申报单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 通风机 |
| 1 | 离心式通风机 | HEC2.5-1 | 流量：2800m3/h 全压：400Pa 效率：58.5% 压力系数：1.1 比转速：50 叶轮直径：250mm 转速：1328r/min | GB19761-2009《通风机能效限定值及能效等级》 标准指标： 1级能效 效率≥52% | 山东新风股份有限公司 |
| 5.2 离心鼓风机 |
| 1 | 磁悬浮离心式鼓风机 | CG/B75 | 流量：50m3/min 升压：82kPa 多变效率：80.3% 转速: 34200r/min 叶型:三元 b2/D2=0.068 级数:单级 叶轮直径:190mm 支撑方式:悬臂式支撑 | GB28381-2012《离心鼓风机能效限定值及节能评价值》 标准指标： 节能评价值 效率≥79% | 南京磁谷科技有限公司 |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 执行标准 | 申报单位 |
| 2 | 磁悬浮离心式鼓风机 | CG/B105 | 流量：70m3/min 升压：69kPa 多变效率：80.8% 转速:34200r/min 叶型:三元 b2/D2=0.068 级数:单级 叶轮直径:190mm 支撑方式:悬臂式支撑 | GB28381-2012《离心鼓风机能效限定值及节能评价值》 标准指标： 节能评价值 效率≥79% | 南京磁谷科技有限公司 |
| 3 | 磁悬浮离心式鼓风机 | CG/B150 | 流量：70m3/min 升压：110kPa 多变效率：80.05% 转速:24000r/min 叶型:三元 b2/D2=0.043 级数:单级 叶轮直径:282mm 支撑方式:悬臂式支撑 | GB28381-2012《离心鼓风机能效限定值及节能评价值》 标准指标： 节能评价值 效率≥80% | 南京磁谷科技有限公司 |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 执行标准 | 申报单位 |
| 4 | 磁悬浮离心式鼓风机 | CG/B300 | 流量：211 m3/min 升压：74kPa 多变效率：82.7% 转速:15600r/min 叶型:三元 b2/D2=0.087 级数:单级 叶轮直径:360mm 支撑方式:悬臂式支撑 | GB28381-2012《离心鼓风机能效限定值及节能评价值》 标准指标： 节能评价值 效率≥80.5% | 南京磁谷科技有限公司 |

## 六、压缩机

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 执行标准 | 申报单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 一般用喷油单螺杆空气压缩机 |
| 1 | 一般用喷油单螺杆空气压缩机 | OG30F-5.2/7 | 压缩级数: 1级 容积流量: 5.2m3/min 额定排气压力:0.7Mpa 水冷/风冷:风冷 机组输入比功率:7.21kW/ (m3/ min) 驱动电动机输入额定功率:30 kW | GB19153-2009《容积式空气压缩机能效限定值及能效等级》 标准指标： 机组输入比功率 2级≤7.6 kW/ (m3/ min) | 上海佳力士机械有限公司 |
| 2 | 一般用喷油单螺杆空气压缩机 | OG08F-1.2/7 | 压缩级数: 1级 容积流量: 1.2m3/min 额定排气压力:0.7Mpa 水冷/风冷:风冷 机组输入比功率:8.35 kW/ (m3/ min) 驱动电动机输入额定功率:7.5 kW | GB19153-2009《容积式空气压缩机能效限定值及能效等级》 标准指标： 机组输入比功率 2级≤8.4 kW/ (m3/ min) | 上海佳力士机械有限公司 |
| 3 | 一般用喷油单螺杆空气压缩机 | OG110FX-20/7 | 压缩级数: 1级 容积流量: 20m3/min 额定排气压力:0.7Mpa 水冷/风冷:风冷 机组输入比功率:6.37kW/ (m3/ min) 驱动电动机输入额定功率:110 kW | GB19153-2009《容积式空气压缩机能效限定值及能效等级》 标准指标： 机组输入比功率 2级≤6.7 kW/ (m3/ min) | 上海佳力士机械有限公司 |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 执行标准 | 申报单位 |
| 4 | 一般用喷油单螺杆空气压缩机 | OG22F-3.7/7 | 压缩级数: 1级 容积流量: 3.7m3/min 额定排气压力:0.7Mpa 水冷/风冷:风冷 机组输入比功率:7.4kW/ (m3/ min) 驱动电动机输入额定功率:22 kW | GB19153-2009《容积式空气压缩机能效限定值及能效等级》 标准指标： 机组输入比功率 2级≤7.6 kW/ (m3/ min) | 上海佳力士机械有限公司 |
| 5 | 一般用喷油单螺杆空气压缩机 | OG37F-6.1/7 | 压缩级数: 1级 容积流量: 6.1m3/min 额定排气压力:0.7Mpa 水冷/风冷:风冷 机组输入比功率:6.84kW/ (m3/ min) 驱动电动机输入额定功率:37 kW | GB19153-2009《容积式空气压缩机能效限定值及能效等级》 标准指标： 机组输入比功率 2级≤7.6 kW/ (m3/ min) | 上海佳力士机械有限公司 |
| 6 | 一般用喷油单螺杆空气压缩机 | OG11F-1.6/7 | 压缩级数: 1级 容积流量: 1.6m3/min 额定排气压力:0.7Mpa 水冷/风冷:风冷 机组输入比功率:7.61kW/ (m3/ min) 驱动电动机输入额定功率:11kW | GB19153-2009《容积式空气压缩机能效限定值及能效等级》 标准指标： 机组输入比功率 2级≤8.4 kW/ (m3/ min) | 上海佳力士机械有限公司 |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 执行标准 | 申报单位 |
| 7 | 一般用喷油单螺杆空气压缩机 | OG37F-5.6/8 | 压缩级数: 1级 容积流量: 5.6m3/min 额定排气压力:0.8Mpa 水冷/风冷:风冷 机组输入比功率:7.56kW/ (m3/ min) 驱动电动机输入额定功率:37kW | GB19153-2009《容积式空气压缩机能效限定值及能效等级》 标准指标： 机组输入比功率 2级≤8.1 kW/ (m3/ min) | 上海佳力士机械有限公司 |
| 8 | 一般用喷油单螺杆空气压缩机 | OG55F-8.9/10 | 压缩级数: 1级 容积流量: 8.9m3/min 额定排气压力:1.0Mpa 水冷/风冷:风冷 机组输入比功率:8.4kW/ (m3/ min) 驱动电动机输入额定功率:55kW | GB19153-2009《容积式空气压缩机能效限定值及能效等级》 标准指标： 机组输入比功率 2级≤8.7 kW/ (m3/ min) | 上海佳力士机械有限公司 |
| 9 | 一般用喷油单螺杆空气压缩机 | OG75F-12/10 | 压缩级数: 1级 容积流量: 12m3/min 额定排气压力:1.0Mpa 水冷/风冷:风冷 机组输入比功率:8.48kW/ (m3/ min) 驱动电动机输入额定功率:75kW | GB19153-2009《容积式空气压缩机能效限定值及能效等级》 标准指标： 机组输入比功率 2级≤8.7 kW/ (m3/ min) | 上海佳力士机械有限公司 |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 执行标准 | 申报单位 |
| 10 | 一般用喷油单螺杆空气压缩机 | OG90F-15/10 | 压缩级数: 1级 容积流量: 15m3/min 额定排气压力:1.0Mpa 水冷/风冷:风冷 机组输入比功率:8.03kW/ (m3/ min) 驱动电动机输入额定功率:90kW | GB19153-2009《容积式空气压缩机能效限定值及能效等级》 标准指标： 机组输入比功率 2级≤8.7 kW/ (m3/ min) | 上海佳力士机械有限公司 |
| 11 | 一般用喷油单螺杆空气压缩机 | OG132FX-20/10 | 压缩级数: 1级 容积流量: 20m3/min 额定排气压力:1.0Mpa 水冷/风冷:风冷 机组输入比功率:8.14kW/ (m3/ min) 驱动电动机输入额定功率:132kW | GB19153-2009《容积式空气压缩机能效限定值及能效等级》 标准指标： 机组输入比功率 2级≤8.3 kW/ (m3/ min) | 上海佳力士机械有限公司 |
| 12 | 一般用喷油单螺杆空气压缩机 | OG160F-22/10 | 压缩级数: 1级 容积流量: 22m3/min 额定排气压力:1.0Mpa 水冷/风冷:风冷 机组输入比功率:8.01kW/ (m3/ min) 驱动电动机输入额定功率:160kW | GB19153-2009《容积式空气压缩机能效限定值及能效等级》 标准指标： 机组输入比功率 2级≤8.3 kW/ (m3/ min) | 上海佳力士机械有限公司 |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 执行标准 | 申报单位 |
| 13 | 一般用喷油单螺杆空气压缩机 | OG37F-5.0/10 | 压缩级数: 1级 容积流量: 5.0m3/min 额定排气压力:1.0Mpa 水冷/风冷:风冷 机组输入比功率:9.08kW/ (m3/ min) 驱动电动机输入额定功率:37kW | GB19153-2009《容积式空气压缩机能效限定值及能效等级》 标准指标： 机组输入比功率 2级≤9.1 kW/ (m3/ min) | 上海佳力士机械有限公司 |
| 14 | 一般用喷油单螺杆空气压缩机 | LGF-4.7/8（BD50A/8） | 压缩级数: 一级 容积流量: 4.7m3/min 额定排气压力:0.8Mpa 水冷/风冷:水冷 机组输入比功率:7.21kW/ (m3/ min) 驱动电动机输入额定功率:37kW | GB19153-2009《容积式空气压缩机能效限定值及能效等级》 标准指标： 机组输入比功率 2级≤8.1 kW/ (m3/ min) | 佛山达沃斯动力科技有限公司 |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 执行标准 | 申报单位 |
| 6.2 一般用喷油螺杆空气压缩机 |
| 1 | 一般用喷油螺杆空气压缩机 | UDT90A-8 | 压缩级数: 两级 容积流量: 19.25m3/min 额定排气压力:0.8Mpa 水冷/风冷:风冷 机组输入比功率:6.09 kW/ (m3/ min) 驱动电动机输入额定功率:90 kW | GB19153-2009《容积式空气压缩机能效限定值及能效等级》 标准指标： 机组输入比功率 1级≤6.5 kW/ (m3/ min) | 上海优耐特斯压缩机有限公司 |
| 2 | 一般用喷油螺杆空气压缩机 | SFC22D | 压缩级数: 单级 容积流量: 3.2m3/min 额定排气压力:0.8Mpa 水冷/风冷:风冷 机组输入比功率:7.72 kW/ (m3/ min) 驱动电动机输入额定功率:22 kW | GB19153-2009《容积式空气压缩机能效限定值及能效等级》 标准指标： 机组输入比功率 2级≤8.1 kW/ (m3/ min) | 宁波欣达螺杆压缩机有限公司 |
| 3 | 一般用喷油螺杆空气压缩机 | MM250-2S | 压缩级数: 2级 容积流量: 47.4m3/min 额定排气压力:0.8MPa 水冷/风冷:风冷 机组输入比功率:6.49kW/ (m3/ min) 驱动电动机输入额定功率:250kW | GB19153-2009《容积式空气压缩机能效限定值及能效等级》 标准指标： 机组输入比功率 2级≤6.6 kW/ (m3/ min) | 上海英格索兰压缩机有限公司 |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 执行标准 | 申报单位 |
| 4 | 一般用喷油螺杆空气压缩机 | E22A | 压缩级数: 单级 容积流量: 3.79m3/min 额定排气压力:0.8Mpa 水冷/风冷:风冷 机组输入比功率:7.01kW/ (m3/ min) 驱动电动机输入额定功率:22kW | GB19153-2009《容积式空气压缩机能效限定值及能效等级》 标准指标： 机组输入比功率 1级≤7.2 kW/ (m3/ min) | 苏州牧风压缩机设备有限公司 |
| 5 | 一般用喷油螺杆空气压缩机 | E37A | 压缩级数: 单级 容积流量: 6.65m3/min 额定排气压力:0.8Mpa 水冷/风冷:风冷 机组输入比功率:6.87kW/ (m3/ min) 驱动电动机输入额定功率:37kW | GB19153-2009《容积式空气压缩机能效限定值及能效等级》 标准指标： 机组输入比功率 1级≤7.2 kW/ (m3/ min) | 苏州牧风压缩机设备有限公司 |
| 6 | 一般用喷油螺杆空气压缩机 | SCR30D-8 | 压缩级数: 单级 容积流量: 3.5 m3/min 额定排气压力:0.8Mpa 水冷/风冷: 风冷 机组输入比功率:7.197 kW/ (m3/ min) 驱动电动机输入额定功率:22kW | GB19153-2009《容积式空气压缩机能效限定值及能效等级》 标准指标： 机组输入比功率 1级≤7.2 kW/ (m3/ min) | 上海斯可络压缩机有限公司 |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 执行标准 | 申报单位 |
| 7 | 一般用喷油螺杆空气压缩机 | SCR50D-8 | 压缩级数: 单级 容积流量: 6.0 m3/min 额定排气压力:0.8MPa 水冷/风冷: 风冷 机组输入比功率:7.197 kW/ (m3/ min) 驱动电动机输入额定功率:37kW | GB19153-2009《容积式空气压缩机能效限定值及能效等级》 标准指标： 机组输入比功率 1级≤7.2 kW/ (m3/ min) | 上海斯可络压缩机有限公司 |
| 8 | 一般用喷油螺杆空气压缩机 | SCR60D-8 | 压缩级数: 单级 容积流量: 7.2 m3/min 额定排气压力:0.8MPa 水冷/风冷: 风冷 机组输入比功率:7.19 kW/ (m3/ min) 驱动电动机输入额定功率:45kW | GB19153-2009《容积式空气压缩机能效限定值及能效等级》 标准指标： 机组输入比功率 1级≤7.2 kW/ (m3/ min) | 上海斯可络压缩机有限公司 |
| 9 | 一般用喷油螺杆空气压缩机 | SCR125E1-8 | 压缩级数: 单级 容积流量:17.5 m3/min 额定排气压力:0.8MPa 水冷/风冷: 风冷 机组输入比功率:6.44 kW/ (m3/ min) 驱动电动机输入额定功率:90kW | GB19153-2009《容积式空气压缩机能效限定值及能效等级》 标准指标： 机组输入比功率 1级≤6.5 kW/ (m3/ min) | 上海斯可络压缩机有限公司 |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 执行标准 | 申报单位 |
| 10 | 一般用喷油螺杆空气压缩机 | HDS-30D | 压缩级数: 单级 容积流量: 2.8 m3/min 额定排气压力:0.8Mpa 水冷/风冷: 风冷 机组输入比功率:7.59kW/ (m3/ min) 驱动电动机输入额定功率:22kW | GB19153-2009《容积式空气压缩机能效限定值及能效等级》 标准指标： 机组输入比功率 2级≤8.1 kW/ (m3/ min) | 泉州恒德集团有限公司 |
| 11 | 一般用喷油螺杆空气压缩机 | HDS-50D | 压缩级数: 单级 容积流量: 4.8 m3/min 额定排气压力:0.8Mpa 水冷/风冷: 风冷 机组输入比功率:7.73kW/ (m3/ min) 驱动电动机输入额定功率:37kW | GB19153-2009《容积式空气压缩机能效限定值及能效等级》 标准指标： 机组输入比功率 2级≤8.1 kW/ (m3/ min) | 泉州恒德集团有限公司 |
| 12 | 一般用喷油螺杆空气压缩机 | LGF-10/8 | 压缩级数: 单级 容积流量:10 m3/min 额定排气压力:0.8Mpa 水冷/风冷: 风冷 机组输入比功率:7.15 kW/ (m3/ min) 驱动电动机输入额定功率:55kW | GB19153-2009《容积式空气压缩机能效限定值及能效等级》 标准指标： 机组输入比功率 2级≤7.3 kW/ (m3/ min) | 陕西移山压缩机有限公司 |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 执行标准 | 申报单位 |
| 13 | 一般用喷油螺杆空气压缩机 | LGF-12/8 | 压缩级数: 单级 容积流量: 12m3/min 额定排气压力:0.8Mpa 水冷/风冷: 风冷 机组输入比功率:6.86 kW/ (m3/ min) 驱动电动机输入额定功率:75kW | GB19153-2009《容积式空气压缩机能效限定值及能效等级》 标准指标： 机组输入比功率 2级≤7.3 kW/ (m3/ min) | 陕西移山压缩机有限公司 |
| 14 | 一般用喷油螺杆空气压缩机 | LGF-22/8 | 压缩级数: 单级 容积流量: 22m3/min 额定排气压力:0.8Mpa 水冷/风冷: 风冷 机组输入比功率:6.9 kW/ (m3/ min) 驱动电动机输入额定功率:132kW | GB19153-2009《容积式空气压缩机能效限定值及能效等级》 标准指标： 机组输入比功率 2级≤7.1 kW/ (m3/ min) | 陕西移山压缩机有限公司 |
| 15 | 一般用喷油螺杆空气压缩机 | JN110-19.5/10-Ⅱ | 压缩级数: 两级 容积流量: 19.5m3/min 额定排气压力:1.0Mpa 水冷/风冷: 风冷 机组输入比功率:6.9 kW/ (m3/ min) 驱动电动机输入额定功率:110kW | GB19153-2009《容积式空气压缩机能效限定值及能效等级》 标准指标： 机组输入比功率 1级≤7.4 kW/ (m3/ min) | 浙江开山压缩机有限公司 |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 执行标准 | 申报单位 |
| 16 | 一般用喷油螺杆空气压缩机 | JN110-24/8-Ⅱ | 压缩级数: 两级 容积流量: 24m3/min 额定排气压力:0.8Mpa 水冷/风冷: 风冷 机组输入比功率:5.98 kW/ (m3/ min) 驱动电动机输入额定功率:110kW | GB19153-2009《容积式空气压缩机能效限定值及能效等级》 标准指标： 机组输入比功率 1级≤6.3 kW/ (m3/ min) | 浙江开山压缩机有限公司 |
| 17 | 一般用喷油螺杆空气压缩机 | JN110W-24/8-ⅡA | 压缩级数: 两级 容积流量: 24m3/min 额定排气压力:0.8Mpa 水冷/风冷: 水冷 机组输入比功率:5.74 kW/ (m3/ min) 驱动电动机输入额定功率:110kW | GB19153-2009《容积式空气压缩机能效限定值及能效等级》 标准指标： 机组输入比功率 1级≤6.0 kW/ (m3/ min) | 浙江开山压缩机有限公司 |
| 18 | 一般用喷油螺杆空气压缩机 | JN132-28/8-Ⅱ | 压缩级数: 两级 容积流量: 28m3/min 额定排气压力:0.8Mpa 水冷/风冷: 风冷 机组输入比功率:6.28kW/ (m3/ min) 驱动电动机输入额定功率:132kW | GB19153-2009《容积式空气压缩机能效限定值及能效等级》 标准指标： 机组输入比功率 1级≤6.3 kW/ (m3/ min) | 浙江开山压缩机有限公司 |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 执行标准 | 申报单位 |
| 19 | 一般用喷油螺杆空气压缩机 | JN132-28/8-ⅡA | 压缩级数: 两级 容积流量: 28m3/min 额定排气压力:0.8Mpa 水冷/风冷: 水冷 机组输入比功率:5.95 kW/ (m3/ min) 驱动电动机输入额定功率:132kW | GB19153-2009《容积式空气压缩机能效限定值及能效等级》 标准指标： 机组输入比功率 1级≤6.0 kW/ (m3/ min) | 浙江开山压缩机有限公司 |
| 20 | 一般用喷油螺杆空气压缩机 | JN160-28/10-Ⅱ | 压缩级数: 两级 容积流量: 28m3/min 额定排气压力:1.0Mpa 水冷/风冷: 风冷 机组输入比功率:7.14 kW/ (m3/ min) 驱动电动机输入额定功率:160kW | GB19153-2009《容积式空气压缩机能效限定值及能效等级》 标准指标： 机组输入比功率 1级≤7.4 kW/ (m3/ min) | 浙江开山压缩机有限公司 |
| 21 | 一般用喷油螺杆空气压缩机 | JN160-33/8-Ⅱ | 压缩级数: 两级 容积流量: 33m3/min 额定排气压力:0.8Mpa 水冷/风冷: 风冷 机组输入比功率:5.76 kW/ (m3/ min) 驱动电动机输入额定功率:160kW | GB19153-2009《容积式空气压缩机能效限定值及能效等级》 标准指标： 机组输入比功率 1级≤6.3 kW/ (m3/ min) | 浙江开山压缩机有限公司 |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 执行标准 | 申报单位 |
| 22 | 一般用喷油螺杆空气压缩机 | JN160W-33/8-ⅡA | 压缩级数: 两级 容积流量:33m3/min 额定排气压力:0.8Mpa 水冷/风冷: 水冷 机组输入比功率:5.61kW/ (m3/ min) 驱动电动机输入额定功率:160kW | GB19153-2009《容积式空气压缩机能效限定值及能效等级》 标准指标： 机组输入比功率 1级≤6.0 kW/ (m3/ min) | 浙江开山压缩机有限公司 |
| 23 | 一般用喷油螺杆空气压缩机 | JN200-38/10-Ⅱ | 压缩级数: 两级 容积流量: 38m3/min 额定排气压力:1.0Mpa 水冷/风冷: 风冷 机组输入比功率:6.92 kW/ (m3/ min) 驱动电动机输入额定功率:200kW | GB19153-2009《容积式空气压缩机能效限定值及能效等级》 标准指标： 机组输入比功率 1级≤7.2 kW/ (m3/ min) | 浙江开山压缩机有限公司 |
| 24 | 一般用喷油螺杆空气压缩机 | JN200-41/8-Ⅱ | 压缩级数: 两级 容积流量: 41m3/min 额定排气压力:0.8Mpa 水冷/风冷: 风冷 机组输入比功率:5.84 kW/ (m3/ min) 驱动电动机输入额定功率:200kW | GB19153-2009《容积式空气压缩机能效限定值及能效等级》 标准指标： 机组输入比功率 1级≤5.9 kW/ (m3/ min) | 浙江开山压缩机有限公司 |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 执行标准 | 申报单位 |
| 25 | 一般用喷油螺杆空气压缩机 | JN200A-33/10-Ⅱ | 压缩级数: 两级 容积流量: 33m3/min 额定排气压力:1.0Mpa 水冷/风冷: 风冷 机组输入比功率:6.7kW/ (m3/ min) 驱动电动机输入额定功率:200kW | GB19153-2009《容积式空气压缩机能效限定值及能效等级》 标准指标： 机组输入比功率 1级≤7.2 kW/ (m3/ min) | 浙江开山压缩机有限公司 |
| 26 | 一般用喷油螺杆空气压缩机 | JN200A-38/8-Ⅱ | 压缩级数: 两级 容积流量:38m3/min 额定排气压力:0.8Mpa 水冷/风冷: 风冷 机组输入比功率:5.78 kW/ (m3/ min) 驱动电动机输入额定功率:200kW | GB19153-2009《容积式空气压缩机能效限定值及能效等级》 标准指标： 机组输入比功率 1级≤5.9 kW/ (m3/ min) | 浙江开山压缩机有限公司 |
| 27 | 一般用喷油螺杆空气压缩机 | JN200AW-38/8-ⅡA | 压缩级数: 两级 容积流量: 38m3/min 额定排气压力:0.8Mpa 水冷/风冷: 水冷 机组输入比功率:5.58 kW/ (m3/ min) 驱动电动机输入额定功率:200kW | GB19153-2009《容积式空气压缩机能效限定值及能效等级》 标准指标： 机组输入比功率 1级≤5.7 kW/ (m3/ min) | 浙江开山压缩机有限公司 |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 执行标准 | 申报单位 |
| 28 | 一般用喷油螺杆空气压缩机 | JN200W-41/8-ⅡA | 压缩级数: 两级 容积流量: 41m3/min 额定排气压力:0.8Mpa 水冷/风冷: 水冷 机组输入比功率:5.69 kW/ (m3/ min) 驱动电动机输入额定功率:200kW | GB19153-2009《容积式空气压缩机能效限定值及能效等级》 标准指标： 机组输入比功率 1级≤5.7 kW/ (m3/ min) | 浙江开山压缩机有限公司 |
| 29 | 一般用喷油螺杆空气压缩机 | JN250-45/10-Ⅱ | 压缩级数: 两级 容积流量: 45m3/min 额定排气压力:1.0Mpa 水冷/风冷: 风冷 机组输入比功率:6.86 kW/ (m3/ min) 驱动电动机输入额定功率:250kW | GB19153-2009《容积式空气压缩机能效限定值及能效等级》 标准指标： 机组输入比功率 1级≤7.2 kW/ (m3/ min) | 浙江开山压缩机有限公司 |
| 30 | 一般用喷油螺杆空气压缩机 | JN250-54/8-Ⅱ | 压缩级数: 两级 容积流量: 54m3/min 额定排气压力:0.8Mpa 水冷/风冷: 风冷 机组输入比功率:5.79 kW/ (m3/ min) 驱动电动机输入额定功率:250kW | GB19153-2009《容积式空气压缩机能效限定值及能效等级》 标准指标： 机组输入比功率 1级≤5.9 kW/ (m3/ min) | 浙江开山压缩机有限公司 |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 执行标准 | 申报单位 |
| 31 | 一般用喷油螺杆空气压缩机 | JN250A-45/8-Ⅱ | 压缩级数: 两级 容积流量: 45m3/min 额定排气压力:0.8Mpa 水冷/风冷: 风冷 机组输入比功率:5.9kW/ (m3/ min) 驱动电动机输入额定功率:250kW | GB19153-2009《容积式空气压缩机能效限定值及能效等级》 标准指标： 机组输入比功率 1级≤5.9 kW/ (m3/ min) | 浙江开山压缩机有限公司 |
| 32 | 一般用喷油螺杆空气压缩机 | JN250AW-45/8-Ⅱ | 压缩级数: 两级 容积流量: 45m3/min 额定排气压力:0.8Mpa 水冷/风冷: 水冷 机组输入比功率:5.7 kW/ (m3/ min) 驱动电动机输入额定功率:250kW | GB19153-2009《容积式空气压缩机能效限定值及能效等级》 标准指标： 机组输入比功率 1级≤5.7 kW/ (m3/ min) | 浙江开山压缩机有限公司 |
| 33 | 一般用喷油螺杆空气压缩机 | JN250W-54/8-Ⅱ | 压缩级数: 两级 容积流量: 54m3/min 额定排气压力:0.8Mpa 水冷/风冷: 水冷 机组输入比功率:5.61 kW/ (m3/ min) 驱动电动机输入额定功率:250kW | GB19153-2009《容积式空气压缩机能效限定值及能效等级》 标准指标： 机组输入比功率 1级≤5.7 kW/ (m3/ min) | 浙江开山压缩机有限公司 |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 执行标准 | 申报单位 |
| 34 | 一般用喷油螺杆空气压缩机 | JN315-60/10-Ⅱ | 压缩级数: 两级 容积流量: 60m3/min 额定排气压力:1.0Mpa 水冷/风冷: 水冷 机组输入比功率:6.62 kW/ (m3/ min) 驱动电动机输入额定功率:315kW | GB19153-2009《容积式空气压缩机能效限定值及能效等级》 标准指标： 机组输入比功率 1级≤7.2 kW/ (m3/ min) | 浙江开山压缩机有限公司 |
| 35 | 一般用喷油螺杆空气压缩机 | JN315AW-60/8-Ⅱ | 压缩级数: 两级 容积流量: 60m3/min 额定排气压力:0.8Mpa 水冷/风冷: 水冷 机组输入比功率:5.68kW/ (m3/ min) 驱动电动机输入额定功率:315kW | GB19153-2009《容积式空气压缩机能效限定值及能效等级》 标准指标： 机组输入比功率 1级≤5.7 kW/ (m3/ min) | 浙江开山压缩机有限公司 |
| 36 | 一般用喷油螺杆空气压缩机 | JN315W-66/8-ⅡA | 压缩级数: 两级 容积流量: 66m3/min 额定排气压力:0.8Mpa 水冷/风冷: 水冷 机组输入比功率:5.65 kW/ (m3/ min) 驱动电动机输入额定功率:315kW | GB19153-2009《容积式空气压缩机能效限定值及能效等级》 标准指标： 机组输入比功率 1级≤5.7 kW/ (m3/ min) | 浙江开山压缩机有限公司 |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 执行标准 | 申报单位 |
| 37 | 一般用喷油螺杆空气压缩机 | JN90-20/8-Ⅱ | 压缩级数: 两级 容积流量: 20m3/min 额定排气压力:0.8Mpa 水冷/风冷: 风冷 机组输入比功率:6.32 kW/ (m3/ min) 驱动电动机输入额定功率:90kW | GB19153-2009《容积式空气压缩机能效限定值及能效等级》 标准指标： 机组输入比功率 1级≤6.5 kW/ (m3/ min) | 浙江开山压缩机有限公司 |
| 38 | 一般用喷油螺杆空气压缩机 | JN90W-19.5/8-ⅡA | 压缩级数: 两级 容积流量: 19.5m3/min 额定排气压力:0.8Mpa 水冷/风冷: 水冷 机组输入比功率:5.89 kW/ (m3/ min) 驱动电动机输入额定功率:90kW | GB19153-2009《容积式空气压缩机能效限定值及能效等级》 标准指标： 机组输入比功率 1级≤6.1 kW/ (m3/ min) | 浙江开山压缩机有限公司 |
| 39 | 一般用喷油螺杆空气压缩机 | KHE110-24/8-Ⅱ | 压缩级数: 两级 容积流量: 24m3/min 额定排气压力:0.8Mpa 水冷/风冷: 风冷 机组输入比功率:6.12 kW/ (m3/ min) 驱动电动机输入额定功率:110kW | GB19153-2009《容积式空气压缩机能效限定值及能效等级》 标准指标： 机组输入比功率 1级≤6.3 kW/ (m3/ min) | 浙江开山压缩机有限公司 |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 执行标准 | 申报单位 |
| 40 | 一般用喷油螺杆空气压缩机 | KHE110W-24/8-Ⅱ | 压缩级数: 两级 容积流量: 24m3/min 额定排气压力:0.8Mpa 水冷/风冷: 水冷 机组输入比功率:5.96 kW/ (m3/ min) 驱动电动机输入额定功率:110kW | GB19153-2009《容积式空气压缩机能效限定值及能效等级》 标准指标： 机组输入比功率 1级≤6.0 kW/ (m3/ min) | 浙江开山压缩机有限公司 |
| 41 | 一般用喷油螺杆空气压缩机 | KHE132-28/8-Ⅱ | 压缩级数: 两级 容积流量: 28m3/min 额定排气压力:0.8Mpa 水冷/风冷: 风冷 机组输入比功率:6.22 kW/ (m3/ min) 驱动电动机输入额定功率:110kW | GB19153-2009《容积式空气压缩机能效限定值及能效等级》 标准指标： 机组输入比功率 1级≤6.3 kW/ (m3/ min) | 浙江开山压缩机有限公司 |
| 42 | 一般用喷油螺杆空气压缩机 | KHE132W-28/8-ⅡA | 压缩级数: 两级 容积流量: 28m3/min 额定排气压力:0.8Mpa 水冷/风冷: 水冷 机组输入比功率:5.84 kW/ (m3/ min) 驱动电动机输入额定功率:132kW | GB19153-2009《容积式空气压缩机能效限定值及能效等级》 标准指标： 机组输入比功率 1级≤6.0 kW/ (m3/ min) | 浙江开山压缩机有限公司 |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 执行标准 | 申报单位 |
| 43 | 一般用喷油螺杆空气压缩机 | KHE160-33/8-Ⅱ | 压缩级数: 两级 容积流量:33m3/min 额定排气压力:0.8Mpa 水冷/风冷: 风冷 机组输入比功率:5.92 kW/ (m3/ min) 驱动电动机输入额定功率:160kW | GB19153-2009《容积式空气压缩机能效限定值及能效等级》 标准指标： 机组输入比功率 1级≤6.3 kW/ (m3/ min) | 浙江开山压缩机有限公司 |
| 44 | 一般用喷油螺杆空气压缩机 | KHE160-38/7-Ⅱ | 压缩级数: 两级 容积流量: 38m3/min 额定排气压力:0.7Mpa 水冷/风冷: 风冷 机组输入比功率:5.41 kW/ (m3/ min) 驱动电动机输入额定功率:160kW | GB19153-2009《容积式空气压缩机能效限定值及能效等级》 标准指标： 机组输入比功率 1级≤6.0 kW/ (m3/ min) | 浙江开山压缩机有限公司 |
| 45 | 一般用喷油螺杆空气压缩机 | KHE160W-33/8-ⅡA | 压缩级数: 两级 容积流量: 33m3/min 额定排气压力:0.8Mpa 水冷/风冷: 水冷 机组输入比功率:5.62kW/ (m3/ min) 驱动电动机输入额定功率:160kW | GB19153-2009《容积式空气压缩机能效限定值及能效等级》 标准指标： 机组输入比功率 1级≤6.0 kW/ (m3/ min) | 浙江开山压缩机有限公司 |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 执行标准 | 申报单位 |
| 46 | 一般用喷油螺杆空气压缩机 | KHE160W-38/7-Ⅱ | 压缩级数: 两级 容积流量: 38m3/min 额定排气压力:0.7Mpa 水冷/风冷: 水冷 机组输入比功率:5.44 kW/ (m3/ min) 驱动电动机输入额定功率:160kW | GB19153-2009《容积式空气压缩机能效限定值及能效等级》 标准指标： 机组输入比功率 1级≤5.6 kW/ (m3/ min) | 浙江开山压缩机有限公司 |
| 47 | 一般用喷油螺杆空气压缩机 | JN200-41/8-Ⅱ | 压缩级数: 两级 容积流量: 41m3/min 额定排气压力:0.8Mpa 水冷/风冷: 风冷 机组输入比功率:5.86 kW/ (m3/ min) 驱动电动机输入额定功率:200kW | GB19153-2009《容积式空气压缩机能效限定值及能效等级》 标准指标： 机组输入比功率 1级≤5.9 kW/ (m3/ min) | 浙江开山压缩机有限公司 |
| 48 | 一般用喷油螺杆空气压缩机 | KHE200-46/7-Ⅱ | 压缩级数: 两级 容积流量: 46m3/min 额定排气压力:0.7Mpa 水冷/风冷: 风冷 机组输入比功率:5.48 kW/ (m3/ min) 驱动电动机输入额定功率:200kW | GB19153-2009《容积式空气压缩机能效限定值及能效等级》 标准指标： 机组输入比功率 1级≤5.5 kW/ (m3/ min) | 浙江开山压缩机有限公司 |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 执行标准 | 申报单位 |
| 49 | 一般用喷油螺杆空气压缩机 | KHE200A-38/8-Ⅱ | 压缩级数: 两级 容积流量: 38m3/min 额定排气压力:0.8Mpa 水冷/风冷: 风冷 机组输入比功率:5.8 kW/ (m3/ min) 驱动电动机输入额定功率:200kW | GB19153-2009《容积式空气压缩机能效限定值及能效等级》 标准指标： 机组输入比功率 1级≤5.9 kW/ (m3/ min) | 浙江开山压缩机有限公司 |
| 50 | 一般用喷油螺杆空气压缩机 | KHE200AW-38/8-ⅡA | 压缩级数: 两级 容积流量:38m3/min 额定排气压力:0.8Mpa 水冷/风冷: 水冷 机组输入比功率:5.61 kW/ (m3/ min) 驱动电动机输入额定功率:200kW | GB19153-2009《容积式空气压缩机能效限定值及能效等级》 标准指标： 机组输入比功率 1级≤5.7 kW/ (m3/ min) | 浙江开山压缩机有限公司 |
| 51 | 一般用喷油螺杆空气压缩机 | KHE200W-38/10-Ⅱ | 压缩级数: 两级 容积流量: 38m3/min 额定排气压力:1.0Mpa 水冷/风冷: 水冷 机组输入比功率:6.44 kW/ (m3/ min) 驱动电动机输入额定功率:200kW | GB19153-2009《容积式空气压缩机能效限定值及能效等级》 标准指标： 机组输入比功率 1级≤7.0 kW/ (m3/ min) | 浙江开山压缩机有限公司 |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 执行标准 | 申报单位 |
| 52 | 一般用喷油螺杆空气压缩机 | KHE200W-41/8-ⅡA | 压缩级数: 两级 容积流量: 41m3/min 额定排气压力:0.8Mpa 水冷/风冷: 水冷 机组输入比功率:5.68 kW/ (m3/ min) 驱动电动机输入额定功率:200kW | GB19153-2009《容积式空气压缩机能效限定值及能效等级》 标准指标： 机组输入比功率 1级≤5.7 kW/ (m3/ min) | 浙江开山压缩机有限公司 |
| 53 | 一般用喷油螺杆空气压缩机 | KHE250-45/10-Ⅱ | 压缩级数: 两级 容积流量: 45m3/min 额定排气压力:1.0Mpa 水冷/风冷: 风冷 机组输入比功率:6.67kW/ (m3/ min) 驱动电动机输入额定功率:250kW | GB19153-2009《容积式空气压缩机能效限定值及能效等级》 标准指标： 机组输入比功率 1级≤7.2 kW/ (m3/ min) | 浙江开山压缩机有限公司 |
| 54 | 一般用喷油螺杆空气压缩机 | KHE250A-45/8-Ⅱ | 压缩级数: 两级 容积流量: 45m3/min 额定排气压力:0.8Mpa 水冷/风冷: 风冷 机组输入比功率:5.87 kW/ (m3/ min) 驱动电动机输入额定功率:250kW | GB19153-2009《容积式空气压缩机能效限定值及能效等级》 标准指标： 机组输入比功率 1级≤5.9 kW/ (m3/ min) | 浙江开山压缩机有限公司 |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 执行标准 | 申报单位 |
| 55 | 一般用喷油螺杆空气压缩机 | KHE250AW-45/8-Ⅱ | 压缩级数: 两级 容积流量: 45m3/min 额定排气压力:0.8Mpa 水冷/风冷: 水冷 机组输入比功率:5.66 kW/ (m3/ min) 驱动电动机输入额定功率:250kW | GB19153-2009《容积式空气压缩机能效限定值及能效等级》 标准指标： 机组输入比功率 1级≤5.7 kW/ (m3/ min) | 浙江开山压缩机有限公司 |
| 56 | 一般用喷油螺杆空气压缩机 | KHE250W-54/8-Ⅱ | 压缩级数: 两级 容积流量:54m3/min 额定排气压力:0.8Mpa 水冷/风冷: 水冷 机组输入比功率:5.54 kW/ (m3/ min) 驱动电动机输入额定功率:250kW | GB19153-2009《容积式空气压缩机能效限定值及能效等级》 标准指标： 机组输入比功率 1级≤5.7 kW/ (m3/ min) | 浙江开山压缩机有限公司 |
| 57 | 一般用喷油螺杆空气压缩机 | KHE315AW-60/8-Ⅱ | 压缩级数: 两级 容积流量: 60m3/min 额定排气压力:0.8Mpa 水冷/风冷: 水冷 机组输入比功率:5.67kW/ (m3/ min) 驱动电动机输入额定功率:315kW | GB19153-2009《容积式空气压缩机能效限定值及能效等级》 标准指标： 机组输入比功率 1级≤5.7 kW/ (m3/ min) | 浙江开山压缩机有限公司 |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 执行标准 | 申报单位 |
| 58 | 一般用喷油螺杆空气压缩机 | KHE90-20/8-Ⅱ | 压缩级数: 两级 容积流量: 20m3/min 额定排气压力:0.8Mpa 水冷/风冷: 风冷 机组输入比功率:6.45 kW/ (m3/ min) 驱动电动机输入额定功率:90kW | GB19153-2009《容积式空气压缩机能效限定值及能效等级》 标准指标： 机组输入比功率 1级≤6.5 kW/ (m3/ min) | 浙江开山压缩机有限公司 |
| 59 | 一般用喷油螺杆空气压缩机 | KHE90W-19.5/8-Ⅱ | 压缩级数: 两级 容积流量:19.5m3/min 额定排气压力:0.8Mpa 水冷/风冷: 水冷 机组输入比功率:5.85 kW/ (m3/ min) 驱动电动机输入额定功率:90kW | GB19153-2009《容积式空气压缩机能效限定值及能效等级》 标准指标： 机组输入比功率 1级≤6.1 kW/ (m3/ min) | 浙江开山压缩机有限公司 |

## 七、制冷设备

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 执行标准 | 申报单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 单元式空调 |
| 1 | 室内机：风冷热泵型空调机；室外机：分体式空调器 | 室内机：MDB100MRD-08-AHC； 室外机： MMC100MRLH-FAB | 额定制冷量：26kW 压缩机驱动功率：7.55kW 制冷剂：R22 制冷方式：风冷 实测EER: 2.97 | GB 19576-2004 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》 标准指标（2级能效）： EER:2.70 | 深圳麦克维尔空调有限公司 |
| 2 | 室内机：风冷热泵型空调机；室外机：分体式空调器 | 室内机：MDB100MRD-10-FHC； 室外机： MMC100MRLH-FAB | 额定制冷量：26kW 压缩机驱动功率：7.55kW 制冷剂：R22 制冷方式：风冷 实测EER:3.03 | GB 19576-2004 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》 标准指标（2级能效）： EER:2.70 | 深圳麦克维尔空调有限公司 |
| 3 | 风冷热泵型空调机室内机，分体式空调器室外机 | 室内机：MDB125MRD-15-FHC； 室外机： MMC125MRLH-FAB | 额定制冷量：30kW 压缩机驱动功率：8.86kW 制冷剂：R22 制冷方式：风冷 实测EER:2.92 | GB 19576-2004 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》 标准指标（2级能效）： EER:2.70 | 深圳麦克维尔空调有限公司 |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 执行标准 | 申报单位 |
| 4 | 风冷热泵型管道式空调机室内机，分体式空调器室外机 | 室内机： MDB080VRP-10-AAA 室外机： MMC080VR5-FAA | 额定制冷量：20kW 压缩机驱动功率：6.272kW 制冷剂：R410A 制冷方式：风冷 实测EER:2.87 | GB 19576-2004 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》 标准指标（2级能效）： EER:2.70 | 深圳麦克维尔空调有限公司 |
| 5 | 室内机：暗装吊顶式空调器；室外机：分体式空调器 | 室内机：MCC050VP-35RDXAAB；MC050VP-35RCXAAB；MCC050VP-35RBXAAB；MC050VP-35LDXAAB；MCC050VP-35LCXAAB；MC050VP-35LBXAAB；MCC050VP-RDXAAB；MCC050VP-RCXAAB；MCC050VP-RBXAAB； MCC050VP-LDXAAB；MCC050VP-LCXAAB；MCC050VP-LBXAAB； MCC050VP-RDGAAB；MCC050VP-RCGAAB； 室外机：MC050VRC5-FHA | 额定制冷量：12kW 压缩机驱动功率：4.219kW 制冷剂：R410A 制冷方式：风冷 实测EER:2.72 | GB 19576-2004 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》 标准指标（2级能效）： EER:2.70 | 深圳麦克维尔空调有限公司 |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 执行标准 | 申报单位 |
| 6 | 室内机：暗装吊顶式空调器；室外机：分体式空调器 | 室内机：MCC030VP-20RDXAAB；MCC030VP-20RCXAAB；MC030VP-20RBXAAB；MCC030VP-20LDXAAB；MC030VP-20LCXAAB；MCC030VP-20LBXAAB；MCC030VP-RDXAAB；MCC030VP-RCXAAB； MCC030VP-RBXAAB；MCC030VP-LDXAAB； MCC030VP-LCXAAB； 室外机：MLC030VRC5-AHT | 额定制冷量：7.2kW 压缩机驱动功率：7.22kW 制冷剂：R410A 制冷方式：风冷 实测EER:2.71 | GB 19576-2004 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》 标准指标（2级能效）： EER:2.70 | 深圳麦克维尔空调有限公司 |
| 7 | 风冷热泵型管道式空调机室内机，分体式空调器室外机 | 室内机：MDB100VRP-08-AHA； 室外机： MMC100VR5LH | 额定制冷量：28kW 压缩机驱动功率：7.89kW 制冷剂：R410A 制冷方式：风冷 实测EER:3.07 | GB 19576-2004 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》 标准指标（2级能效）： EER:2.70 | 深圳麦克维尔空调有限公司 |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 执行标准 | 申报单位 |
| 8 | 风冷热泵型管道式空调机室内机，分体式空调器室外机 | 室内机：MDB125VRP-08-FHA；MDB125VRP-10-FHA； MDB125VRP-12-FHA；MDB125VRP-15-FHA； 室外机： MMC125VR5LH | 额定制冷量：33kW 压缩机驱动功率：9.19kW 制冷剂：R410A 制冷方式：风冷 实测EER:2.94 | GB 19576-2004 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》 标准指标（2级能效）： EER:2.70 | 深圳麦克维尔空调有限公司 |
| 9 | 单元式空气调节机 | LF28WY/B-N2 | 额定制冷量：28kW 压缩机驱动功率：9.3kW 制冷剂：R22 制冷方式：风冷 实测EER:3.02 | GB 19576-2004 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》 标准指标（2级能效）： EER:3.00 | 珠海格力电器股份有限公司 |
| 10 | 单元式空气调节机 | FGR12/D-N2 | 额定制冷量：12kW 压缩机驱动功率：4.2kW 制冷剂：R22 制冷方式：风冷 实测EER:2.94 | GB 19576-2004 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》 标准指标（2级能效）： EER:2.70 | 珠海格力电器股份有限公司 |
| 11 | 单元式空气调节机 | L105S/E | 额定制冷量：105kW 压缩机驱动功率：25.5kW 制冷剂：R22 制冷方式：水冷 实测EER:3.79 | GB 19576-2004 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》 标准指标（2级能效）： EER:3.40 | 珠海格力电器股份有限公司 |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 执行标准 | 申报单位 |
| 12 | 单元式空气调节机 | L130S/E | 额定制冷量：130kW 压缩机驱动功率：31.6kW 制冷剂：R22 制冷方式：水冷 实测EER:3.67 | GB 19576-2004 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》 标准指标（2级能效）： EER:3.40 | 珠海格力电器股份有限公司 |
| 13 | 单元式空气调节机 | L98S/E | 额定制冷量：98kW 压缩机驱动功率：24.3kW 制冷剂：R22 制冷方式：水冷 实测EER:3.63 | GB 19576-2004 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》 标准指标（2级能效）： EER:3.40 | 珠海格力电器股份有限公司 |
| 7.2 冷水机组 |
| 1 | 模块式风冷热泵机组 | MAC230DRMLH，MAC230DRSLH | 额定制冷量：66kW 压缩机驱动功率：9kW 制冷剂：R22 制冷方式：风冷 实测EER:3.49 | GB19577-2004《冷水机组能效限定值及能源效率等级》 标准指标（2级能效）： COP:3.20 | 深圳麦克维尔空调有限公司 |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 执行标准 | 申报单位 |
| 2 | 模块式变频风冷热泵机组 | MAC230ERM5, MAC230ERS5 | 额定制冷量：66kW 压缩机驱动功率：18.4kW 制冷剂：R410A 制冷方式：风冷 实测EER:3.21 | GB19577-2004《冷水机组能效限定值及能源效率等级》 标准指标（2级能效）： COP:3.20 | 深圳麦克维尔空调有限公司 |
| 3 | 模块式风冷热泵机组 | MAC450DRM5, MAC450DRS5 | 额定制冷量：130kW 压缩机驱动功率：10.8kW 制冷剂：R410A 制冷方式：风冷 实测EER:3.23 | GB19577-2004《冷水机组能效限定值及能源效率等级》 标准指标（2级能效）： COP:3.20 | 深圳麦克维尔空调有限公司 |
| 4 | 模块式风冷热泵机组 | MAC340DRM5, MAC340DRS5 | 额定制冷量：100kW 压缩机驱动功率：21.6kW 制冷剂：R410A 制冷方式：风冷 实测EER:3.25 | GB19577-2004《冷水机组能效限定值及能源效率等级》 标准指标（2级能效）： COP:3.20 | 深圳麦克维尔空调有限公司 |
| 5 | 风冷冷水（热泵）机组 | MAC100DR5 | 额定制冷量：28.1kW 压缩机驱动功率：9.19kW 制冷剂：R410A 制冷方式：风冷 实测EER:3.04 | GB19577-2004《冷水机组能效限定值及能源效率等级》 标准指标（2级能效）： COP:3.00 | 深圳麦克维尔空调有限公司 |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 执行标准 | 申报单位 |
| 6 | 风冷冷水（热泵）机组 | MAC120DR5 | 额定制冷量：33.2kW 压缩机驱动功率：9.19kW 制冷剂：R410A 制冷方式：风冷 实测EER:3.10 | GB19577-2004《冷水机组能效限定值及能源效率等级》 标准指标（2级能效）： COP:3.00 | 深圳麦克维尔空调有限公司 |
| 7 | 风冷冷水（热泵）机组 | MAC150DR5 | 额定制冷量：41.5kW 压缩机驱动功率：13.5kW 制冷剂：R410A 制冷方式：风冷 实测EER:3.05 | GB19577-2004《冷水机组能效限定值及能源效率等级》 标准指标（2级能效）： COP:3.00 | 深圳麦克维尔空调有限公司 |
| 8 | 模块式风冷热泵机组 | MAC230DR5 | 额定制冷量：67kW 压缩机驱动功率：11.1kW 制冷剂：R410A 制冷方式：风冷 实测EER:3.27 | GB19577-2004《冷水机组能效限定值及能源效率等级》 标准指标（2级能效）： COP:3.20 | 深圳麦克维尔空调有限公司 |
| 9 | 模块式风冷冷水机组 | MAC450D5 | 额定制冷量：135kW 压缩机驱动功率：10.8kW 制冷剂：R410A 制冷方式：风冷 实测EER:3.25 | GB19577-2004《冷水机组能效限定值及能源效率等级》 标准指标（2级能效）： COP:3.20 | 深圳麦克维尔空调有限公司 |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 执行标准 | 申报单位 |
| 10 | 螺杆式水冷冷水机组 | CLLS450RDL1AK | 额定制冷量：450kW 压缩机驱动功率：91kW 制冷剂：R134a 制冷方式：水冷 实测EER:4.82 | GB19577-2004《冷水机组能效限定值及能源效率等级》 标准指标（2级能效）： COP:4.70 | 江苏春兰动力制造有限公司 |
| 11 | 板管蒸发冷却式螺杆机组 | WSCZ790PSX | 额定制冷量：795kW 压缩机驱动功率：161.3kW 制冷剂：R22 制冷方式：蒸发冷却式 实测EER:4.23 | GB19577-2004《冷水机组能效限定值及能源效率等级》 标准指标（2级能效）： COP:3.20 | 广州市华德工业有限公司 |
| 12 | 板管蒸发冷却式新风空调机组 | WLSZ160 | 额定制冷量：160kW 压缩机驱动功率：31.3kW 制冷剂：R22 制冷方式：蒸发冷却式 实测COP：4.52 | GB19577-2004《冷水机组能效限定值及能源效率等级》 标准指标（2级能效）： COP:3.20 | 广州市华德工业有限公司 |
| 13 | 冷水机组 | HLRD6Pd/NaA | 额定制冷量：6kW 压缩机驱动功率：1.8kW 制冷剂：R410A 制冷方式：风冷 实测COP：3.21 | GB19577-2004《冷水机组能效限定值及能源效率等级》 标准指标（2级能效）： COP:3.00 | 珠海格力电器股份有限公司 |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 执行标准 | 申报单位 |
| 14 | 冷水机组 | LSBLG525HE/Nb | 额定制冷量：525kW 压缩机驱动功率：85.7kW 制冷剂：R134a 制冷方式：水冷 实测COP：6.03 | GB19577-2004《冷水机组能效限定值及能源效率等级》 标准指标（2级能效）： COP:4.70 | 珠海格力电器股份有限公司 |
| 15 | 冷水机组 | LSBLG410HE/Nb | 额定制冷量：410kW 压缩机驱动功率：67kW 制冷剂：R134a 制冷方式：水冷 实测COP：6.06 | GB19577-2004《冷水机组能效限定值及能源效率等级》 标准指标（2级能效）： COP:4.70 | 珠海格力电器股份有限公司 |
| 16 | 冷水机组 | LSBLG490HE/Nb | 额定制冷量：490kW 压缩机驱动功率：80.4kW 制冷剂：R134a 制冷方式：水冷 实测COP：6.03 | GB19577-2004《冷水机组能效限定值及能源效率等级》 标准指标（2级能效）： COP:4.70 | 珠海格力电器股份有限公司 |
| 17 | 冷水机组 | LSBLG1060HE/Nb | 额定制冷量：1060kW 压缩机驱动功率：170kW 制冷剂：R134a 制冷方式：水冷 实测COP：6.19 | GB19577-2004《冷水机组能效限定值及能源效率等级》 标准指标（2级能效）： COP:5.10 | 珠海格力电器股份有限公司 |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 执行标准 | 申报单位 |
| 18 | 冷水机组 | LSBLG820HE/Nb | 额定制冷量：820kW 压缩机驱动功率：134kW 制冷剂：R134a 制冷方式：水冷 实测COP：6.11 | GB19577-2004《冷水机组能效限定值及能源效率等级》 标准指标（2级能效）： COP:5.10 | 珠海格力电器股份有限公司 |
| 19 | 冷水机组 | LSBLG600HE/Nb | 额定制冷量：600kW 压缩机驱动功率：99kW 制冷剂：R134a 制冷方式：水冷 实测COP：6.01 | GB19577-2004《冷水机组能效限定值及能源效率等级》 标准指标（2级能效）： COP:5.10 | 珠海格力电器股份有限公司 |
| 20 | 冷水机组 | LSBLX1000SVE | 额定制冷量：3516kW 压缩机驱动功率：496kW 制冷剂：R134a 制冷方式：水冷 实测COP：7.09 | GB19577-2004《冷水机组能效限定值及能源效率等级》 标准指标（2级能效）： COP:5.60 | 珠海格力电器股份有限公司 |
| 21 | 冷水机组 | LSBLX900SVE | 额定制冷量：3164kW 压缩机驱动功率：451kW 制冷剂：R134a 制冷方式：水冷 实测COP：7.02 | GB19577-2004《冷水机组能效限定值及能源效率等级》 标准指标（2级能效）： COP:5.60 | 珠海格力电器股份有限公司 |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 执行标准 | 申报单位 |
| 22 | 冷水机组 | LSBLX800SVE | 额定制冷量：2813kW 压缩机驱动功率：409kW 制冷剂：R134a 制冷方式：水冷 实测COP：6.88 | GB19577-2004《冷水机组能效限定值及能源效率等级》 标准指标（2级能效）： COP:5.60 | 珠海格力电器股份有限公司 |
| 23 | 冷水机组 | LSBLX750SVE | 额定制冷量：2637kW 压缩机驱动功率：377kW 制冷剂：R134a 制冷方式：水冷 实测COP：6.99 | GB19577-2004《冷水机组能效限定值及能源效率等级》 标准指标（2级能效）： COP:5.60 | 珠海格力电器股份有限公司 |
| 24 | 风冷模块式冷水机组 | AASH-035D3A、 AASH-070D3A、 AASH-135D3A | 额定制冷量：32.5kW、66.5kW、133kW 压缩机驱动功率：10.2kW、19.9kW、39.8kW 制冷剂：R410A 制冷方式：风冷 实测EER：3.15、3.20、3.32 | GB19577-2004《冷水机组能效限定值及能源效率等级》 标准指标（2级能效）： COP:3.00、3.20 | 博世热力技术（山东）有限公司 |
| 25 | 水冷螺杆冷水机组 | WLWC-520C3A、WLWC1070C3A、 WLWC-1310C3B | 额定制冷量：515kW、1069kW、1307kW 压缩机驱动功率：106.8kW、209kW、232.9kW 制冷剂：R134a 制冷方式：水冷 实测EER：4.71、5.11、5.60 | GB19577-2004《冷水机组能效限定值及能源效率等级》 标准指标（2级能效）： COP:4.70、5.10、5.60 | 博世热力技术（山东）有限公司 |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 执行标准 | 申报单位 |
| 7.3 多联式空调（热泵） |
| 1 | 变频多联式空调机组 | MDS030DR5-A | 额定制冷量：8kW 压缩机驱动功率：2.46kW 制冷剂：R410A 制冷方式：风冷 实测IPLV(C）：4.40 | GB21454-2008《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》 标准指标（2级能效）： IPLV(C）：3.40 | 深圳麦克维尔空调有限公司 |
| 2 | 变频多联式空调机组 | MDS040DR5-A | 额定制冷量：11.2kW 压缩机驱动功率：2.4kW 制冷剂：R410A 制冷方式：风冷 实测IPLV(C）：4.10 | GB21454-2008《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》 标准指标（2级能效）： IPLV(C）：3.40 | 深圳麦克维尔空调有限公司 |
| 3 | 变频多联式空调机组 | MDS050DR5-A | 额定制冷量：14kW 压缩机驱动功率：4.22kW 制冷剂：R410A 制冷方式：风冷 实测IPLV(C）：4.40 | GB21454-2008《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》 标准指标（2级能效）： IPLV(C）：3.40 | 深圳麦克维尔空调有限公司 |
| 4 | 变频多联式空调机组 | MDS050DR5-F | 额定制冷量：14kW 压缩机驱动功率：4.22kW 制冷剂：R410A 制冷方式：风冷 实测IPLV(C）：4.45 | GB21454-2008《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》 标准指标（2级能效）： IPLV(C）：3.40 | 深圳麦克维尔空调有限公司 |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 执行标准 | 申报单位 |
| 5 | 变频多联式空调机组 | MDS060DR5-A | 额定制冷量：15.5kW 压缩机驱动功率：2.46kW 制冷剂：R410A 制冷方式：风冷 实测IPLV(C）：4.30 | GB21454-2008《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》 标准指标（2级能效）： IPLV(C）：3.40 | 深圳麦克维尔空调有限公司 |
| 6 | 变频多联式空调机组 | MDS060DR5-F | 额定制冷量：16kW 压缩机驱动功率：4.22kW 制冷剂：R410A 制冷方式：风冷 实测IPLV(C）：4.65 | GB21454-2008《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》 标准指标（2级能效）： IPLV(C）：3.40 | 深圳麦克维尔空调有限公司 |
| 7 | 变频多联式空调机组 | MDS070DR5-F | 额定制冷量：20kW 压缩机驱动功率：5.2kW 制冷剂：R410A 制冷方式：风冷 实测IPLV(C）：4.35 | GB21454-2008《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》 标准指标（2级能效）： IPLV(C）：3.40 | 深圳麦克维尔空调有限公司 |
| 8 | 变频多联式空调机组 | MDS080DR5-F | 额定制冷量：22.4kW 压缩机驱动功率：5.2kW 制冷剂：R410A 制冷方式：风冷 实测IPLV(C）：4.35 | GB21454-2008《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》 标准指标（2级能效）： IPLV(C）：3.40 | 深圳麦克维尔空调有限公司 |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 执行标准 | 申报单位 |
| 9 | 变频多联式空调机组 | MDS080DR5 | 额定制冷量：24.5kW 压缩机驱动功率：5.2kW 制冷剂：R410A 制冷方式：风冷 实测IPLV(C）：6.50 | GB21454-2008《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》 标准指标（2级能效）： IPLV(C）：3.40 | 深圳麦克维尔空调有限公司 |
| 10 | 变频多联式空调机组 | MDS100DR5 | 额定制冷量：28kW 压缩机驱动功率：5.2kW 制冷剂：R410A 制冷方式：风冷 实测IPLV(C）：6.40 | GB21454-2008《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》 标准指标（2级能效）： IPLV(C）：3.40 | 深圳麦克维尔空调有限公司 |
| 11 | 变频多联式空调机组 | MDS120DR5 | 额定制冷量：33.6kW 压缩机驱动功率：9kW 制冷剂：R410A 制冷方式：风冷 实测IPLV(C）：6.25 | GB21454-2008《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》 标准指标（2级能效）： IPLV(C）：3.35 | 深圳麦克维尔空调有限公司 |
| 12 | 变频多联式空调机组 | MDS140DR5 | 额定制冷量：40kW 压缩机驱动功率：14.4kW 制冷剂：R410A 制冷方式：风冷 实测IPLV(C）：5.90 | GB21454-2008《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》 标准指标（2级能效）： IPLV(C）：3.35 | 深圳麦克维尔空调有限公司 |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 执行标准 | 申报单位 |
| 13 | 变频多联式空调机组 | MDS160DR5 | 额定制冷量：45kW 压缩机驱动功率：14.4kW 制冷剂：R410A 制冷方式：风冷 实测IPLV(C）：5.80 | GB21454-2008《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》 标准指标（2级能效）： IPLV(C）：3.35 | 深圳麦克维尔空调有限公司 |
| 14 | 变频多联式空调机组 | MDS180DR5 | 额定制冷量：50.4kW 压缩机驱动功率：16.4kW 制冷剂：R410A 制冷方式：风冷 实测IPLV(C）：5.45 | GB21454-2008《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》 标准指标（2级能效）： IPLV(C）：3.35 | 深圳麦克维尔空调有限公司 |
| 15 | 变频多联式空调机组 | MDS200DR5 | 额定制冷量：56kW 压缩机驱动功率：19.8kW 制冷剂：R410A 制冷方式：风冷 实测IPLV(C）：6.00 | GB21454-2008《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》 标准指标（2级能效）： IPLV(C）：3.35 | 深圳麦克维尔空调有限公司 |
| 16 | 变频多联式空调机组 | MDS220DR5 | 额定制冷量：61.6kW 压缩机驱动功率：19.8kW 制冷剂：R410A 制冷方式：风冷 实测IPLV(C）：5.75 | GB21454-2008《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》 标准指标（2级能效）： IPLV(C）：3.35 | 深圳麦克维尔空调有限公司 |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 执行标准 | 申报单位 |
| 17 | 变频多联式空调机组 | MDS240DR5 | 额定制冷量：68kW 压缩机驱动功率：21kW 制冷剂：R410A 制冷方式：风冷 实测IPLV(C）：5.45 | GB21454-2008《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》 标准指标（2级能效）： IPLV(C）：3.35 | 深圳麦克维尔空调有限公司 |
| 18 | 多联式空调（热泵）机组 | GMV-H120WL/B | 额定制冷量：12kW 压缩机驱动功率：2.7kW 制冷剂：R410A 制冷方式：风冷 实测IPLV(C）：6.55 | GB21454-2008《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》 标准指标（2级能效）： IPLV(C）：3.40 | 深圳麦克维尔空调有限公司 |
| 19 | 多联式空调（热泵）机组 | GMV-224WM/B | 额定制冷量：22.4kW 压缩机驱动功率：5.15kW 制冷剂：R410A 制冷方式：风冷 实测IPLV(C）：7.45 | GB21454-2008《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》 标准指标（2级能效）： IPLV(C）：3.40 | 深圳麦克维尔空调有限公司 |
| 20 | 多联式空调（热泵）机组 | GMV-252WM/B | 额定制冷量：25.2kW 压缩机驱动功率：5.93kW 制冷剂：R410A 制冷方式：风冷 实测IPLV(C）：7.40 | GB21454-2008《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》 标准指标（2级能效）： IPLV(C）：3.40 | 珠海格力电器股份有限公司 |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 执行标准 | 申报单位 |
| 21 | 多联式空调（热泵）机组 | GMV-280WM/A | 额定制冷量：28kW 压缩机驱动功率：7.15kW 制冷剂：R410A 制冷方式：风冷 实测IPLV(C）：7.35 | GB21454-2008《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》 标准指标（2级能效）： IPLV(C）：3.40 | 珠海格力电器股份有限公司 |
| 22 | 多联式空调（热泵）机组 | GMV-400WM/B | 额定制冷量：40kW 压缩机驱动功率：10.61kW 制冷剂：R410A 制冷方式：风冷 实测IPLV(C）：7.10 | GB21454-2008《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》 标准指标（2级能效）： IPLV(C）：3.35 | 珠海格力电器股份有限公司 |
| 23 | 多联式空调（热泵）机组 | GMV-785W/A | 额定制冷量：78.5kW 压缩机驱动功率：24.4kW 制冷剂：R410A 制冷方式：风冷 实测IPLV(C）：6.45 | GB21454-2008《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》 标准指标（2级能效）： IPLV(C）：3.35 | 珠海格力电器股份有限公司 |
| 24 | 多联式空调（热泵）机组 | GMV-335WM/B | 额定制冷量：33.5kW 压缩机驱动功率：8.4kW 制冷剂：R410A 制冷方式：风冷 实测IPLV(C）：7.25 | GB21454-2008《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》 标准指标（2级能效）： IPLV(C）：3.35 | 珠海格力电器股份有限公司 |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 执行标准 | 申报单位 |
| 25 | 多联式空调（热泵）机组 | GMV-900W/A | 额定制冷量：90kW 压缩机驱动功率：27.7kW 制冷剂：R410A 制冷方式：风冷 实测IPLV(C）：6.25 | GB21454-2008《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》 标准指标（2级能效）： IPLV(C）：3.30 | 珠海格力电器股份有限公司 |

## 八、塑料机械

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 执行标准 | 申报单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 注塑机 |
| 1 | 全电动塑料注射成型机 | VEⅡ系列（VE400Ⅱ、VE600Ⅱ、VE900Ⅱ、VE1200Ⅱ、VE1500Ⅱ、VE1900Ⅱ、VE2300Ⅱ、VE3000Ⅱ、VE3600Ⅱ、VE4500Ⅱ、VE5500Ⅱ、VE6500Ⅱ、VE10800Ⅱ） | 锁模力：400～10800KN 理论注射容积58*103～1860*103mm3 注射压力：180～220MPa 实测能效值: 0.27～0.51kW·h/kg | 标准名称：GB/T30200-2013《橡胶塑料注射成型机能耗检测方法》 标准指标 ： 额定锁模力/KN 节能评价值（kW.h/kg） ≤1000 ≤0.7 ＞1000～10000 ≤0.55 >10000 ≤0.4 | 宁波长飞亚塑料机械制造有限公司 |
| 2 | 注塑机 | POTENZA系列/FORZA系列 | 锁模力：600～33000KN 理论注射容积68*103～22017*103mm3 注射压力：14～17.5MPa 实测能效0.32～0.55kW·h/kg | 标准名称：GB/T30200-2013《橡胶塑料注射成型机能耗检测方法》 标准指标 ： 额定锁模力/KN 节能评价值（kW.h/kg） ≤1000 ≤0.7 ＞1000～10000 ≤0.55 >10000 ≤0.4 | 力劲科技集团、宁波力劲机械有限公司 |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 执行标准 | 申报单位 |
| 3 | 伺服节能塑料注射成型机 | MAⅡ系列（MA600Ⅱ、MA900Ⅱ、MA1200Ⅱ、MA1600Ⅱ、MA2000Ⅱ、MA2500Ⅱ、MA2800Ⅱ、MA3200Ⅱ、MA3800Ⅱ、MA4700Ⅱ、MA5300Ⅱ、MA6000Ⅱ、M70000Ⅱ、MA8000Ⅱ、MA9000Ⅱ、MA10000Ⅱ、MA12000Ⅱ、MA13000Ⅱ、MA14000Ⅱ、MA16000Ⅱ、MA18500Ⅱ、MA21000Ⅱ、MA24000Ⅱ、MAⅡ28000、MA33000Ⅱ） | 锁模力：800～45000KN 理论注射容积154～66234cm3 注射压力：150～184MPa 实测能效0.33～0.40kW·h/kg | 标准名称：GB/T30200-2013《橡胶塑料注射成型机能耗检测方法》 标准指标 ： 额定锁模力/KN 节能评价值（kW.h/kg） ≤1000 ≤0.7 ＞1000～10000 ≤0.55 >10000 ≤0.4 | 海天塑机集团有限公司 |
| 4 | 注塑机 | BS120-Ⅲ、BS150-Ⅲ、BS200-Ⅲ、BS260-Ⅲ、BS320-Ⅲ、BS400-Ⅲ、BS500-Ⅲ、BS560-Ⅲ、BS650-Ⅲ、BS800-Ⅲ、BS1000-Ⅲ、BS1300-Ⅲ、BS1600-Ⅲ、BS1800-Ⅲ. | 锁模力：600～18000KN 理论注射容积：68～12370cm3 注射压力：118～235MPa 实测能效：0.34kW·h/kg～0.40kW·h/kg | 标准名称：GB/T30200-2013《橡胶塑料注射成型机能耗检测方法》 标准指标 ： 额定锁模力/KN 节能评价值（kW.h/kg） ≤1000 ≤0.7 ＞1000～10000 ≤0.55 >10000 ≤0.4 | 博创智能装备股份有限公司 |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 执行标准 | 申报单位 |
| 5 | 塑料注射成型机 | Si-50Vcs | 锁模力：500KN 理论注射容积：90*103mm3 注射压力：181.3MPa 实测能效值：0.33kW·h/kg | 标准名称：GB/T30200-2013《橡胶塑料注射成型机能耗检测方法》 标准指标 ： 额定锁模力/KN 节能评价值（kW.h/kg） ≤1000 ≤0.7 ＞1000～10000 ≤0.55 >10000 ≤0.4 | 东洋机械（常熟）有限公司 |
| 6 | 塑料注射成型机 | Si-100Vcs | 锁模力：1000KN 理论注射容积：90*103mm3 注射压力：181.3MPa 实测能效值：0.38kW·h/kg | 标准名称：GB/T30200-2013《橡胶塑料注射成型机能耗检测方法》 标准指标 ： 额定锁模力/KN 节能评价值（kW.h/kg） ≤1000 ≤0.7 ＞1000～10000 ≤0.55 >10000 ≤0.4 | 东洋机械（常熟）有限公司 |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 执行标准 | 申报单位 |
| 7 | 塑料注射成型机 | Si-130Vcs | 锁模力：1300KN 理论注射容积：201*103mm3 注射压力：161.7MPa 实测能效值：0.34kW·h/kg | 标准名称：GB/T30200-2013《橡胶塑料注射成型机能耗检测方法》 标准指标 ： 额定锁模力/KN 节能评价值（kW.h/kg） ≤1000 ≤0.7 ＞1000～10000 ≤0.55 >10000 ≤0.4 | 东洋机械（常熟）有限公司 |
| 8 | 塑料注射成型机 | Si-180Vcs | 锁模力：1800KN 理论注射容积：266*103mm3 注射压力：166.6MPa 实测能效值：0.26kW·h/kg | 标准名称：GB/T30200-2013《橡胶塑料注射成型机能耗检测方法》 标准指标 ： 额定锁模力/KN 节能评价值（kW.h/kg） ≤1000 ≤0.7 ＞1000～10000 ≤0.55 >10000 ≤0.4 | 东洋机械（常熟）有限公司 |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 执行标准 | 申报单位 |
| 9 | 塑料注射成型机 | Si-230Vcs | 锁模力：2300KN 理论注射容积：266*103mm3 注射压力：166.6MPa 实测能效值：0.29kW·h/kg | 标准名称：GB/T30200-2013《橡胶塑料注射成型机能耗检测方法》 标准指标 ： 额定锁模力/KN 节能评价值（kW.h/kg） ≤1000 ≤0.7 ＞1000～10000 ≤0.55 >10000 ≤0.4 | 东洋机械（常熟）有限公司 |
| 10 | 纯二板式塑料注射成型机 | JUⅡ系列（JU7500Ⅱ、JU9000Ⅱ、JU10800Ⅱ、JU12000Ⅱ、JU13000Ⅱ、JU14000Ⅱ、JU16000Ⅱ、JU18500Ⅱ、JU21000Ⅱ、JU24000Ⅱ、JU28000Ⅱ、JU33000Ⅱ、JU40000Ⅱ） | 锁模力：7500～40000KN 理论注射容积4467*103～80170*103mm3 注射压力：17.5MPa 实测能效0.33～0.40kW·h/kg | 标准名称：GB/T30200-2013《橡胶塑料注射成型机能耗检测方法》 标准指标 ： 额定锁模力/KN 节能评价值（kW.h/kg） ≤1000 ≤0.7 ＞1000～10000 ≤0.55 >10000 ≤0.4 | 海天塑机集团有限公司 |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 执行标准 | 申报单位 |
| 11 | 纯二板式塑料注射成型机 | BU600、BU800、BU1000、BU1200、BU1500、BU1800、BU2200 | 锁模力：6000～22000KN 理论注射容积：2554*103～18900*103mm3 注射压力：156～163MPa 实测能效：0.40kW·h/kg | 标准名称：GB/T30200-2013《橡胶塑料注射成型机能耗检测方法》 标准指标 ： 额定锁模力/KN 节能评价值（kW.h/kg） ≤1000 ≤0.7 ＞1000～10000 ≤0.55 >10000 ≤0.4 | 博创智能装备股份有限公司 |
| 12 | SVP/3系列第三代伺服驱动注塑机 | EM80-SVP/3、EM120-SVP/3、EM150-SVP/3、EM180-SVP/3、EM220-SVP/3、EM260-SVP/3、EM320-SVP/3、EM400-SVP/3、EM480-SVP/3、EM560-SVP/3 | 锁模力：800～5600KN 理论注射容积221*103～2164*103mm3 注射压力：169MPa（EM260-SVP/3） 实测能效0.32kW·h/kg～0.40kW·h/kg | 标准名称：GB/T30200-2013《橡胶塑料注射成型机能耗检测方法》 标准指标 ： 额定锁模力/KN 节能评价值（kW.h/kg） ≤1000 ≤0.7 ＞1000～10000 ≤0.55 >10000 ≤0.4 | 佛山市顺德区震德塑料机械有限公司 |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 执行标准 | 申报单位 |
| 13 | 梦想DH 系列纯二板塑料注射成型机 | (DH850、DH1200、DH1400、DH1700、DH2100、DH2700、DH3000) | 锁模力：850～30256KN 理论注射容积1571～15864cm3 注射压力：75～152.4MPa 实测能效0.26～0.39kW·h/kg | 标准名称：GB/T30200-2013《橡胶塑料注射成型机能耗检测方法》 标准指标 ： 额定锁模力/KN 节能评价值（kW.h/kg） ≤1000 ≤0.7 ＞1000～10000 ≤0.55 >10000 ≤0.4 | 泰瑞机器股份有限公司 |
| 14 | 注塑机 | PAC200 | 锁模力：2000KN 理论注射容积：219*103mm3 额定系统压力：17.5MPa 实测能效值：0.40kW·h/kg | 标准名称：GB/T30200-2013《橡胶塑料注射成型机能耗检测方法》 标准指标 ： 额定锁模力/KN 节能评价值（kW.h/kg） ≤1000 ≤0.7 ＞1000～10000 ≤0.55 >10000 ≤0.4 | 广东伊之密高速包装系统有限公司 |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 执行标准 | 申报单位 |
| 15 | 注塑机 | PAC250 | 锁模力：2500KN 理论注射容积：441*103mm3 额定系统压力：17.5MPa 实测能效值：0.38kW·h/kg | 标准名称：GB/T30200-2013《橡胶塑料注射成型机能耗检测方法》 标准指标 ： 额定锁模力/KN 节能评价值（kW.h/kg） ≤1000 ≤0.7 ＞1000～10000 ≤0.55 >10000 ≤0.4 | 广东伊之密高速包装系统有限公司 |
| 16 | 注塑机 | PAC300 | 锁模力：3000KN 理论注射容积：763*103mm3 额定系统压力：17.5MPa 实测能效值：0.39kW·h/kg | 标准名称：GB/T30200-2013《橡胶塑料注射成型机能耗检测方法》 标准指标 ： 额定锁模力/KN 节能评价值（kW.h/kg） ≤1000 ≤0.7 ＞1000～10000 ≤0.55 >10000 ≤0.4 | 广东伊之密高速包装系统有限公司 |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 执行标准 | 申报单位 |
| 17 | 注塑机 | PAC350 | 锁模力：3550KN 理论注射容积：763*103mm3 额定系统压力：17.5MPa 实测能效值：0.39kW·h/kg | 标准名称：GB/T30200-2013《橡胶塑料注射成型机能耗检测方法》 标准指标 ： 额定锁模力/KN 节能评价值（kW.h/kg） ≤1000 ≤0.7 ＞1000～10000 ≤0.55 >10000 ≤0.4 | 广东伊之密高速包装系统有限公司 |
| 18 | 注塑机 | UN90A5 | 锁模力：926KN 理论注射容积：61.31cm3 注射压力：75MPa 实测能效值：0.39kW·h/kg | 标准名称：GB/T30200-2013《橡胶塑料注射成型机能耗检测方法》 标准指标 ： 额定锁模力/KN 节能评价值（kW.h/kg） ≤1000 ≤0.7 ＞1000～10000 ≤0.55 >10000 ≤0.4 | 广东伊之密精密机械股份有限公司 |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 执行标准 | 申报单位 |
| 19 | 注塑机 | UN160A5 | 锁模力：1650KN 理论注射容积：370.9cm3 注射压力：75MPa 实测能效值：0.38kW·h/kg | 标准名称：GB/T30200-2013《橡胶塑料注射成型机能耗检测方法》 标准指标 ： 额定锁模力/KN 节能评价值（kW.h/kg） ≤1000 ≤0.7 ＞1000～10000 ≤0.55 >10000 ≤0.4 | 广东伊之密精密机械股份有限公司 |
| 20 | 注塑机 | UN260A5 | 锁模力：2650KN 理论注射容积：749.3cm3 注射压力：75MPa 实测能效值：0.35kW·h/kg | 标准名称：GB/T30200-2013《橡胶塑料注射成型机能耗检测方法》 标准指标 ： 额定锁模力/KN 节能评价值（kW.h/kg） ≤1000 ≤0.7 ＞1000～10000 ≤0.55 >10000 ≤0.4 | 广东伊之密精密机械股份有限公司 |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 执行标准 | 申报单位 |
| 21 | 注塑机 | UN400A5 | 锁模力：4060KN 理论注射容积：1497cm3 注射压力：75MPa 实测能效值：0.33kW·h/kg | 标准名称：GB/T30200-2013《橡胶塑料注射成型机能耗检测方法》 标准指标 ： 额定锁模力/KN 节能评价值（kW.h/kg） ≤1000 ≤0.7 ＞1000～10000 ≤0.55 >10000 ≤0.4 | 广东伊之密精密机械股份有限公司 |

## 九、泵

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 执行标准 | 申报单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1 清水离心泵 |
| 1 | 单级双吸离心泵 | 200S-63 | 额定流量:288 m3/h 额定扬程:62.5m 工作压力:1.6Mpa 工作温度: ≤105℃ 转速:2950r/min 效率:85.21% | GB19762-2007《清水离心泵能效限定值及节能评价值》 标准指标： 效率 2级≥82.5% | 山东双轮股份有限公司 |
| 2 | 单级双吸离心泵 | 200S-95 | 额定流量:234 m3/h 额定扬程:93.5m 工作压力:1.6Mpa 工作温度: ≤105℃ 转速:2950r/min 效率:78.27% | GB19762-2007《清水离心泵能效限定值及节能评价值》 标准指标： 效率 2级≥77% | 山东双轮股份有限公司 |
| 3 | 单级双吸离心泵 | 350S-26 | 额定流量:1260 m3/h 额定扬程:26m 工作压力:1.6Mpa 工作温度: ≤105℃ 转速:1450r/min 效率:89.56% | GB19762-2007《清水离心泵能效限定值及节能评价值》 标准指标： 效率 2级≥87.3% | 山东双轮股份有限公司 |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 执行标准 | 申报单位 |
| 4 | 单级双吸离心泵 | 600S-100ATJ | 额定流量:3170 m3/h 额定扬程:100m 工作压力:2.5Mpa 工作温度: ≤105℃ 转速:980r/min 效率:84% | GB19762-2007《清水离心泵能效限定值及节能评价值》 标准指标： 效率 2级≥82% | 山东双轮股份有限公司 |
| 5 | BGF型清水离心泵 | BGF8-2 | 额定流量:8 m3/h 额定扬程:18m 工作温度：0-40℃ 转速:2900r/min 效率:58.5% | GB19762-2007《清水离心泵能效限定值及节能评价值》 标准指标： 效率 2级≥58.4% | 广州白云泵业集团有限公司 |
| 6 | BGF型清水离心泵 | BGF32-40 | 额定流量:32 m3/h 额定扬程:53m 工作温度：0-40℃ 转速:2900r/min 效率:68.5% | GB19762-2007《清水离心泵能效限定值及节能评价值》 标准指标： 效率 2级≥68.2% | 广州白云泵业集团有限公司 |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 执行标准 | 申报单位 |
| 7 | BKT系列清水离心泵 | BKT80-50-250 | 额定流量:25 m3/h 额定扬程:20m 工作温度：0-40℃ 转速:1480r/min 效率:61.5% | GB19762-2007《清水离心泵能效限定值及节能评价值》 标准指标： 效率 2级≥61.4% | 广州白云泵业集团有限公司 |
| 8 | BKT系列清水离心泵 | BKT250-200-500 | 额定流量:630 m3/h 额定扬程:76m 工作温度：0-40℃ 转速:1480r/min 效率:83% | GB19762-2007《清水离心泵能效限定值及节能评价值》 标准指标： 效率 2级≥82.5% | 广州白云泵业集团有限公司 |
| 9 | BKT系列清水离心泵 | BKT350-300-400 | 额定流量:1260 m3/h 额定扬程:44m 工作温度：0-40℃ 转速:1480r/min 效率:87.5% | GB19762-2007《清水离心泵能效限定值及节能评价值》 标准指标： 效率 2级≥87.2% | 广州白云泵业集团有限公司 |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 执行标准 | 申报单位 |
| 10 | BOS系列清水离心泵 | BOS200-670（I） | 额定流量:624 m3/h 额定扬程:132m 工作温度：0-40℃ 转速:1450r/min 效率:71.5% | GB19762-2007《清水离心泵能效限定值及节能评价值》 标准指标： 效率 2级≥71% | 广州白云泵业集团有限公司 |
| 11 | BOS系列清水离心泵 | BOS700-780（I） | 额定流量:6200 m3/h 额定扬程:64m 工作温度：0-40℃ 转速:990r/min 效率:90.4% | GB19762-2007《清水离心泵能效限定值及节能评价值》 标准指标： 效率 2级≥90.3% | 广州白云泵业集团有限公司 |
| 12 | BOS系列清水离心泵 | BOS900-880 | 额定流量:11580 m3/h 额定扬程:24m 工作温度：0-40℃ 转速:590r/min 效率:90.1% | GB19762-2007《清水离心泵能效限定值及节能评价值》 标准指标： 效率 2级≥90.0% | 广州白云泵业集团有限公司 |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 执行标准 | 申报单位 |
| 13 | BYG系列清水离心泵 | BYG15-80 | 额定流量:1.5 m3/h 额定扬程:8m 工作温度：0-40℃ 转速:2800r/min 效率:35.0% | GB19762-2007《清水离心泵能效限定值及节能评价值》 标准指标： 效率 2级≥34.8% | 广州白云泵业集团有限公司 |
| 14 | BYG系列清水离心泵 | BYGD125-315 | 额定流量:100 m3/h 额定扬程:32m 工作温度：0-40℃ 转速:1450r/min 效率:74.5% | GB19762-2007《清水离心泵能效限定值及节能评价值》 标准指标： 效率 2级≥74.1% | 广州白云泵业集团有限公司 |
| 15 | BYG系列清水离心泵 | BYG150-350 | 额定流量:200 m3/h 额定扬程:150m 工作温度：0-40℃ 转速:2900r/min 效率:75.0% | GB19762-2007《清水离心泵能效限定值及节能评价值》 标准指标： 效率 2级≥74.8% | 广州白云泵业集团有限公司 |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 执行标准 | 申报单位 |
| 16 | 双吸泵 | DFSS350-13/4 | 额定流量:1300 m3/h 额定扬程:45m 工作温度：常温 转速:1480r/min 效率:88.23% | GB19762-2007《清水离心泵能效限定值及节能评价值》 标准指标： 效率 2级≥87.2% | 广州白云泵业集团有限公司 |
| 17 | 单级离心泵 | XA65/20 | 额定流量:110m3/h 额定扬程:57m 工作温度：常温 转速:2900r/min 效率:82.28% | GB19762-2007《清水离心泵能效限定值及节能评价值》 标准指标： 效率 2级≥78.2% | 广州白云泵业集团有限公司 |
| 18 | 多级离心泵 | D85-45×4 | 额定流量:85m3/h 额定扬程:180m 工作温度：常温 转速:2950r/min 效率:74.81% | GB19762-2007《清水离心泵能效限定值及节能评价值》 标准指标： 效率 2级≥72.4% | 上海东方泵业(集团)有限公司 |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 执行标准 | 申报单位 |
| 19 | 多级离心泵 | DG12-25×4 | 额定流量:12.5m3/h 额定扬程:100m 工作温度：常温 转速:2900r/min 效率:57.37% | GB19762-2007《清水离心泵能效限定值及节能评价值》 标准指标： 效率 2级≥53.5% | 上海东方泵业(集团)有限公司 |
| 20 | 卧式离心泵 | DFW200-315/4/55 | 额定流量:400m3/h 额定扬程:32m 工作温度：常温 转速:1480r/min 效率:85.9% | GB19762-2007《清水离心泵能效限定值及节能评价值》 标准指标： 效率 2级≥84% | 上海东方泵业(集团)有限公司 |
| 21 | 管道泵 | DFG65-160/2/4 | 额定流量:25m3/h 额定扬程:32m 工作温度：常温 转速:2900r/min 效率:67.61% | GB19762-2007《清水离心泵能效限定值及节能评价值》 标准指标： 效率 2级≥66.8% | 上海东方泵业(集团)有限公司 |
| 22 | 轻型立式多级离心泵 | CDLF42-40 | 额定流量:42m3/h 额定扬程:81m 工作温度：-15℃-120℃ 转速:2900r/min 效率:76.15% | GB19762-2007《清水离心泵能效限定值及节能评价值》 标准指标： 效率 2级≥69.8% | 南方泵业股份有限公司 |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 执行标准 | 申报单位 |
| 23 | 轻型立式多级离心泵 | CDLF150-30 | 额定流量:150m3/h 额定扬程:63m 工作温度：-15℃-120℃ 转速:2950r/min 效率:76.01% | GB19762-2007《清水离心泵能效限定值及节能评价值》 标准指标： 效率 2级≥75.8% | 南方泵业股份有限公司 |
| 24 | 不锈钢卧式单级离心泵 | ZS80-65-160/15.0 | 额定流量:100m3/h 额定扬程:36m 工作温度：-20℃-100℃ 转速:2950r/min 效率:81.36% | GB19762-2007《清水离心泵能效限定值及节能评价值》 标准指标： 效率 2级≥80.0% | 南方泵业股份有限公司 |
| 25 | 管道循环泵 | TD65-15Y/2 | 额定流量:21.5m3/h 额定扬程:15m 工作温度：-15℃-110℃ 转速:2900r/min 效率:72.33% | GB19762-2007《清水离心泵能效限定值及节能评价值》 标准指标： 效率 2级≥71.3% | 南方泵业股份有限公司 |
| 26 | 管道循环泵 | TD250-16Y/4 | 额定流量:375 m3/h 额定扬程:16m 工作温度：-15℃-110℃ 转速:1480r/min 效率:84.66% | GB19762-2007《清水离心泵能效限定值及节能评价值》 标准指标： 效率 2级≥83.3% | 南方泵业股份有限公司 |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 执行标准 | 申报单位 |
| 27 | 单级双吸中开式离心泵 | NSC125-80-350 | 额定流量:118 m3/h 额定扬程:39.4m 工作温度：0℃-80℃ 转速:1450r/min 效率:77.29% | GB19762-2007《清水离心泵能效限定值及节能评价值》 标准指标： 效率 2级≥77.0% | 南方泵业股份有限公司 |
| 28 | 单级双吸中开式离心泵 | NSC300-250-390 | 额定流量:1094 m3/h 额定扬程:43m 工作温度：0℃-80℃ 转速:1450r/min 效率:87.25% | GB19762-2007《清水离心泵能效限定值及节能评价值》 标准指标： 效率 2级≥87.0% | 南方泵业股份有限公司 |
| 29 | 清水离心泵 | HS(V)型系列 (6390-16236) | 额定流量: 6390 -16236m3/h 额定扬程:27.2-100m 工作温度：常温 转速:490r/min 效率: 90%(6390 m3/h) 92%(16236 m3/h) | GB19762-2007《清水离心泵能效限定值及节能评价值》 标准指标： 效率 2级≥89.6%(6390 m3/h) 2级≥90.0%(16236 m3/h) | 安徽三联泵业股份有限公司 |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 执行标准 | 申报单位 |
| 30 | 立式多级 离心泵 | CR120-4-1 A-F-A-E-HQQE | 额定流量:120m3/h 额定扬程:82.4m 工作温度：-30℃-120℃ 转速:2957r/min 效率:76.42% | GB19762-2007《清水离心泵能效限定值及节能评价值》 标准指标： 效率 2级≥74.9% | 格兰富水泵（苏州）有限公司 |
| 31 | 多级离心泵 | MD280-43×7（P） | 额定流量:280m3/h 额定扬程:301m 工作温度：0℃-80℃ 转速:1480r/min 效率:79.0% | GB19762-2007《清水离心泵能效限定值及节能评价值》 标准指标： 效率 2级≥77.8% | 湖北三峡泵业有限公司 |
| 9.2 化工和石油化工离心泵 |
| 1 | 离心耐腐蚀泵 | HTH100-65-250 | 额定流量:100m3/h 额定扬程:80m 工作温度：-20-180℃ 转速:2900r/min 效率:69.19% | 全国泵标准化技术委员会制定的《化工和石油化工离心泵能效限定值及节能评价值》 标准指标： 效率 2级≥69.0% | 江苏海天泵阀制造有限公司 |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 执行标准 | 申报单位 |
| 9.3 水环真空泵 |
| 1 | 水环真空泵 | 2BEC42 | 气量:5530.34 m3/h 轴功率:111kW 工作压力:400hPa 效率:49.46% | ZTXB063.001-2015《水环真空泵能效限定值及能效等级》 标准指标： 效率 2级≥41% | 淄博水环真空泵厂有限公司 |
| 2 | 水环真空泵 | 2BEC52 | 气量:10323.26 m3/h 轴功率:207kW 工作压力:400hPa 效率:50.54% | ZTXB063.001-2015《水环真空泵能效限定值及能效等级》 标准指标： 效率 2级≥43.5% | 淄博水环真空泵厂有限公司 |

## 十、干燥设备

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 执行标准 | 申报单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1 转筒干燥机 |
| 1 | 蒸汽回转式干燥机 | GZJZ2.4-100 | 筒体容积:63-80m3/h 换热面积:400-500m2 热效率:82.4% | ZTXB093.001-2015《干燥机能效限定值及能效等级（Ⅲ）》 标准指标： 热效率 2级≥70% | 山东天力干燥股份有限公司 |
| 10.2 干流化床燥机 |
| 2 | 内加热流化床干燥机 | GLWN-200X100 | 换热面积:20m2 干燥温度：100-150kg/（m2.h） 热效率:81.4% | ZTXB093.001-2015《干燥机能效限定值及能效等级（Ⅲ）》 标准指标： 热效率 2级≥70% | 山东天力干燥股份有限公司 |

## 十一、热处理设备

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 执行标准 | 申报单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1 热处理设备 |
| 1 | 连续式无料筐铝合金轮毂热处理生产线 | CW-120-Q-3 | 额定工作温度：650℃ 炉温均匀性: ≦±5℃ 控温精度: ≦±1℃ 炉壳表面温度：≦35℃ 实测效率：65～80Kg/T | JB/T50154-1999《热处理炉能耗分等》 标准指标： 效率:65～80Kg标煤/T Ⅰ级 | 南京长江工业炉科技有限公司 |
| 2 | RT120型台车式燃气退火热处理炉 | RT120 | 最高炉温：1000℃ 炉温均匀性: ≦±10℃ 控温精度: ≦±5℃ 升温速度：50～150℃/h可控 表面温升： 侧≦40℃ 顶≦45℃ 实测效率：27.9kg标煤/T | JB/T50154-1999《热处理炉能耗分等》 标准指标： 效率 32kg标煤/T 特等级别 | 河南省天利工业炉有限公司 |
| 3 | 深度回收热处理燃气炉烟气余热的冷凝器 | LCY-(TZ)、LCY-(TS) | 排烟温度：下降100℃ 出水温度：提升40℃ 处理烟气量：7200Nm3/h 提高热效率：6.95% | GB/Z18718-2002 《热处理节能技术导则》 | 河北省保定市金能换热设备有限公司 |